苍 南 县 政 府 采 购 竞争性磋商文件 项目名称：中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） 采购编号: CNDL2021356-2 采 购 人：苍南县海洋与渔业执法大队 联 系 人：王先生 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13738772079 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2021年9月

杭州华旗招标代理有限公司关于中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标）竞争性磋商采购（政采云电子交易）公告

项目概况

中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） 采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）  获取（下载）采购文件，并于2021年09月27日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021356-2

项目名称：中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：800000

单位：次

简要规格描述：详见文件

备注：

合同履约期限：标项 1，按要求执行

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业供应商应为监狱供应商应为残疾人福利企业企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2021年09月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年09月27日 09:30（北京时间）

地点（网址）：政采云（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年09月27日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：政采云（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）、在线投标响应（电子投标）说明 1.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 2.为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。 4.投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”1份至代理公司，“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“磋商通知(邀请)书”。 5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。 6.其他内容详见磋商文件 （2）本项目在报价分评审时对小微型企业,监狱企业，残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，具体规定见“第六部分评审办法”。 （3）本项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见磋商文件。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县海洋与渔业执法大队

地    址：苍南县灵溪镇东仓小区灵溪国土所206

传    真：

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-68709958

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：13706879251

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：牛山商务大厦907

传    真：

项目联系人（询问）：陈维文

项目联系方式（询问）：13738772079

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋商通知(邀请)书

杭州华旗招标代理有限公司对中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标）进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来磋商。并请按磋商文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2021356-2 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 | 80万元（供应商报价超出预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 磋商响应文件有效期 | 60日历天（自磋商文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2021年9月27日09:30整 |
| 磋商响应文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，可以合并编制。 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | ☑电子签章（磋商文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 中型、小型、微型企业扶政策 | ( 专门面向中小企业/小微企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见评审方法） 本项目所属行业：其他未列明行业 |
| 磋商响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件份递交 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》（建议递交备份响应文件，但不作强制要求）：密封包装后（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区13栋5号，陈先生收，邮编325800，电话13738772079）。 （3）投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份响应文件》的，以《备份响应文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份响应文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密响应文件》自动失效），否则视为响应文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：陈先生 联系电话：13738772079 地点：温州市苍南县灵溪镇上江小区20栋10号 |
| 注意事项 | 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份响应文件。 采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。 如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 评审过程中涉及询标、二次报价事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 6.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效电子签章。 |
| 备注 | 如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 本磋商文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、商务条款

四、工作范围

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、磋商文件

四、磋商响应文件

五、磋商响应文件的递交

六、磋商开始和评审

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：磋商响应文件格式

第六部分、评审办法

注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受苍南县海洋与渔业执法大队委托，以竞争性磋商方式采购中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） 。

本次磋商资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行磋商。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及具体要求

1、中国渔政33025船维护、修理的船舶概况：

总长： 49.50 m  船长： 46.20 m  型宽：7.60 m  型深： 4.30 m 主机功率：2796.0KW

总吨位： 357.0  排水量：337t  船体材质：钢质与铝合金板  结构型式：横骨架式

2、以下内容须包含在报价中：

2.1甲板修理

| 项次 | 修理内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项基本服务费 |  |  |
| 1 | 船只进出坞费 | 次 | 1 |
| 2 | 排墩费 | 项 | 1 |
| 3 | 转墩费 | 项 | 1 |
| 4 | 住坞费 | 天 | 15 |
| 5 | 码头费 | 天 | 10 |
| 6 | 安全值班费 | 天 | 25 |
| 7 | 生活用水费 | 天 | 25 |
| 8 | 照明用电 | 天 | 25 |
| 9 | 脚手架费 | 项 | 1 |
| 10 | 船厂检验费 | 项 | 1 |
| 11 | 进坞前试航费 | 项 | 1 |
| 12 | 进坞后试航费 | 项 | 1 |
| 13 | 其他费（如：拖船费、系解缆费、水电接拆 费、坞内油污处理费、驻厂期间海事监管费等） | 项 | 1 |
| 项次 | 修理内容 | 单位 | 数量 |
| 二 | 除锈油漆工程 |  |  |
| 1 | 船壳水线以下淡水冲洗、海生物铲除，船壳水线以上风电工具磨光 | 项 | 1 |
| 2 | 修理完工后全船卫生清洗（包括厨房油渍清洗，排烟机拆卸清洗，餐厅，走廊天花板铝板氧化清理） | 项 | 1 |
| 3 | 水线以下船壳外板见锈铲约40%，补KUA602/KA603通用环氧底漆2度，KUA602/KA603环氧底漆2度，FAJ034/FAA262环氧连接漆1度，无锡防污漆BQA341，棕色1度，无锡防污漆BQA347红色1度（包括压浪板呆木批龙骨、海底阀箱及其他附件）防污漆全部采用喷漆（上海国际） | 项 | 1 |
| 4 | 水线以上船壳外办包括外舷墙、门窗框8扇门框、护木见锈铲补KUA606/KUA603环氧通用底漆2度，KUA602/KUA603环氧通用底漆2度，统漆PHB00/PHA046聚氨酯面漆2度 | 项 | 1 |
| 5 | 描写船名、水尺、港籍（PHY999/PHA046聚氨酯面漆） | 项 | 1 |
| 6 | 全船露天甲板见锈铲，补KUA606/KUA603通用环氧底漆2度,KUA602/KA603通用环氧底漆2度，统漆PHL549/PHL046聚氨酯面漆2度(1度采用手工，1度采用喷漆） | 项 | 1 |
| 7 | 驾驶台围板、内舷墙、上层建筑、栏杆、桅杆、吊艇机、冷藏室等外露铁质件见锈铲补KUA606/KUA603通用环氧底漆2度，统漆PHB00/PHA046聚氨酯面漆2度（1度喷漆，1度手工） | 项 | 1 |
| 8 | 锚机、锚链去锈油漆，做锚标 | 项 | 1 |
| 9 | 备用油漆4桶（一桶面漆（大），一桶防锈漆（大），一桶底漆（大），一桶松香水（小）） | 桶 | 4 |
| 三 | 船体部分（冷作、钳工、其他） |  |  |
| 1 | 锚机解体修理，有裂痕处电焊，各部件拆活保养：锚机各活动部件保养，左刹车手轮柄更换，各开口销子螺丝、牛油嘴损坏更换，锚机齿轮箱齿轮油更换，刹车皮更换等 | 项 | 1 |
| 2 | 海底阀棚盖拆装4只，内部清除污泥、并除锈油漆。 | 只 | 4 |
| 3 | 吊机更换10根硬的不锈钢液压管，更换一个液压平衡阀；吊机各处上油保养。 | 项 | 1 |
| 4 | 右锚链更换1节（AN2-20.5)，转换卸扣更换1个，连接卸扣更换3个。 | 套 | 1 |
| 5 | 舱口盖活动拉手活络 | 个 | 6 |
| 6 | 磁罗经校正 | 项 | 1 |
| 7 | 各道舱壁底部检查,有积水排除 | 项 | 1 |
| 8 | 前后水舱清洁 | 项 | 1 |
| 9 | 首尖舱，锚链舱，水枪舱，冷冻舱，舵机舱清污 | 项 | 1 |
| 10 | 安全门、消防笼头、通风筒元宝螺丝、手柄等检修更换，做水密试验 | 项 | 1 |
| 11 | 两螺旋桨叶子部分变形及缺口三公分左右，送专业厂进行修补矫正并测螺距出检验报告单（包括所有拆装人工费及运输费） | 台 | 2 |
| 12 | 踢脚线换新60米 | 米 | 15 |
| 13 | 灭火机年度检验 | 项 | 1 |
| 14 | 救生筏年度检验 | 只 | 2 |
| 15 | CO2称重检验 | 项 | 1 |
| 16 | 淋浴间四面镜子更换 | 面 | 4 |
| 17 | 检查锌块腐蚀情况，超标更换暂估换新37块 | 块 | 37 |
| 18 | 船舷旁22个防碰轮胎铁链套上皮管，铁链条换新5M，66个锁扣更换，更换轮胎2只（1.2M*0.4M） | 项 | 1 |
| 19 | 全船不锈钢栏杆局部更换50米（上下整档）（316材料），其余栏杆进行校正抛光 | 米 | 50 |
| 20 | 驾驶台卫星示位标检测，雷达应答器检测 | 项 | 1 |
| 21 | 100M*42mm米高分子八股绳（高强度丙纶）1根(抗台用）、撇缆绳500米，撇揽绳头5只 | 项 | 1 |
| 22 | 甚高频无线电设备、中/高频无线电设备、渔船用无线电话、救生艇筏双向无线电话、NAVTEX检查测试出报告及各仪器天线检修（材料另计） | 项 | 1 |
| 23 | 四扇水密门橡胶密封圈更换，两扇水密门把手修理活络（包括材料，拆装人工费） | 项 | 1 |
| 24 | 餐厅饭桌根换 | 张 | 3 |
| 25 | 火箭降落伞火焰信号 | 双 | 4 |
| 26 | 定制渔政专用救生衣 | 件 | 20 |
| 27 | 定制渔政专用雨衣 | 件 | 10 |
| 28 | 会议室TCL55寸电视机一台，船员房间TCL32寸电视机两台更换（包括人工拆装费） | 台 | 3 |
| 29 | 美的三层单门冰箱 | 台 | 1 |
| 30 | 会议室可开窗户荷叶、开关、密封圈更换并活络 | 扇 | 4 |
| 31 | 墙挂防火控制图（表框）、总布置图（表框）、船员职责图更换 | 张 | 10 |
| 32 | 春秋棉被+三件套（10套） | 项 | 1 |
| 33 | 红色喷漆、烧水壶扫把、拖把、板刷、脸盆、毛巾、、挂钩、电池、多用插座、螺丝刀、扳手、国旗，碗、筷、烟灰缸、带盖子垃圾桶等日用品及工具若干 | 项 | 1 |
| 34 | 更换救生圈并在上面喷船名和船籍港 | 个 | 8 |
| 35 | 冰柜（1720*720*850）长*宽*高CM | 台 | 1 |
| 36 | 锚机帆布罩，小艇驾驶台帆布罩，驾驶台三张皮椅靠背布罩 | 张 | 3 |
| 37 | 驾驶台皮椅子更换（底座不换） | 张 | 1 |
| 38 | 太平斧 | 把 | 5 |
| 39 | 驾驶台左右门开关及保险修理 | 扇 | 2 |
| 40 | 空气净化器 | 台 | 2 |
| 41 | 船头0.6平方凹处打石膏 | 项 | 1 |
| 42 | 左舷两米的舷墙护栏矫正 | 项 | 1 |
| 43 | 1号船员房间空调漏水修理，2号房间空调电板更换 | 项 | 1 |

2.2轮机部分

| 序号 | 修理内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机工程（配件，人工费） |
| 1 | 二台主机康明斯KTA50-M2按规定年度保养（柴油滤清器、机油滤清器、水滤器、空气滤清器及人工费和材料费用.） | 台 | 2 |
| 2 | 汽缸盖：拆检缸盖附件。彻底清洗、排气管管道、进排气门、气门座圈、气门弹簧、旋阀器、气门导管、气门锁夹等，气门及座圈用研磨膏进行研磨，配件根据实际情况换新并进行试压。（配件另记） | 台 | 2 |
| 3 | 进气门lntake Valve | 件 | 15 |
|  | 排气门ExhaustVaIve | 件 | 15 |
| 4 | 气门导管 | 件 | 30 |
| 5 | 气门锁夹 | 级 | 80 |
| 6 | O型圈 | 件 | 30 |
| 7 | 矩型圈 | 件 | 10 |
| 8 | 进气门座圈 | 件 | 2 |
| 9 | 排气门座圈 | 件 | 5 |
| 10 | 接头衬垫 | 件 | 8 |
| 11 | 喷油器调校：解体，清洗和检查，检查针阀上部孔内球窝，更换磨损配件，视情况换新，组装试压测试。（配件另记） | 个 | 32 |
| 12 | 增压器解体保养、清洁更换密封件、机芯动态平衡测试（配件另记） | 台 | 4 |
| 13 | 燃油泵调校：解体，清洗和检查，更换损坏配件，试验台测试。（配件另记） | 台 | 2 |
| 14 | 油泵修理包 | 件 | 2 |
| 15 | 驱动轴大油封 | 件 | 2 |
| 16 | 油泵驱动轴 | 件 | 2 |
| 17 | 油泵驱动轴承 | 件 | 2 |
| 18 | PT泵滤网 | 件 | 2 |
| 19 | 小泵滤网帽 | 件 | 2 |
| 20 | 油门盖板 | 件 | 2 |
| 21 | 内六角螺栓 | 件 | 2 |
| 22 | 长滤网 | 件 | 2 |
| 23 | 喷油器滤网 | 件 | 32 |
| 24 | 喷油器O型圈（小） | 件 | 32 |
| 25 | 喷油器O型圈（中） | 件 | 32 |
| 26 | 喷油器O型圈大 | 件 | 32 |
| 27 | 喷油器密封环 | 件 | 32 |
| 28 | 柱塞付 | 件 | 8 |
| 29 | 喷油器 | 件 | 3 |
| 30 | 增压器垫片 | 件 | 4 |
| 31 | 增压器锁紧螺母 | 件 | 16 |
| 31 | 六角螺栓 | 件 | 16 |
| 33 | 密封胶 | 支 | 4 |
| 34 | 摇臂室盖衬垫 | 支 | 10 |
| 35 | 增压器修理包 | 件 | 4 |
| 36 | 更换右主机排温表 | 个 | 1 |
| 37 | 二台主机启动马达保养 | 台 | 4 |
| 38 | 更换二台主机机油（18L）康明斯专用CH机油 | 桶 | 24 |
| 39 | 右主机冷却管接头漏水更换密封圈 | 台 | 1 |
| 40 | 右主机海水管弯头漏海水 | 台 | 1 |
| 41 | 清洗二台主机离合器机油滤清器 | 台 | 2 |
| 42 | 机舱左右海底阀海水过滤器腐蚀整个换新316不锈钢筒体，内筒体滤网换新（直径0.33米、长度1米，筒体上部盖板四周配不锈钢元宝螺丝，筒体下部装法兰，筒体中间分路管直径0.3米长度0.2米装法兰） | 个 | 2 |
| 43 | 康明斯专用冷却液 | 桶 | 4 |
| 44 | 清洗二台主机离合器机油冷却器滤芯（检查内部腐蚀程度） | 台 | 2 |
| 45 | 左主机1400CH离合器电子阀及单相阀接头漏油，检查及修理。 | 台 | 1 |
| 二 | 副机工程 |
| 1 | 6CT8.3-GM115二台付机6500小时年度保养（柴油滤清器、机油滤清器、水滤器、空气滤清器、油水分离器及人工费和材料费用） | 台 | 2 |
| 2 | 4BTA3.9-GM47一台付机7200小时年度保养（柴油滤清器、机油滤清器、水滤器、空气滤清器、油水分离器及人工费和材料费用） | 台 | 1 |
| 3 | 6CT8.3-GM115左副机热交换器锌子换新 | 个 | 1 |
| 4 | 6CT8.3-GM115右副机HS型海水泵漏水换新 | 个 | 2 |
| 5 | 更换三台付机机油（18L）康明斯专用CH机油 | 桶 | 8 |
| 6 | 三台付机启动马达保养 | 台 | 3 |
| 三 | 机舱辅机工程 |
| 1 | 总用泵保养 | 台 | 1 |
| 2 | 冷库专用泵保养 | 台 | 1 |
| 3 | 消防泵保养 | 台 | 1 |
| 4 | 1号空压机保养、更换机油。 | 台 | 1 |
| 5 | 2号空压机压力达不到、声音大拆解检修。配件另算 | 台 | 1 |
| 6 | 高压水炮水枪保养 | 台 | 1 |
| 7 | 清洗机仓三个海底阀和船头一个海底阀过滤器 | 只 | 4 |
| 8 | 船长房间洗脸盆落水管路及下层船员房间的舷外排水管防浪阀堵住疏通，需要拆装舱室铝锋窝板壁板及其他附属设施。 | 项 | 1 |
| 9 | 清洗机仓二个柴油过滤器 | 只 | 2 |
| 10 | 机仓所有管路疏通及海水管阀门全部换新，法兰接头螺丝全部换不锈钢螺丝，密封垫全部换新。管路除锈补漆（包括、柴油管、海水管、污水管、消防管、生活管、空压机管、厨房落水管、浴室和1号2号卫生间落水管疏通、甲板两舷落水管疏通。备注淡水管水仓到水泵这一截水管换不锈钢管）其它管路腐蚀严重换新（暂估） | 项 | 1 |
| 11 | 燃油输送泵压力表、真空压力表及铜管换新 | 个 | 8 |
| 12 | 清除机舱仓底污垢，并疏通仓底污水孔，使排水畅通 | 项 | 1 |
| 四 | 电气工程 |
| 1 | 主配电板380V、220V、检测绝缘值 | 项 | 1 |
| 2 | 三台主发电机拆解保养轴承换新 | 台 | 3 |
| 3 | 检测全船所有照明灯具及开关插座等工作情况和绝缘值。损坏的更新 | 项 | 1 |
| 4 | 检测航行灯、信号灯、探照灯等工作和绝缘值 | 项 | 1 |
| 5 | 锚机电机、消防泵电机、总用泵电机、输油泵电机、舵机电机、空压机电机、冷库专用泵电机、舱底水泵电机、绞盘电机、吊机电机。等拆解保养，（包括更换轴承） | 项 | 1 |
| 6 | 更换船头锚机LED灯（亚明牌300W） | 只 | 1 |
| 7 | 更换二层甲板船头LED灯（亚明牌600W） | 只 | 4 |
| 10 | 二层甲板厨房二台抽排机拆解保养 | 台 | 2 |
| 11 | 后甲板绞缆机启动箱检修 | 项 | 1 |
| 12 | 后甲板机舱三台排风机电机拆解保养 | 台 | 3 |
| 13 | 检修左主机车钟位置跟驾驶台位置不一致 | 项 | 1 |
| 五 | 小艇工程 |
| 1 | 快艇水星柴油机QSD2.0ES150主机年度保养（柴油滤清器、机油滤清器、水滤器、空气滤清器、油水分离器及人工费和材料费用） | 项 | 1 |
| 2 | 小艇警灯换新 | 项 | 1 |
| 3 | 小艇探照灯换新 | 个 | 1 |
| 4 | 小艇橡皮筒补漏 | 项 | 1 |
| 六 | 其 它 |
| 1 | 2号卫生间淋浴喷头水压力小检查 | 项 | 1 |
| 2 | 冷库故障检修、低温表、高温表换新 | 项 | 1 |
| 3 | 淡水泵气囊 | 个 | 4 |

3、如某一项目无需维修或换新，则该项目的维修价按分项报价予以扣除；其中要求中涉及暂估价的，报价时价格不得变更，结算时按实际发生金额，经采购人确认后按实支付。

4、除暂估价这部分，注明的其它维修项目采用总价包干方式，不论工程量多少，报价不在进行增加。供应商自负报价风险。

5、供应商应自行组织前往本次维修船舶的实地进行查勘，以便了解实际情况并考虑风险因素。今后供应商由于未实地查勘产生的任何未考虑风险因素的理由，采购人将不予接受。

6、本次采购采购人提供的清单已明确的项目，供应商按明确的项目进行报价，如今后项目维修时才能明确的项目，供应商应根据以往的维修经验充分考虑，进行投标报价。

7、供应商可根据自己的维修方案增加相应的专项费用，并在采购人提供的清单中的专项费用中予以增加。今后在项目实施过程中不得再向采购人要求增加其他专项费用。

8、中标供应商在船舶维修期间，采购人可能在船舶维修现场派驻技术代表，中标供应商应予以协助并提供办公、检查的便利条件。

9、中标供应商须保证最终验收通过渔业船舶船检部门的检验。

10、供应商须具有满足船长49.5米的船坞设施。

三、商务条款

1、质保期

1.1. 本项目质保期为验收合格后1年，供应商在质保期内应主动上门对设备进行维护，提供售后服务。

1.2. 保质期内因本次采购维修涉及的，供应商提供的项目本身缺陷造成各种故障应由中标供应商提供免费技术服务和维修。

1.3. 在免费质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.4. 质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，直至修复；因供应商维修不及时所产生的费用将从5%的质保金中扣除并追究相应的责任。

2、付款方式：

▲缴纳5%作为履约保证金（可提供保函），在合同签订后采购人在15个工作日内预付30％；最终验收合格（通过国家渔业船舶检验部门检验合格取证后）后采购人在15个工作日内付70%并退回履约保证金。

3、产品的检验：

3.1、中标供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

3.2、船舶维修完工后，采购人有权组织有关人员按国家相关标准进行验收，如验收结果未达标，采购人有权要求中标供应商继续维修直到通过验收，由此造成的一切损失由中标供应商负责赔偿。

4、完工期

▲供应商提供最短的完工期（最长不得超出45日历天）。

5、培训

中标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，否则按无效报价处理。

3、无论报价过程中的作法和结果如何，供应商自行承担报价活动中所发生的全部费用，采购人有权选择成交供应商的供货及服务范围。

4、本次采购，磋商文件及谈判响应文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格，完成本项目服务所需软硬件设施设备均由供应商自备。

6、如本次采购物品涉及国家强制性要求的，供应商应该能确保满足其要求。

7、供应商有必要应自费现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。

8、磋商文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟磋商的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），递交投标文件必须有3家，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10.1、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人，法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系，法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.2、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

11、磋商文件如允许联合体参与，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

12、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其磋商响应文件按无效响应文件处理。

13、磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商截止时间以后的任何外来证明。

# 二、供应商资格要求

按供应商须知,2.2、技术资信部分组成 资格证明文件要求提供。

# 三、磋商文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购货物（或服务）技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的文件应该是与磋商文件要求的条款没有重大偏离的磋商响应。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许采购货物（服务）在基本满足采购货物服务技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商响应的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次磋商。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

投标投标人应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交 的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

1) “磋商响应文件”封面；

2) “磋商响应文件”目录（格式自拟）；

3) 磋商响应函（附件一）；

4）初次报价一览表（附件二）

5）报价分析明细表（附件三）

6) 投标人情况声明（附件四）；

7) 法定代表人授权书（附件五）；

8）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件六、附件七）

9）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；

10）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件八）

12）船舶的检查、维修、调试、验收等实施方案；

13）维修人员配置方案（附件九）；

14针对本项目特点和难点分析

15）针对本项目特点和难点解决措施

16）针对本次船舶维修的施工设备、器材、工具配备情况

17）供应商船坞情况

18）质量保修期内的售后服务、质保服务实施方案（方案的合理性、可靠性）

19）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件十）；

20）投标人成功业绩清单（证明材料以合同为准，提供合同复印件加盖公章）（附件十一）；

21）投标人相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

22）中小企业声明函（如有）(附件十六)

23）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件十七)

24）其它应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、供应商应按磋商文件中报价分析表（附件二（二））（如有）填写磋商响应货物（或服务）数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、磋商响应报价应包含以下费用：

最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含项目服务全过程所涉及的人工投入、设备投入、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

# 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

# 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《报价一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

# 六、磋商开标和评标

1、开标

1.1采购机构按磋商文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密，解密成功后代理机构开启磋商响应文件，开始磋商会议。

1.2供应商磋商代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“二次报价函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3磋商程序

1.3.1磋商大会由采购代理机构主持，磋商响应文件递交截止时间到即为磋商开始；

1.3.2告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人等，要求磋商响应供应商代表提出其中是否有应当回避的人员；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各磋商供应商的“磋商响应文件”，投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5磋商小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分和商务报价部分进行综合评审。

1.3.6进入磋商阶段，磋商小组与供应商分别进行磋商，并给与所有参加磋商供应商平等的磋商机会（如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价）。

1.3.7 磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

1.3.8 公布响应文件技术资信得分，公布磋商供应商最终报价。

1.3.9 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

1.4、磋商方式及程序

2初审内容为：

1）首先进行磋商资格审查

- 按磋商文件规定的磋商时间，对磋商人进行磋商资格审查；

- 通过审查的供应商，进入其磋商响应文件的评审，不通过的，做无效投标处理。

2) 磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

3) 磋商报价构成有无计算错误；

3、磋商响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以线上在线询标形式发出。供应商的澄清、说明或者更正在线上回复并作为磋商响应文件内容的一部分。

4、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

- 不符合供应商资格要求；

- 未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

- 明显不符合技术磋商文件技术要求的磋商响应文件；

- 磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

- 不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 仅提交“备份响应文件”的；

- 其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

- 本次采购，供应商最终报价均超出采购预算金额（或最高限价），采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

5、评审过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

6、评审

6.1评审原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

6.3评审办法：本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等。

# 七、授予合同

1、确定成交供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示成交结果，公示期为一个工作日。如发现成交供应商资格无效，则重新组织招标；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评审结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。成交供应商在公示期结束后15工作日内与采购人签订合同，向采购人提交合同金额5%作为履约保证金。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同，以违约处理，处以中标金额5%得赔偿。

5、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付代理服务15000元整，服务费包含在报价总价中。

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州市分公司

开户帐号：201000217130183

第四部分、合同格式（参考）

采购人：               （以下简称甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商（以下简称已方）

为确中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） 项目的质量和时间要求，甲乙双方为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关合同管理条例的规定，经过双方友好协商就下述条款协商一致，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、工程范围及合同总价

中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标）项目；具体维护、修理范围详见招标文件维修清单。

本合同总价为           人民币，（分项价格详见分项报价表）

2、工程时间

要求双方签订合同后    日历天内完成船舶的维修并经船检部门检验合格（如遇天气原因造成的工期延误可以顺延，但甲方不另行支付住坞费等其他费用；如供应商工期提前，住坞费根据实际工期核减。）。

3、工程地点：

4、运输及装卸保险

5、付款方式：按招标文件规定

6、文件和技术资料的相互提供。

7、质量、技术标准

本项目的所有材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范、标准的要求。

8、专利权：

乙方对一切可能的侵权指控负责。

9、合同转让和分包

9.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同工程工作转包给第三方。基础，但投标人可提出替代的付款方式并说明采用该替代的付款方式投标价可以降低多少。招标人和甲方可以考虑中标的投标人的替代的付款方式。

9.2虽然乙方在投标文件中对外购部分作了说明且得到招标人认可，但乙方仍应对所有的质量和性能负全部责任。

10、检验验收

10.1工程完工后，须经渔船检验部门检验合格并签发检验证书。

11、违约责任

11.1工程质量责任

维修结束后，乙方应确保各项指标达到验收标准要求，若某项指标未达标，乙方必须在10天内给予整改，且整改期间发生的一切费用，均由乙方负责。在整改期满后，若某项指标仍不能达标，甲方不予支付剩余合同款项，且逾期每天处以合同总价2‰的罚金。同时，乙方须赔偿由此对甲方造成的经济损失。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期完工应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期完工

乙方逾期完工，每延期一周，罚款1%。

2）逾期完工的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能完工，甲方可考虑终止合同。

3）经双方协商同意延期且无需罚款者不在此例。

12、违约终止合同

12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内验收完毕。

2) 乙方未能履行合同规定的其他义务。

3) 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12.2乙方应继续执行合同中未中止部分。

13、事故责任
   （1）在施工期内，乙方应为其执行本合同所雇佣的全部人员承担工伤事故责任。

（2）在施工期内，乙方应为其执行本合同所雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

14、仲裁

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构或人民法院申请调解或仲裁。

14.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

14.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

16、合同生效及其他

16.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

16.2本合同正本二份，副本六份，双方各执一半，同等生效。

17、未尽事宜：未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

18、 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 甲方发出的招标文件；

(2) 乙方的投标文件；

(3) 询标纪要和承诺书；

(4) 中标通知书；

(5) 合同补充条款或说明（如有）；

(6) 履约保证金。

甲方：（印章）                      乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第五部分    磋商响应文件格式

（封面格式）

磋商响应文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

响 应  函

苍南县海洋与渔业执法大队：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中国渔政33025船2021年度维修保养项目（重新招标） | 大写： 小写： |  |

★本表中的报价为总报价，应包括完成该需要的全部内容,包括人员、管理服务、服装、通讯、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件三                 报价分析表

| 项目 | 报价 | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包括编制详细预算 |
| 合计报价 |  |  |

供应商（盖章）：    法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：          日期：

# 附件四

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

# 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

# 附件五

资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

附件六

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县海洋与渔业执法大队：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件九

维修人员配置情况

项目名称：                                                    采购编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1、表格可以延续，本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件十 、

投标人依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县海洋与渔业执法大队：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖投标人公章）

附件十一、

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：提供合同，复印件加盖投标人公章。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十二    （一）中小企业声明函（本项目属于服务采购项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位）的（采购项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1. （标的名称），属于工信部联企业[2011]300号文件的（“其他未列明行业”）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十三

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

其它应提供的文件

## 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按磋商文件规定的时间、线上开启磋商响应文件。

1.2供应商法定代表人或授权代表必须准时线上参加会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式政采云电子交易系统进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以线上询标形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

2.4开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商或按2.2进行。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出二次最后报价(响应文件中第一次报价不公开）。

（注：未提交二次最后报价或超过规定时间提交的二次最后报价均无效，最终二次报价就以响应文件中第一次报价为准。）

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为成交候选人向采购人推荐，采购人授权磋商小组根据评审报告直接确定成交供应商。

评审细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

3、本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，属于预留份额专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）采购的项目，大型企业不得参与。注：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。

评分标准

- 技术资信综合评分70分

| 评定项目 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 船舶的检查、维修、调试、验收等实施方案 | 根据供应商船舶的检查、维修、调试、验收等实施方案等，完全满足采购要求的得10-6分，满足得6-3分，基本满足得3-0分，不满足不得分。 | 10 |
| 针对本项目特点和难点分析 | 根据对本项目运行特点和难点分析的准确性及科学性,完全满足采购要求的得6-4分，满足得4-2分，基本满足得2-0分，不满足不得分。 | 6 |
| 针对本项目特点和难点解决措施 | 根据对本项目特点和难点解决措施的科学性,完全满足采购要求的得6-4分，满足得4-2分，基本满足得2-0分，不满足不得分。 | 6 |
| 针对本次船舶维修的维修组人员配备情况 | 根据供应商针对本次船舶维修的维修组人员配备情况，完全满足采购要求的得10-6分，满足得6-2分，基本满足得3-0分，不满足不得分。 | 10 |
| 针对本次船舶维修的施工设备、器材、工具配备情况 | 根据供应商针对本次船舶维修的施工设备、器材、工具配备情况，完全满足采购要求的得10-6分，满足得6-3分，基本满足得3-0分，不满足不得分。 | 10 |
| 供应商2014年1月1日以来类似项目业绩 | 提供2014年1月1日以来类似项目业绩每个得2分。（以加盖公司公章的合同或中标通知书为准）最高10分 | 10 |
| 供应商船坞情况评价 | 根据供应商船坞情况，完全满足采购要求的得8-5分，满足得5-3分，基本满足得3-0分，不满足不得分。 | 8 |
| 质量保修期内的售后服务、质保服务实施方案（方案的合理性、可靠性） | 根据质量保修期内的售后服务、质保服务实施方案（方案的合理性、可靠性），完全满足采购要求的得10-6分，满足得6-3分，基本满足得3-0分，不满足不得分。 | 10 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐最终得分最高的供应商为预成交供应商；最终得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；最终得分相同且最后报价相同的，随机抽取数值大者为预成交供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循竞争性磋商、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本磋商文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368 13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |