苍 南 县 政 府 采 购 招 标 文 件 项目名称：苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备 建设项目 采购编号：CNDL2021 采购方式：公开招标 采 购 人：苍南县交通运输局 联 系 人： 联系电话： 采购机构：中纬工程管理咨询有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-68885883 监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室 2021年 月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ——————————————————————   6

一、投标须知前附表  —————————————————————————————  6

二、总则 ——————————————————————————————————   10

三、招标文件说明  —————————————————————————————— 11

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  11

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  15

六、开标与评审   ——————————————————————————————   15

七、授予合同  ————————————————————————————————  18

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 36

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 66

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 89

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目的公开招标公告

项目概况 苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目 招标项目的潜在投标人应在 （1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2020-03-30/12002.html）。 获取（下载）招标文件，并于2021年 月 日 09:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021

项目名称：苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4500000

最高限价（元）：4500000

采购需求：

标项名称:苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目

数量: 不限

预算金额（元）:4500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：按采购文件要求执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本次招标谢绝联合体投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件:

时间：/至2021年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年  月  日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2021年  月  日 09:30

开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

3．其他事项

（1）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县交通运输局

地    址：浙江省温州市苍南县灵溪镇站南路交通运输局

传  真：/

项目联系人（询问）：

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：

质疑联系方式：

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传  真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883

质疑联系人：杨昆

质疑联系方式：13566105192

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传   真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2021 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币 450万元。（注：投标总价不得超出最高限价，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2021年 月 日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 中纬工程管理咨询有限公司 | 咨询电话：0577-68885883,13566105192 联系人：杨先生 |
| 现场踏勘 | (不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | (不接受 |
| 投标保证金 | (不收取 |
| 开标前答疑会 | (不召开 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101电话：13566105192，收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝 情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 1、合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：475531348@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：苍南县国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县交通运输局。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目不接受联合体投标；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格证明文件、技术资信标和商务标部分三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、资格证明文件（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | a.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） |
| （2） | b.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四（二）） |
| （3） | c.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； |
| （4） | d. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） |
| （5） | e. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) |
| （6） | f.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |

二、技术资信标：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 其他响应文件（附件五）； |
| （3） | 项目其他人员概况（附件九）； |
| （4） | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| （5） | 拟派项目负责人履历表（附件六） |
| （6） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （7） | 供应商需对投标供应商综合评价、业绩、实施方案、施工工艺、安装维护能力 技术方案、产品技术参数要求、称重产品技术性能、称重产品先进性、识别产品先进性、培训方案、售后服务方案等进行响应。 |
| （8） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及建设方案及技术参数要求） |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |

三、 商务标：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标报价明细表 （见附件二（二））； |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料） |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 在同一地方，中标供应商应保证投标报价低于其他非政府采购价或市场平均的价格。同时，中标供应商应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格，否则可能导致中标结果做无效处理。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

## 17.1   电子投标文件

## 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2  备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101；电话：13566105192； 收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

23.1 未传输递交的电子投标文件的；

23.2 在投标截止时间以后送达的投标文件；

23.3 未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信文件中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的 ；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向中纬工程管理咨询有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

投诉电话：0577-68885883

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章  采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、项目概况

公路货运车辆超限超载运输问题已成为危害公路交通可持续发展的“痼疾”，近些年来，全国各级政府不断加大治理公路车辆超限超载运输的力度，取得了重要的阶段性成果。但是应该看到，由于复杂的社会经济因素，全国治超形势仍很严竣，反弹的隐患并未消除，巩固治理成果，持久推进治超工作压力依然很大。因此治理车辆超限超载运输是一项长期性、日常性工作，必须持之以恒，把治理超限超载工作纳入长效机制至关重要。建立全国性车辆超限超载检测网络，是治理超限超载长效机制的重要组成部分。

随着经济的快速发展，道路交通流量的不断增加，超限超载行为日益增加，使得道路负荷不断增加，目前路面病害较多。本项目计划在X529县道K3+200～K3+400处建设公路治超非现场执法检测系统（具体安装点位按采购人要求），检测货运车辆超限运输状况，将有效缓解管理执法人员的不足，保障公路和人民的生命财产安全，显著地提高公路的管理水平。

三、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、设计依据

4.1、政策文件

《关于加快推进公路治超非现场执法设施建设的通知》（浙公运〔2019〕87号）

《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》（交公路发〔2016〕124号）

《关于加强公路路政执法规范化建设的若干意见》（交公路发〔2014〕106号）

《交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见》（交政研发〔2014〕242号）

《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部令2016年第62号)

《温州市“智慧交通”（交通运输系统）行动纲要（2014-2016）》

4.2、标准规范

《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589-2004）

《高速公路LED 可变信息标志》（GB/T 23828-2009）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2014）

《动态公路车辆自动衡器》（GB/T 21296-2007）

《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG907-2006）

《公路交通安全实施设计技术规范》（JTJ074-2003）

《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/2-2004）

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

《全国道路交通管理信息数据库规范第3部分:交通违法管理信息数据库规范》（GA 329.3-2006）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

GB7262.2～7262.3-1991《公路通信技术要求及设备配备和组网技术要求》

《计算机信息系统安全》（GA216.1-1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

注：以上引用文件有现行有效版本，以现行有效版本为准。

5、上述规范的获得由投标供应商自行解决。

6、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，中标单位应遵照执行。

7、本次招标包括：外场设备（包括外场高速动态称重系统、车牌识别系统、超限车辆告知LED屏及配套的土建、供电传输等附属工程）、后台系统（包括超限检测信息数据平台硬软件）。

四、采购清单

| 序号 | 品名 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 称重系统 |
| 1 | 动态称重子系统 |
| 1.1 | 称重平板主体（标准型） | ①准确度等级：满足GB/T 21296-2007《动态公路车辆自动衡器》的要求，车辆总质量的准确度等级：5级，单轴载荷或轴组载荷的准确度等级：F级 ②运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围不小于1-80km/h； ③称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； ④尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，行车方向有效检测区不小于899mm，采用完全轮载力测量方式，提高称重稳定性和精度；满铺检测道路横断面，无检测死角；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； ⑤结构形式：一体固化焊接成型，无活动构件，强度高；与称重传感器采用分离式结构，配套使用； ⑥安装方式：直列式布局，无需硬化路面，自适应路面基坑嵌入式安装，不影响车辆通行；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 ⑦使用寿命：不低于5年； ⑧工作环境：温度-34℃～64℃，湿度＜95％； ⑨适用标准车道 ★每车道一台面，称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； 注：须提供已施工项目每车道一台称重平板的照片； ★荷载能力（单轴）Max= 40t；满足对大型超限车辆高速超限精检的要求。 注：须提供市场监督管理部门颁发的《计量器具型式批准证书》作为证明，称重准确度等级不低于5级。 | 套 | 4 |
| 1.2 | 称重平板主体（非标定制型） | ①准确度等级：满足GB/T 21296-2007《动态公路车辆自动衡器》的要求，车辆总质量的准确度等级：5级，单轴载荷或轴组载荷的准确度等级：F级 ②运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围不小于1-80km/h； ③称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； ④尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，行车方向有效检测区不小于899mm，采用完全轮载力测量方式，提高称重稳定性和精度；满铺检测道路横断面，无检测死角；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； ⑤结构形式：一体固化焊接成型，无活动构件，强度高；与称重传感器采用分离式结构，配套使用； ⑥安装方式：直列式布局，无需硬化路面，自适应路面基坑嵌入式安装，不影响车辆通行；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 ⑦使用寿命：不低于5年； ⑧工作环境：温度-34℃～64℃，湿度＜95％； ⑨适用超宽车道 每车道一台面，称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角； 荷载能力（单轴）Max= 40t；满足对大型超限车辆高速超限精检的要求。 | 套 | 2 |
| 1.3 | 称重传感器（标准型） | ① ★传感器类型：电阻应变式传感器；（须提供传感器合格证证明）； ② 灵敏度≥1.55mv/v，绝缘等级≥5000MΩ（50 VDC）； ③ 材质：合金钢外壳材质； ★防护等级：IP68，需提供第三方检验报告； ④ 量程：≥8t，可承受150%过载； ⑤ 工作温度范围：-34℃～64℃。 ★称重传感器振动（正弦）性能符合GB/T 2423.10-2019标准，并提供第三方检验报告 ★称重传感器冲击性能符合GB/T 2423.5-2019标准，冲击方向≥三个轴向，每个轴向六次，并提供第三方检验报告 | 套 | 4 |
| 1.4 | 称重传感器（非标定制型） | ① 传感器类型：电阻应变式传感器；； ② 灵敏度≥1.55mv/v，绝缘等级≥5000MΩ（50 VDC）； ③ 材质：合金钢外壳材质；★防护等级：IP68，需提供第三方检验报告； ④ 量程：≥8t，可承受150%过载； ⑤ 工作温度范围：-34℃～64℃。 称重传感器振动（正弦）性能符合GB/T 2423.10-2019标准。 称重传感器冲击性能符合GB/T 2423.5-2019标准，冲击方向≥三个轴向，每个轴向六次。 | 套 | 2 |
| 1.5 | 专用高强度快干基础 | 路面开挖宽度4米1，在平板周边含高强灌浆料、钢筋、管材及施工费用等。3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 | 套 | 2 |
| 1.6 | 车检器 | 线圈检测器，支持8路线圈信号接入； 支持线圈状态检测及指示；2路RS485接口，用于数据传输； 1路MINUSB接口，用于数据配置；支持灵敏度8级可调； 支持线圈频率4级可调；测速范围5KM/h～250KM/h,测速精度0～200KM/h时，－4%，200～250KM/h时，－6%； 支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式； 支持红绿灯信号接入；DC12V供电；工作温度－30℃～70℃. | 套 | 4 |
| 1.7 | 车检线圈 | ①专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 ②使用温度：-60～+105℃； ③导体：绞合镀锡铜线； ④绝缘：聚氯乙烯（PVC）； ⑤护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆； ⑥每车道4个，电感量100mH~200mH； | 套 | 6 |
| 2 | 现场数据处理子系统 |
| 2.1 | 称重数据处理一体机 | ①功能特点：全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统； ②全速度段称重满足动态衡器5级标准；自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，检测视频，形成完整检测数据； ③自动检测司机作弊行驶行为，包括各种变速行驶和变道行驶方式； ④包含摄像机、可变情报板、后台数据平台等所有配套系统外部接口和传输控制功能； ⑤包含远程维护模块及远程管理系统（可关闭）； ⑥断网数据缓存不小于30天； ⑦包含称重系统封印装置； ⑧尺寸规格：177（高）×482（宽）×452（深)mm ⑨处理器：不低于IntelI5；内存：不低于4G；存储：采用双硬盘，配置不低于500G机械硬盘（7200转）+120G固态硬盘；网络：10/100M/1000M自适应网卡×2； ★具备以下抗电磁干扰能力，包括以下①-⑥的内容： ①具备静电放电抗扰度能力，符合GB/T 17626.2-2006的规定；②具备射频电磁场辐射抗扰度能力，符合GB/T 17626.3-2016的规定；③具备电快速瞬变脉冲群抗扰度能力，符合GB/T 17626.4-2008的规定；④具备浪涌（冲击）抗扰度能力，符合GB/T 17626.5-2008的规定；⑤具备传导骚扰抗扰度能力，符合GB/T 17626.6-2008的规定；⑥具备电压暂降和短时中断抗扰度能力，符合GB/T 17626.11-2008的规定； 注：须提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检验报告扫描件 | 台 | 2 |
| 2.2 | 称重数据处理单元 | ①跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别； ②8路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s； ③24位分辨率，ADC具有114dB动态范围； ④输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB； ⑤交流/直流可选； ⑥8路通道提供的通道密度适宜大多数NVH；高可靠性。 ★具备以下抗电磁干扰能力，包括以下①-⑥的内容：①具备静电放电抗扰度能力，符合GB/T 17626.2-2006的规定；②具备射频电磁场辐射抗扰度能力，符合GB/T 17626.3-2016的规定；③具备电快速瞬变脉冲群抗扰度能力，符合GB/T 17626.4-2008的规定；④具备浪涌（冲击）抗扰度能力，符合GB/T 17626.5-2008的规定；⑤具备传导骚扰抗扰度能力，符合GB/T 17626.6-2008的规定；⑥具备电压暂降和短时中断抗扰度能力，符合GB/T 17626.11-2008的规定； 注：须提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检验报告扫描件 | 套 | 6 |
| 2.3 | 现场控制机柜 | ①机柜规格 1900（高）×600（宽）×700（深)mm ②包含独立温控系统，防护IP65 ③箱体为冷轧板，厚度不低于2mm，使用寿命≥10年 ④相对湿度：0～94％R.H；工作温度：-34℃～+64℃。 | 套 | 2 |
| 2.4 | 工业交换机 | • 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口，1个千兆SFP光口 • 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x • 全千兆网络设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 超过10万小时的平均无故障时间 • -10~45℃宽温工作范围 • 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 2 |
| 2.5 | 上级数据平台对接 | 数据对接第三方平台 | 套 | 2 |
| 3 | 调试检定及运输 |
| 3.1 | 计量检定 | 首次计量检定时，道路交通管制费和原厂技术配合费 | 车道 | 6 |
| 3.2 | 称重系统标定 | 实车标定费用 | 车道 | 6 |
| 3.3 | 称重系统联调 | 称重系统调试费 | 项 | 1 |
| 3.4 | 运输保险费 | 台面运输及现场小件运输费 | 项 | 1 |
| 二 | 识别系统及情报板 |
| 4 | 车牌识别子系统 |
| 4.1 | 超限高清号牌抓拍相机（车头、车尾抓拍） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 采用1英寸900万像素全局曝光CMOS高清智能摄像机 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 输出图片格式：JPEG； 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 ★支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人）（以公安部检测报告为准） 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 支持线圈、视频等触发模式 ★宽动态能力≥120dB（以公安部检测报告为准） ★支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光（以公安部检测报告为准） ★支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设（以公安部检测报告为准） 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别 支持识别多种车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌 支持多种常见颜色（白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑、青）识别 支持识别多种车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV ★支持景深扩展模式设置功能（以公安部检测报告为准） 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能 | 套 | 12 |
| 4.2 | 超限高清号牌抓拍相机（侧向抓拍） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 采用1英寸900万像素全局曝光CMOS高清智能摄像机 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 输出图片格式：JPEG； 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人） 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 支持线圈、视频等触发模式。 宽动态能力≥120dB。 支持重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。 支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设。 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色、车辆主品牌及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别 支持识别多种车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌 支持多种常见颜色（白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑、青）识别 支持识别多种车型：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV 支持景深扩展模式设置功能。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能 | 套 | 4 |
| 4.3 | PCI串口卡转RS485转换卡 | 工业级PCI串口卡PCI转8口转换卡 | 台 | 2 |
| 4.4 | 爆闪灯 | 单次闪光能量≥200J； 支持5V电平量触发(可选开关量)， 闪光次数≥2000万次； 有效补光距离16m～25m； 1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） ★补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度（以公安部检测报告为准） ★可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调；（以公安部检测报告为准） 回电时间应≤50ms 最大功耗＜300W 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 防护等级IP66 可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度； | 台 | 16 |
| 4.5 | 补光灯 | 光源类型：暖光LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 触发方式：电平量触发 触发信号电平：4V-6V ★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式（以公安部检测报告为准） ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节（以公安部检测报告为准） 支持频率及占空比保护功能 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 支持通过RS485对补光灯升级程序 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 频闪响应时间≤20微秒 | 台 | 12 |
| 4.6 | 高速智能监控球机 | 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 分辨率: 2048×1536 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 支持不小于30倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） ★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ★支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于512条巡航路径，支持不小于512条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能（以公安部检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，工作温度范围可达-45℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 套 | 2 |
| 4.7 | 硬盘录像机NVR | 支持8路H.264、H.265混合接入 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能 支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出 支持面板触摸按键 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持标签定义、查询、回放录像文件 支持重要录像文件加锁保护功能 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持4个SATA接口 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以公安部检测报告为准） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（以公安部检测报告为准） ★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准） 配备3T监控硬盘 | 台 | 2 |
| 4.8 | 室外抱杆机箱 | 箱体采用Q235工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接，结构稳固；箱体全面的保护，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，防虫、防 锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，亮白色；含32A空开。 | 套 | 4 |
| 4.9 | 门架型监控杆杆件 | 杆件表面采用镀锌防锈处理；净空：6M，跨度：根据道路宽度定制； 龙门架作防腐处理，除锈后涂防锈漆二度，面漆二度 | 套 | 4 |
| 4.10 | 门架型杆件抓拍系统安装施工 | 混凝土基础浇筑，基础混凝土强度等级为C25，钢筋选用HRB335热轧螺纹钢筋，含门架杆基础施工及辅材，吊装，摄像机安装 | 项 | 4 |
| 4.11 | 车牌识别系统调试 | 车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果 匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。 | 项 | 2 |
| 5 | 超限信息发布子系统 |
| 5.1 | LED显示屏屏体（F型） | 像素间距：P10（双基色）；长：3200mm*高1600mm； 灯管驱动方式: 恒流 温度范围-40~60℃ 亮度均匀性≥97% 视角：水平：110°～120° 垂直：55° 视距：图形≥200m，文字≥150m 盲点率：1/10000 控制方式：异步 平整度≤1mm 衰减率(工作3年) ≤30% 使用寿命≥10 万小时 平均故障时间≥1 万小时 整机老化≥48小时 电源采用n+1高可靠容错的开关电源系统 机箱要求：冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级 ★提供符合GA/T 484-2018《LED道路交通诱导可变信息标志》要求的检测报告复印件 | 台 | 2 |
| 5.2 | 无人值守治超专用大屏控制器 | 内含多功能卡，实现远程上电，可接入光探头实现自动调节屏体亮度 内含异步发送发，实现屏体控制；含8G内存，预置播放内容；支持USB即插播放 具有三芯及两芯插座，方便调试设备供电 具有上电指示灯、屏体开关指示灯，方便判断设备工作状态 具有切换手板开关，方便屏体自动控制及远程控制切换 | 台 | 2 |
| 5.3 | 户外LED屏配电箱 | 机柜双层门设计，防护等级IP65 材料均采用热度锌板，主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠，内含电源及网络防雷，系统稳定可靠 内部集成三相20KW开关，支持220VAC及380V三相点输入 内部模块化设计，合理布局，用电安全 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜可采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 套 | 2 |
| 5.4 | 前方超限提醒标志牌 | 前方200米超限检测标志牌 | 套 | 2 |
| 5.5 | 警示标志 | 前方禁止变道标志牌， | 套 | 2 |
| 5.6 | 警示标志 | 前方解除静止变道标志牌 | 套 | 2 |
| 5.7 | 警示标志 | 前方限速 | 套 | 2 |
| 5.8 | F型立杆 | F型立杆采用Q273钢材ø235mmT≧10mm，含立柱、横梁、立柱显示屏离地5500mm。 | 套 | 4 |
| 5.9 | 标志牌立柱 | 立杆：168*8*6700Q275钢材ø89mmT≧5mm,高度3800mm | 套 | 4 |
| 5.10 | F型杆件施工、标志牌、LED显示屏、立柱安装施工 | 含混凝土基础浇筑，基础混凝土强度等级为C25，钢筋选用HRB335热轧螺纹钢筋，含杆件吊装及显示屏安装调试 | 项 | 1 |
| 三 | 辅助配套设施 |
| 6 | 传输及供电系统 |
| 6.1 | 网络租凭费 | 租用运营商VPN接入公路局内网，100M，5年。 | 套 | 1 |
| 6.2 | 供电局市电初装费 | 供电局包装新增用电，挂电表费用，按实际市价计算，按需发生。 | 项 | 2 |
| 6.3 | 外部电缆 | 从挂表处接至机柜，含空开100A，按实际数量计算。 | 项 | 2 |
| 6.4 | 外部电缆施工费 | 外部电缆地埋或架空，含管材（PE∅ 50），预计现场取电长度跨度而定。 | 项 | 2 |
| 6.5 | 内部电缆 | 工控机至LED屏，电源线，每套LED屏需250米。 | 项 | 2 |
| 6.6 | 摄像机电源线 | 工控机柜至摄像机，电源线，共需150米。 | 项 | 2 |
| 6.7 | 摄像机控制线 | 工控机柜485模块至摄像机，信号线，每台摄像机（不含球机）需40米。 | 项 | 2 |
| 6.8 | 接地母线 | 防雷接地引下线，每一个检测方向60米。 | 项 | 2 |
| 6.9 | 网线 | 交换机至抱杆箱，抱杆箱至摄像机，后台系统用线，阻水，300米。 | 项 | 2 |
| 6.10 | 内部光缆 | 室外单模，6芯，工控机至LED屏，每套LED屏需250米。 | 项 | 2 |
| 6.11 | 内部光缆电缆施工费 | 强弱电共沟不同管，同内部光缆等长。 | 项 | 2 |
| 6.12 | 破路及恢复 | 传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复，按每个检测方向100米预估。 | 项 | 2 |
| 6.13 | 内部光电缆管材 | 内部传输供电套管材料（PE∅ 50），同内部光缆等长。 | 项 | 2 |
| 6.14 | 辅料 | 手井、井盖、水泥等，每一个检测方向1项。 | 项 | 2 |
| 6.15 | 光纤收发器 | 1电1光，单模，20km级，每台大屏需2台。 | 台 | 4 |
| 6.16 | HUB | 传输速度：1000Mbps；接口数目: 8个；所有端口均可实现线速转发； | 台 | 4 |
| 6.17 | 智能浪涌控制器 | 电流过载、短路时自动断电，故障消除时自动合闸 | 台 | 2 |
| 6.18 | 网络防雷器 | 电源保护：持续工作电压：260V；电压保护水平Up：470V；标准放电电流：Imax（8/20us）：5KA;放电电流：Imax（8/20us）：10KA；响应时间：<10NS。 网络信号保护：工作电压：5V；电压保护水平Up：700V；开路电压Voc：2KV;插入损耗：＜0.5dB;响应时间：＜1ns；传输速率：100Mbps；工作温度范围：温度-40℃～+85℃。 | 套 | 8 |
| 6.19 | 防雷接地极 | 加强型防雷 | 项 | 8 |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 波形护栏 | 护栏采用ø140*4.5*2350mm钢管立柱，波形梁板厚度为3mm，护栏螺栓采用防盗螺母。4米1柱，1柱1挂，含端头2个。 | 米 | 260 |
| 7.2 | 钻孔 | 钻孔140*2350 | 个 | 134 |
| 7.3 | 波形护栏施工 | 安装施工须达到公路工程技术标准要求。 | 套 | 260 |
| 7.4 | 道口桩 | 1600*4.5*160 | 个 | 4 |
| 7.5 | 附着式轮廓标 | 按需 | 个 | 260 |
| 7.6 | 热熔标线 | 按需 | ㎡ | 300 |
| 7.7 | TPU分道标 | 高度300mm底座200*140mm | 个 | 50 |
| 四 | 后台数据处理系统 |
| 8.1 | 市级平台对接 | 与市级平台无缝对接 | 套 | 1 |
| 8.2 | 超限检测与运行监管系统 | 前端点位数据信息的接入、浏览、查询、统计和分析、告警、检测单及文书的自动生成与下载 | 套 | 1 |
| 8.3 | 数据服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 套 | 1 |
| 8.4 | 中心存储设备 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，需配置1+1冗余金牌电源 单设备应标配≥2个千兆网口 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插 支持流媒体协议直存储机制；应能对视音频、图片及智能行为分析录像和文件的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索；持浓缩播放，有报警事件的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放；支持视频摘要回放。 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载。 ★支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（以公安部检测报告为准） ★单设备支持虚拟化成5台具有同等软件能力的设备；（以公安部检测报告为准） 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式 对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写。 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 ★支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。（以公安部检测报告为准） 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 ★支持HLS协议，客户端可以进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。（以公安部检测报告为准） ★支持对抓拍机进行添加、修改、删除、 布防、撤防，支持对抓拍机实时预览。（以公安部检测报告为准） 支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换 可支持对一张图片中的多个目标（行人或车辆）进行检测识别 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 配置24块4T硬盘 | 套 | 1 |
| 8.5 | 前置机（省厅平台对接） | 时间特性；并发用户数：客户端下载数据功能达到 100 个并发用户；客户端判断识别车辆是否为超限车辆并上传到平台数据库功能达到 100 个并发用户。相应时间：100 用户并发，简单数据传输平均响应时间小于等于 3 秒。事务成功率100%；100 用户并发，复杂数据传输（包括照片、视频）平均响应时间小于等于 6秒。事务成功率100%；100 用户并发，信息查询平均响应时间小于等于3秒。100 用户并发，一般统计查询平均响应时间小于 5 秒。100 用户并发，复杂统计查询平均响应时间小于 10 秒。采集率：采集率性能大于等于16条/s,事务成功率100%；支持数据库类型：支持SQLSERVER\Mysql\SQLite\svc\access；支持接口类型：Webservice\OPC协议\ODBC协议\Http Restful协议 | 套 | 5 |

说明：（1）本项目所需的线缆及安装辅材、附件等采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，投标供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，投标供应商自行承担报价风险。特殊情况，双方协商处理。

如设备为属于政府采购节能（强制）采购范围，必须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的政府采购节能产品认证证书或证明材料，否则按无效标处理。

五、系统设计

1、功能概述

公路治超非现场执法系统是通过设置在车道上的高速精确称重平板、车辆检测器（含地感线圈）将采集到的通过检测区车辆的完整称重数据、车辆类型信息集中到称重数据处理单元内，经过称重数据处理单元处理后，发送至称重数据处理一体机。同时车牌识别系统，识别被检测车辆的号牌数据，并且抓拍图像，发送给称重数据处理一体机。称重数据处理一体机对两者的数据进行匹配，最终发送匹配后的称重数据、车牌识别数据等信息至中心服务器，组成完整的超限检测系统，从而对通过超限检测区域的货车按照统一标准实施准确的车重检测。

系统原理图

2、系统工作流程

（1）车辆通过高速精检区域的车辆检测线圈和动态汽车衡；

（2）动态汽车衡识别车速、轴数、轴重、轴组重等信息；

（3）车辆检测器处理车辆检测线圈检测到车辆结束信号；

（4）数据处理系统处理来自动态汽车衡、车辆检测器的车辆信息和称重数据，形成一个完整的车辆信息和称重信息、轴数、轴重、总重、车速等信息；

（5）前端抓拍系统抓拍车辆图片并识别出车牌结果，后端侧抓拍全景摄像机；

（6）现场工控机匹配称重结果和车牌抓拍图片，判断超限后，将告警信息发布到LED屏上，提示超限司机注意；

（7）检测数据上传至服务器；

（8）完成对一辆车的称重过程，等待下一辆车的称重；

上述流程中，检测过程不间断运行。

## 六、总体要求

1、	称重准确度

系统能够在不停车、不减速、不以特定速度及特定车道行驶的前提下及时准确地检测出车辆轴重、车货总重准确度不低于国家5级标准，投标供应商选用的称重设备必须具备《计量器具型式批准证书》，准确度符合JJG 907-2006 动态5级标准，可以通过检定。

2、	非现场检测

现场检测设备能够获取车货总重、车辆轴数、速度、轴重数据；利用车辆号牌识别系统（即抓拍设施）获取车辆牌照信息并识别牌号；并将车牌和超限信息迅速传到LED屏上显示，及时告知车辆驾驶人员。

3、	传感器类型

称重传感器应采用电阻应变式传感器，该类传感器在国内应用多年，技术成熟，性能稳定，维护方便。

4、	检测系统速度适应性

为逃避动态称重系统的检测，超限违法车辆往往会采用蹲称（即长时间停在称重承载器上不动），超低速过衡、高速冲岗等行为作弊，投标产品针对以下行为均能准确检测：

1）能够在车辆静止在承载器上时准确称重，即具备静态称重能力；

2）能够在车辆超低速过衡或走走停停的情况下准确称重，即动态称重最低检测车速为静态；

3）能够在车辆高速通过时准确称重，即动态称重最高检测速度达到80km/h。

5、	异常行驶方式的适应性

公路车辆正常行驶中，跨车道行驶或压着车道线行驶是很普遍的情况、车辆较多的时候并行的情况也较多，而超限车辆为逃避检测，更是会刻意采用低速溜边、压传感器接缝行驶的方式，让一部分轮胎离开称重承载器，使得数据不准以达到逃避检测的目的。检测系统能应能够对以下异常行驶行为进行检测：

1）压秤台接缝行驶；

2）跨双车道行驶；

3）两车并排行驶；

4）检测区走走停停，断续行驶；

5）跨双车道S型形式。

6、	单轴称量能力

随着汽车改装技术和材料性能的发展，车辆超限能力也随之提高，4轴超100T、6轴超150 T的恶性超限车辆也时有出现，此类车辆后轴轴重往往超过30 T，对路面桥梁的破坏力极大，而传统动态汽车衡最大称量仅30 T，无法准确称量此类车辆。建议检测系统强化对大型超限车辆的检测能力，最大秤量能力达到40 T或更高。

7、	安装条件适应性需求

检测系统所选用的动态称重设备应满足本项目普通国省道路面的安装条件，鉴于普通国省道复杂的行车环境，本项目宜采用轴重称，不宜采用轴组称，即承载器沿行车方向长度不大于1.2米，同时只能承载车辆单根轴上的所有车轮。同时无需在称量区内安装限位引导装置，减小对道路通行能力的影响，达到对超限车辆高速行驶状态下的称量要求。

8、	施工方便快捷需求

为了减少施工封路对道路运输的影响，在保证系统检测效果的前提下，车道内的称重设备安装施工时，时间尽可能的短。建议单车道封闭时间不得超过24小时不需要封闭整个单向方向所有车道施工。

9、	现场检测数据管理应用

将获取的车货总重、车辆轴数、现场照片、车辆牌照等相关信息通过现场处理后，利用运营商网络传输至后台数据服务器，路政人员可通过内部网络掌握车辆的通行情况。数据平台系统可以完成采集、运算、控制、显示、报警、存储等功能要求，减少人员位置限制，促进治超工作第一时间办理，同时系统能够基于各个站点上报的车辆数据进行数据分析，为公路管理者决策提供支持。

## 七、点位选择

此项目建设地点位于苍南县X529县道靠近灵溪与龙港交界处，该路段车辆来往频繁，货运车辆车型复杂，车流量较大；超限行驶情况严重。为保证道路交通运输安全，计划在该路段建设非现场执法系统，设计为双向检测，监测该路段来往于灵溪和龙港的货运流量及超限情况。

现场路段为中间有隔离绿化带的双向6机动车道+2辅道，道路路基外为边坡绿化带可直接排水。

点位位置及现场图片如下：

八、其他要求

1、质保期

质保期自系统整体验收合格之日起两年。在质保期内，非人为损坏原因应免费负责对设备进行现场维修、损坏件更换、软件升级等，响应时间必须满足正常运行的要求。

设施质保期内，设施正常运行的标准为：治超非现场执法设施每月正常运行不低于25天。因设施原因不能确保正常运行的，按每车道按不少于500元/天扣罚，扣罚金额在应付合同金额内扣除。

2、售后服务要求

售后服务24小时全天候响应，接到采购人报修电话后，立即响应，12小时内达到现场，维修工程师24小时内解决问题排除故障。

3、培训

项目竣工验收前，各项系统进行培训直至培训人员各项培训内容合格。

系统技术更新后，根据采购人需求进行免费培训。

九、商务条款

1、付款方式：

中标供应商应向采购人提供合同总金额5%作为履约保证金，提交方式:银行转账或保函或电子保险保函；

合同签订后15日内采购人向中标供应商支付合同总金额的30%为预付款；

主要设备运至施工现场并安装完成后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；

全部设备安装、调试完成，经验收合格并取得法定计量检定机构检定合格证书后支付合同总金额的25%（同时无息退还履约保证金）。

剩余合同款作为质保期内运维费用，待质保期满由采购人支付。

2、合同验收

2.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

2.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

3、完工期

合同签订后60天内完工。

十、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、系统软件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

十一、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付      元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：苍南县农村合作银行经营部

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：201000114997847

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四章  合同格式（仅供参考）

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：_____________________________

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                     金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 供货及安装期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

自合同生效起60日历天内完成供货安装调试。

第六条：设备的到货、安装、调试和验收

1、产品的质量标准要求

①本次采购项目的产品质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求。

②乙方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。乙方必须确保投标文件中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，并应提交国家相关部门的质量检测报告书。

③若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给甲方人造成损失，乙方需承担相应责任并赔偿甲方的损失。

④所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。

2、到货

设备到达现场后，乙方必须派员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至甲方满意为止。

3、安装

①设备安装工作须由具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级或机电工程施工总承包三级及以上资质的安装单位进行，且乙方须在安装前提供安装单位的资质证书给甲方确认，确认之后方可进行安装工作；如乙方未按要求提供资质证书或未由相应资质的安装单位进行安装工作，甲方权取消其中标资格且赔偿相应损失。

②为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

③设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

④甲方除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由乙方承担，须全部包含在总报价内。

⑤在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

4、调试

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由甲方存档。

5、验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向甲方提交，验收视为合格，甲乙双方签署验收合格证书。若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价款的10%。

6、乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金、提交方式:银行转账或保函或电子保险保函；

第九条：货款的支付

合同签订后15日内采购人向中标供应商支付合同总金额的30%为预付款；

主要设备运至施工现场并安装完成后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；

全部设备安装、调试完成，经验收合格并取得法定计量检定机构检定合格证书后支付合同总金额的25%（同时无息退还履约保证金）。

剩余合同款作为质保期内运维费用，待质保期满由采购人支付。

第十条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十二条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的招标文件与招标补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人（或企业负责人）：                   法定代表人（或企业负责人）：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

苍南县交通运输局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目 | 大写： 小写： | 1、本企业□是/□否小型、微型企业。（请打钩确认，并提供相关证明文件；） |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标报价明细表

招标编号：                                      （价格单位：元人民币）

| 序号 | 构件名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

备注:

1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

4. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

# 附件四

资格、资质证明文件

# （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

# 附件四(二）

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

# 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五：其他响应文件

附件六：

拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明可提供旁证材料 （合同等，若有）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件七

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加苍南县X529县道K3+200～K3+400治超非现场设备建设项目（项目编号：          ）采购活动，提供的货物全部由合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 序 号 | 采购标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入（万） | 资产总额（万） | 对应的企业划型（填写“大型”或“中型”或“小型”或“微型”） |
| 一 | 称重系统 |
| 1 | 动态称重子系统 |
| 1.1 | 称重平板主体（标准型） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 称重平板主体（非标定制型） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 称重传感器（标准型） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 称重传感器（非标定制型） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 专用高强度快干基础 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 车检器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 车检线圈 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场数据处理子系统 |
| 2.1 | 称重数据处理一体机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 称重数据处理单元 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 现场控制机柜 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 工业交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 上级数据平台对接 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试检定及运输 |
| 3.1 | 计量检定 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 称重系统标定 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 称重系统联调 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 运输保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 识别系统及情报板 |
| 4 | 车牌识别子系统 |
| 4.1 | 超限高清号牌抓拍相机（车头、车尾抓拍） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 超限高清号牌抓拍相机（侧向抓拍） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | PCI串口卡转RS485转换卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 爆闪灯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 补光灯 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 高速智能监控球机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 硬盘录像机NVR | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 室外抱杆机箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 门架型监控杆杆件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 门架型杆件抓拍系统安装施工 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 车牌识别系统调试 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 超限信息发布子系统 |
| 5.1 | LED显示屏屏体（F型） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 无人值守治超专用大屏控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 户外LED屏配电箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 前方超限提醒标志牌 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 警示标志 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 警示标志 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 警示标志 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | F型立杆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 标志牌立柱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | F型杆件施工、标志牌、LED显示屏、立柱安装施工 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 三 | 辅助配套设施 |
| 6 | 传输及供电系统 |
| 6.1 | 网络租凭费 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 供电局市电初装费 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 外部电缆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 外部电缆施工费 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 内部电缆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 摄像机电源线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 摄像机控制线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 接地母线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 网线 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 内部光缆 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 内部光缆电缆施工费 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 破路及恢复 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | 内部光电缆管材 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | 辅料 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | 光纤收发器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | HUB | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | 智能浪涌控制器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.18 | 网络防雷器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6.19 | 防雷接地极 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |
| 7.1 | 波形护栏 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 钻孔 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 波形护栏施工 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 道口桩 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 附着式轮廓标 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 热熔标线 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | TPU分道标 | 建筑业 |  |  |  |  |  |
| 四 | 后台数据处理系统 |
| 8.1 | 市级平台对接 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 超限检测与运行监管系统 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 数据服务器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 中心存储设备 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 前置机（省厅平台对接） | 工业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日       期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目其他人员概况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十一：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用资格审查合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有最高限价人民币450万元，如果所有供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合评价 | 1、投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证每个得1分，最高得4分。（4分） | 11分 |
|  |  | 2、投标供应商具有信息技术服务运营维护ITSS证书、CMMI成熟度3级及以上，每个得1分，最高得2分。 注：须提供相关证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分，认可投标人母公司资质。 |  |
|  |  | 3、项目负责人具有一级建造师证书（通信与广电工程）、ITSS IT服务项目经理证书，每个得1分，最高得2分。 注：须同时提供相关证书扫描件及投标截止时间前半年内连续三个月及以上由投标单位或投标单位的分公司为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标单位公章未提供或提供不全不得分。 |  |
|  |  | 项目团队（除项目负责人）具有信息技术专业高级工程师证书、电子工程专业高级工程师证书、有线通信专业高级工程师证书的，每个证书得1分，最高得3分。 注：须同时提供相关证书扫描件及投标截止时间前半年内连续三个月及以上由投标单位或投标单位的分公司为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标单位公章未提供或提供不全不得分。 |  |
| 2 | 所投称重设备的原厂商业绩 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类相似业绩，且称重设备经过检定同时满足①静态检定结果，至少III级合格，②动态检定5级合格，且动态检定车辆最高运行速度不低于80km/h（以计量部门出具的检定证书为准），每个得2分，本项最高得4分。 注：同时提供中标通知书、业绩合同和检定证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分。 | 4分 |
| 3 | 实施方案 | 根据供应商针对本项目的实施方案（包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、应急方案、供货、安装、集成、调试、验收等计划），由专家进行综合打分0-4分。 | 4分 |
| 4 | 施工工艺 | 根据投标供应商提供的称重设备实施工艺满足分车道施工，且单车道路面改造、传感器安装、路面养护等造成的封闭时间总共不超过12小时的得2分；超过12小时不超过1周的得1分；超过1周的不得分。 注：投标人须在投标实施方案中详细阐述说明，并做出承诺，承诺书格式自拟。 | 2分 |
| 5 | 安装维护能力 | 拟投入本项目的称重设备厂家应具有完善的施工管理体系及售后服务管理体系，投标供应商提供称重设备厂家完整的施工管理体系流程图、施工手册，售后服务管理程序流程手册，管理程序软件流程截图（需包含工作填报、工作查看、每日报表）得2分，缺一不得分。 注：须提供相关证明扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 2分 |
| 6 | 技术方案 | 根据投标供应商提供总体设计和产品选型等（包括系统架构、功能模块、实现思路和关键技术）的技术方案，由专家进行综合打分0-4分。 | 4分 |
| 7 | 产品技术参数要求 | 投标供应商应根据投标产品的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写。完全满足招标文件要求的得24分，招标文件中带“★”项为本次项目的重要性能指标，每负偏离一项扣2分；其他一般指标每负偏离一项扣1分，24分扣完为止。 注：技术参数要求出具相关证明需提供扫描件加盖投标单位公章，否则视为负偏离。 | 24分 |
| 8 | 称重产品技术性能 | 本项目拟投称重设备能够适应道路行车时的复杂环境，对于以下异常行驶行为均能准确秤量： ①断续行驶；②跨双车道沿中线行驶；③跨双车道沿中线S型行驶；④压秤台接缝处行驶；⑤双车同向并行；⑥三车同向并行；⑦双车跨道并行；⑧多次正向、倒车重复行驶（5次）；⑨跨车道斜向行驶；⑩停车5min；⑪双向反向行驶同时称重；⑫跨多秤台S型行驶；⑬静态检测。 检测报告中同时包含以上5项异常行驶行为，且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得1分，同时包含以上8项异常行驶行为，且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得4分，同时包含以上13项异常行驶行为且最大误差满足动态5级标准，即检测误差不得超过±2.5%的得6分。 注：须提供计量部门出具的检测证书的扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 6分 |
| 9 | 称重产品先进性 | 投标选用动态称重系统准确度达到《动态公路车辆自动衡器》国家标准中规定的5级标准。拟投入本项目的称重系统同时满足准确性达到5级，且单轴最大载荷达到40t，称量速度范围0.5-100km/h的，得2分；同时满足准确度达到2级的或以上，且单轴最大载荷达到40t，称量速度范围0.5-100km/h的，得4分。 注：提供《计量器具型式批准证书》扫描件加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 4分 |
| 10 | 识别产品先进性 | 投标选用监控产品厂家具备全国电子信息行业标杆企业证书的，得2分。 注：须提供相关证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标选用监控产品厂家的综合实力（生产能力、研发能力、资质认证、信用等级、品牌知名度等方面）由专家进行综合打分0-2分。 | 2分 |
| 11 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训计划（包括培训方式、计划、内容等），由专家进行综合打分 0-2分。 | 2分 |
| 12 | 售后服务方案 | 投标供应商针对本项目提供的售后服务方案（售后服务承诺、服务计划、服务内容、应急响应机制等）由专家进行综合打分 0-3分。 | 3分 |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.2 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按资格合格的投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。