苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设 采 购 人：苍南县公安局 代理机构：苍南顺欣招标代理有限公司 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2021年12月

苍南顺欣招标代理有限公司关于苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目公开招标公告

项目概况

苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）采购文件，并于2021年12月24日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2021505

项目名称：苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2680439

最高限价（元）：2680439

采购需求：详见采购文件 
   数量：1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 ；

3.本项目的特定资格要求：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等；

三、获取（下载）采购文件:

时间：/至2021年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月24日14:30北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）

开标时间：2021年12月24日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
  2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密投标文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的投标文件将被“政采云平台”拒收。

4.投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”1份至代理公司，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“投标通知(邀请)书”。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.其他内容详见采购文件,当政采云系统中预算金额/最高限价与采购文件不一致时，以采购文件为准。

- 本项目属于货物采购项目,所属行业为工业。

- 本项目在报价分评审时对小、微型企业,监狱企业，残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，具体规定见“第六部分评标办法”。

- 本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苍南县公安局

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路128号

传真： /

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-59869128

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0577-59869128

2.采购代理机构信息

名称：苍南顺欣招标代理有限公司

地址：苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号

传真：0577-68889879

项目联系人（询问）：唐先生

项目联系方式（询问）：0577-68899896

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-68899896

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县政府采购监督管理办公室

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传真：0577-59867927

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知(邀请)书

苍南顺欣招标代理有限公司对苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 项目名称 | 苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | CNDL2021505 |
| 采购内容 | 苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 最高限价 | 见招标公告（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标文件有效期 | 60日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交地址与投标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 见招标公告 |
| 评标活动实施地点 | 温州市苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼2层（苍南县公共资源交易中心）评标区 |
| 投标文件的组成 | 由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，必须分开编制。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章和投标代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将投标文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括《电子加密投标文件》和《备份投标文件》，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密投标文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）《备份投标文件》是指与《电子加密投标文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密投标文件》：1份，在线上传递交，未按要求递交做无效投标处理。 （2）《备份投标文件》：1份，不作为强制性递交要求，供应商自行决定是否线下递交。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可看到接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的《备份投标文件》（1份）至代理公司。其中人工递交的可以在投标截止时间前一天递交至代理公司地点工作人员“唐工”处或在投标截止时间前15分钟开始递交至苍南县公共资源交易中心2楼评标区门口交给代理公司工作人员“唐工”；采取邮寄递交的要求《备份投标文件》密封包装后（顺丰邮寄形式）于投标截止时间前1天邮寄送达、数量1份（收件地址：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106号，“唐工”收，电话13958769983，座机0577-68899896，邮编325800），采取邮寄形式的投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。没有密封包装并加盖公章的或者投标截止时间以后送达的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密投标文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密投标文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后继续参与投标，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：林先生 联系电话：0577-68899896, 地点：温州市苍南县灵溪镇人民大道华府新世界6幢105-106 |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2.在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 3.本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”程序调整的，按调整后程序执行，供应商需自行关注平台公告，代理机构或采购人不再另行通知。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

附：政府采购活动现场确认声明书

注：采购文件中有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲、★的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

苍南顺欣招标代理有限公司受苍南县公安局委托，以公开招标方式采购苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设项目。

# 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）线上参加投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品、技术规范应标明所执行的标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

以下包含但不限于：

- 国民经济和社会发展十三五规划纲要

- 《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》

- 《关于加强公共安全视频建设联网应用工作的若干意见》（发改高技【2015】996号）

- 《加强公共安全视频监控建设联网应用工作（2015-2020）》（发改高技【2015】2056号）

- 《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》

- 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（2015年，中办、国办）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见》（公通字 [2015]4号）；

- 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

- 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》

- 《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（发改委55号令）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2009

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

- 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

- 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

- 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

- 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

3.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

- 采购内容

（一）建设原则

本项目应以科学布建思路同时兼具“先进、经济、实用、可靠”等为建设原则。

1.	科学布建思路

为构建一个完善的多维感知体系，实现多角度、多层次、全方位、全天候的数据采集，前端摄像机、报警信息采集设备及物联网智慧感知设备就必须以科学、合理的布点规划理论为指导，遵循相应的原则去开展建设。

采用科学、合理的布点规划方法是构建严密的多维感知体系的基础，在布点规划时需按照“因地制宜、按需建设”的原则，结合综治部门管理需求，统筹兼顾政府、公安等各部门业务需求，对多维感知体系进行总体、统一的规划，合理布设视频监控点位，促进后期各系统深度的协同与应用。

条块结合，是指在进行布点规划时，坚持条块结合，纵向上，推进公共安全视频监控体系向基层延伸，健全全市、全县（区）、乡镇街道、村居社区、网格、家庭六级视频监控网格体系，以网格为单位实行科学布点规划；横向上，结合综治、公安、交通、护路办、教育、金融等各政府部门需求，合理整合各部门资源，根据现状进行布点规划，最大程度实现跨区域、跨部门视频图像信息的建设联网应用。

上下结合，是指在条块结合的基础上，在进行布点规划时，充分考虑上下级部门、组织、网格之间的不同业务需求，结合各部门现状进行布点规划，在前端建设上以实用为前提，为上下级之间的上下联动应用提供支撑。

新旧结合是为了避免点位重复建设，在因地制宜、按需建设的前提下，做到利旧与新建相结合：

- 整合公安、教育、金融、卫生、交通、旅游、护路办、环保等重点行业政府部门以及其他社会面单位目前已建的监控资源，特别是道路沿线重点部门监控等资源，进行联网共享应用；

- 针对重点单位、重点部位、幼儿园区域街面、公共复杂场所、居民住宅小区、背街小巷等场景中存在的监控盲区，以及其他点位覆盖不到位的场景，进行合理布点规划，实现前端点位共同建设，为整个系统的共享共用、综合实战应用提供数据基础；

2.	先进性

基于国家和行业相关标准及地方标准的要求进行设计，采用业界标准的通信协议，从软件底层架构上保证系统的开放性和先进性，全面兼容国内外主流厂商的设备。

3.	经济性

采用性价比比较好的产品，既能满足实际需求，又能减少前期建设的投入成本。同时，在新系统架构的设计过程中，对系统进行优化设计，方便系统的后期使用与维护，整体降低系统综合费用开销。

4.	实用性

始终把业务需求放在首位，力争做到足够灵活好用，坚持选择用户体验度好的系列产品，结合进行模块化设计封装，充分利用视人像资源，持续提升社会治安管理水平。

5.	可靠性

硬件的选型和软件的成熟能力检测都达到行业标准规格，充分保证系统7*24小时不间断持续运行。同时，系统具备严密的安全管理机制，确保设备安全、系统安全、数据库安全和信息安全。

6.	兼容性、可扩充性原则

系统的拓扑结构应具有可扩展性，即系统联结必须在系统结构、系统容量与处理能力、物理联接、产品支持等方面具有扩充与升级换代的可能，采用的产品要遵循通用的工业和行业标准，以便不同设备和应用通过异构方式来扩充系统能力。

为了使系统能够实现在应用发生变化的情况下保护原有开发投资，在设计系统时，应将系统按功能做成模块化、接口标准化。

7.	标准性、开放性原则

系统采用开放式架构，各前端子系统采用行业标准的接口，节省建设成本，避免重复建设带来的资源、资金的浪费。同时，系统的软件设计时也采用业界成熟的标准服务式架构，可通过相关接口与第三方厂家开放型硬件、软件进行集成。

8.	易操作性原则

系统应采用图形化界面，易上手、便捷操作。

9.	可维护性、可管理性原则

整个系统中的互连设备，使用方便、操作简单易学，并便于维护和管理。对于关键设备能在系统中实时查看状态，并能远程升级。

（二）人像信息采集系统

1.系统概述

人像信息采集系统采用技术领先的人脸检测算法、人脸跟踪算法、人脸质量评分算法以及人脸识别算法，对幼儿园区域各主要场所人员进出通道进行人脸抓拍、识别以及属性特征信息提取，建立海量人脸特征数据库，并以综治实战应用为核心，创新实战技战法。通过对接重点人员黑名单，可对涉恐、涉稳、犯罪分子进行提前布控和实时预警，实时掌握动态；可对重点人员进行轨迹分析和追踪，快速锁定嫌疑人的活动轨迹；可对不明人员进行快速身份鉴别，为案件侦破提供关键线索。通过本系统的建设与应用，实现在大数据时代综治工作的跨越式发展，进一步提高工作效率、节约资源成本、缩短破案周期。

本系统前端采集设备采用专用人脸抓拍摄像机，内置自主研发的处于国内领先水平的人脸识别核心算法，算法具有准确率高和效率高等特点，同时系统对前端摄像机成像、施工规范性指导等多方面进行了精细优化，从而进一步提升了整体系统的准确率及效率。

2.系统架构

人像信息采集系统由前端人脸数据智能采集系统、中心人脸信息综合应用平台组成。通过本系统的部署，可以对幼儿园区域进出人员、幼儿园区域内部流动人员进行比较好的管控和留底，并在幼儿园区域人员管理、公安案件侦查、事件研判等方面发挥巨大作用。

3.部署设计

3.1 前端拓扑结构

针对人员监控点较分散的区域，人脸抓拍单元采用点对点接入方式部署，单个人脸抓拍单元通过对应的光纤收发器接入传输网络；对于室内人员监控点较密集的场所，人脸抓拍单元就近接入区域对应的交换机，由交换机连接光纤收发器接入传输网络。前端系统架构如下图所示：

考虑到接入网络设备的单点故障，导致数据传输中断，人脸抓拍单元可配置TF卡实现前端数据的缓存。

#### 3.2 部署要求

- 环境要求

人脸识别准确率受前端设备安装位置、现场光照（如过暗、过亮）等因素影响较大，为保证人脸抓拍单元采集效果，对环境要求建议如下：

- 选择A、B、C三类监控点的人员通道安装环境，以确保能抓拍到经过人员的正脸；

- 目标区域周围漫反射，无闪烁，光照不低于100Lux，人脸区域光照均匀，无明显高光或反差，前端设备应避免强光直射或逆光安装，若需逆光安装，则应降低人脸区域对比度；如果现场的光线不满足上述任意一条要求，应通过遮挡光线或者补光的方法优化现场的光照条件。

- 人脸抓拍单元安装要求

本次建设的是100人以上的幼儿园，根据前期勘点具体情况，人脸抓拍一体机布点采取从校园内向外抓拍，配合补光灯，对准学校主出入口，实现校门口全覆盖优质画面抓拍，根据勘点有些学校门外没有普通公安监控的情况下，在校外50米内安装普通球机，对准学校主出入口，配合校内的人脸一体机实现学校口多维度交叉全覆盖。人脸抓拍单元安装位置要求如下：

- 设备设在通道正前方，正面抓拍人脸，水平方向偏转角度应<10°，越小越好；

- 设备安装需具有一定俯视角度，避免一前一后人员经过通道时后方人脸被遮挡，垂直方向俯视角度α=10±3°；

- 抓拍图片中要辨清人脸细节，要求人脸覆盖的像素大于120像素点，针对200像素的摄像机要求人脸检测位置的实际宽度V≤2.5米，600万像素的摄像机要求人脸检测位置的实际宽度V≤4.2米；

- 人脸抓拍单元镜头至人员通道出入口中间空旷、无遮挡。

不同的人脸抓拍单元的监控宽度、监控距离、镜头焦距、架设高度之间的计算方式如下：

- 镜头焦距：，靶面1/1.8＂

- 设备架设高度：

- D为监控距离

- 人头部以下高度考虑平均值，取1.5米

- α为摄像机俯视角度，建议俯视角度为10°±3°

### 4.功能设计

#### 4.1 实时视频采集

为满足中心实时视频预览和存储录像回放查看的要求，前端人脸抓拍机应具备如下功能：

- 能够采集和传输不同分辨率下的昼夜实时视频；

- 支持H.264/H.265视频编码压缩标准；

#### 4.2 人脸数据采集

人脸抓拍机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能，能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像，详细功能如下：

- 支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍；

- 人脸抓拍准确率90%以上；

- 内置基于人脸的性别分类功能；

- 内置基于人脸的年龄段分类功能；

- 支持通道内的人脸检测、分类（年龄、性别）、捕获；

- 支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；

- 支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰；

#### 4.3 人脸动态比对预警

支持导入户籍或常住地在当地的吸毒人员、在逃人员和前科人员、以及其他本地管控人员的人像照片及信息（包含姓名、性别、身份证号、家庭住址、人脸照片等信息），实现对上述人员的提前布控（可按照时间、地点、布控等级、相识度报警阈值等信息，对人员进行布控）。系统可对前端人脸抓拍机抓拍的人脸与布控库进行实时比对，当抓拍人脸与布控库的人脸相似度达到设定报警阀值时，系统进行实时自动报警。

#### 4.4 人员轨迹分析追踪

- 特征搜人

系统可对前端人脸抓拍机回传的抓拍数据进行建模、存储，建立海量人脸特征数据库，并支持根据性别、年龄段、是否戴眼镜等特征，以及抓拍时间、地点等信息对卡口抓拍人员进行快速搜索。

- 照片搜人

输入一张人脸照片（证件照或治安监控截取的清晰人脸图片），可在海量人脸抓拍库中，根据人像特征点比对算法，检索出与其最相似的人员，按照相似度从高到低依次排列，并显示其被抓拍的地点与时间信息，从而帮助管理人员快速锁定嫌疑人的活动轨迹。

- 频繁出现分析

根据抓拍时间段、抓拍卡点位置，在海量人脸抓拍库中，按照相似度条件进行碰撞比对，查找出该时间段、位置出现的相似人脸，从而分析活动异常的人员，以及时发现嫌疑人案前踩点会频繁出现等特征行为。

- 区域碰撞分析

对于指定的两个或两个以上区域范围，在海量人脸抓拍库中，按照相似度条件进行碰撞比对，查找出设定时间内，在上述多个区域抓拍卡点位置出现的相似人脸，从而快速确认锁定可疑人员，为连环案、类案等串并案分析提供关键线索。

#### 4.5 人员身份鉴别查询

- 身份鉴别确认

输入一张人脸照片（前端人脸抓拍机抓拍的人脸照片或治安监控截取的清晰人脸图片），可在静态人脸特征数据库中（通过导入常住人口库、暂住人口库的照片及人员身份信息建立），根据人像特征点比对算法，检索出与其最相似的人员，按照相似度从高到低依次排列，帮忙相关负责人快速锁定不明人员的身份信息。

同时支持安卓系统的手机、警务通等移动终端进行远程人脸检索，支持现场捕捉照片与数据库中照片自动匹配检索，快速确认人员身份。

- 身份比对查重

系统支持针对实有人口库、重点人员库等进行人员信息的N:N方式比对检索，找出重复办理身份证、户籍、暂住证等人员的名单。

同时系统可通过将普通案件嫌疑犯的人脸照片和公安机关部门的在逃库中的在逃人员进行碰撞比对，帮助快速确认该嫌疑犯涉及其他案件的可能性；或针对全国在逃人员库进行人员信息的N:N方式比对检索，为公安机关在逃清网等行动提供关联线索。查重结果通过图形化显示，方便人工对排查结果进行核实。

#### 4.6 系统管理

系统管理功能主要实现前端人脸抓拍设备的添加，人脸名单分组管理，布控名单报警设置，人脸存储管理，人脸抓拍实时预览，人脸抓拍图片查询，人脸布控报警查询。以及对人脸库、人脸数据进行管理（支持单个图片导入、文件夹批量导入、数据库对接导入），同时可对人脸检索、查重等功能进行参数配置。

5.智能人脸采集设备

智能人脸采集设备必须通过省厅检测且符合《浙江公安图像信息系统建设总体技术要求》和《浙江省公安视频信息共享解码插件管理规定》、《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》的相关要求，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》。

智能人脸采集设备功能要求如下：

- 支持通道内实时视频采集、预览，以及视频录像；

- 支持通道内的人脸检测、捕获；

- 支持人脸图像优选功能，输出捕获的最佳人脸图像；

- 支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰；

- 支持双码流输出，可分别独立设置不同的高清分辨率、帧率与码率；

- 支持TF卡存储，断网本地存储、断网续传；

- 支持强光抑制、透雾、3D数字降噪功能；

- 具有IP66级防尘、防水滴、网络防雷、防浪涌等功能。

6.人脸云解析系统

云解析系统架构如下图所示：

功能要求如下：

- 视频流人脸云分析功能

- 支持视频共享/联网平台监控点的实时视频流、历史视频流的接入；

- 支持本地视频的导入；

- 支持直连网络摄像机，接入视频流；

- 支持对视频中过往行人进行检测，自动触发抓拍人脸图片。

- 人脸图片云分析功能

a)	人脸图片分析

支持对图片中的人脸进行特征识别、建模、比对预警。

b)	人脸特征识别

支持性别、年龄段、是否戴眼睛等人脸特征的识别。

c)	人脸建模

支持对人脸图片中的目标人脸进行建模，便于后期通过人脸模型实现以脸搜脸应用，即通过搜索图像文本或者视觉特征，在检索系统中通过类似信息的对比，获取目标图片的一种智能搜索方法，可广泛应用于嫌疑人踪迹查询、身份核查等业务场景。

d)	模型布控

支持对黑名单人员的人脸模型进行布控、实时比对、预警。

7.人脸大数据存储

依据《公安视频图像信息应用系统》标准规定的接口要求，采用大数据、云存储技术，在中心设计人像资源库，实现对海量人脸图片类非结构化数据、人脸模型类半结构化数据，以及人脸特征属性、索引等结构化数据的集中存储，提供快速的数据比对分析，挖掘更多地数据关联信息，为公安业务处理和决策提供信息化技术支撑。

7.1大数据平台

大数据平台是结构化、半结构化数据的存储和计算中心，设计基于通用Hadoop架构进行优化建设，具有分布式、集群化、统一存储、统一访问、动态扩容的特点，用于汇聚人脸卡口信息、位置信息、人脸特征属性、人脸模型等数据，以及对接我县公安业务库人员信息，为多维度人像数据的融合应用提供支撑。

功能要求如下：

1)	数据采集、整合

支持实时、历史结构化数据，以及关系型数据库数据采集入库；支持用户设定定时任务，定时采集对象数据；支持对采集数据进行过滤、比对、校验、纠错等功能。

2)	数据存储

结构化数据存储：支持智能人脸采集设备采集的，以及云解析系统提取的人员性别、年龄段、是否戴眼镜等特征属性类结构化数据的存储；

半结构化数存储：支持日志、人脸模型等半结构化数据的存储。

3)	数据级联

支持下级大数据平台数据同步到上级大数据平台；支持按边界安全接入设备的目录传输数据方式，将视频专网大数据平台的数据同步到公安信息网。

4)	数据服务

数据服务是大数据平台为上层应用提供的端到端的功能，包括数据检索、比对、挖掘服务，例如人员轨迹分析、身份确认、身份查重等。

5)	系统管理

支持集群管理、状态监控、日志管理、用户管理、服务管理等系统管理功能；支持列表和图形的形式显示服务器的CPU使用率、物理内存使用率、虚拟机内存使用率和硬盘使用率。

7.2人像大数据存储

人像大数据包括人脸属性数据、人脸模型数据、索引数据三类，存储容量具体计算公式如下：

1)	考虑到数据安全机制，（人脸属性+人脸模型）数据按三备份设计存储在SATA硬盘中，单条数据大小为3KB，所需存储容量=8亿条×3KB/条×3≈6.71T；

2)	考虑到以脸搜脸应用时，模型比对对硬盘的读写、响应要求较高，为确保检索速度，人脸模型数据设计采用SSD硬盘保存一份，单条数据大小为2KB，所需存储容量=8亿条×2KB/条≈1.5T；

3)	为确保索引类结构化数据比对速度，设计采用SSD硬盘存储，考虑到数据安全机制，索引按双备份存储，单条数据大小为0.8KB，所需存储容量=8亿条×0.8KB/条×2≈1.2T。

8.人脸实战应用软件平台

以“人员轨迹查询、身份确认、重点人员布控”三大业务需求为主线，结合“事前预警、事中布控、事后侦查”应用模式，从“搜人、判人、控人”三个维度规划人像大数据应用系统功能，形成“人员踪迹查询、人员身份研判、人员布控预警”三大业务功能；同时辅以系统管理、移动应用需求，建立对应的“系统安全管理、人脸APP”两大增值功能，将业务应用与人性化管理机制进行有机结合，创新基于人像大数据的综合实战化应用模式。

8.1人员踪迹查询

基于人脸图片中解析出的年龄段、性别等属性结构化数据，以及人脸模型半结构化数据，采用大数据技术，快速从海量人像数据中筛选出相似的人脸信息，还可按时间段、抓拍区域等条件进行组合查询，协助公安机关获取有价值案件信息，锁定人员踪迹，缩短线索查找时间。

- 人脸查询

支持以过人时段、过人区域、人脸特征属性（包括年龄段、性别、戴眼镜、微笑）、高危人群为查询条件，对案发时间附近的可疑人员进行单一或组合条件的信息搜索，查找历史人脸图片，并可关联录像查看具体情况。

过人区域支持按目录树选择前端点位，并支持与地理信息系统结合，在地图上选择区域范围，进行人员信息搜索。

- 以脸搜脸

针对海量人脸图片难以通过人工识别方式进行快速分析、检索的问题，系统满足根据人脸图片自动进行识别、解析，支持一键上传照片，快速识别建模比对，同时可结合过人时段、过人区域、相似度作为辅助条件，进而查找出人像资源库中该人员及相似人员的历史人脸信息。

- 实时抓拍

支持以人脸卡口为基本查询条件，实时查看前端人员抓拍信息。

- 人员轨迹分析

针对一些公安民警重点关注的人员或涉案、涉恐人员，可利用已有的人脸图片或者系统检索出的人脸图片，搜索出一定时间段及监控范围内的相似人脸图片，选择目标人员人脸图片，结合电子地图刻画出人员时空轨迹，分析目标人员“从哪里来、到哪里去、沿途经过哪里”。

8.2人员身份研判

系统设计将人脸识别、大数据、云计算技术与公安二代身份证库、在逃人员库等业务数据相结合，形成公安人像资源库，依托人像资源库中海量的人员身份信息，实现目标人员的身份核查、确认，带动传统的“由案到人”单一侦防模式向“由案到人、由人到身份、由身份到人”的多元作战方式转变。

- 身份确认

系统支持导入公安业务数据库的人员身份信息或民警自建名单库，自建的名单库可设置人员姓名、性别、所在省份、城市，以及证件类型、证件号、生日等信息；在民警侦查办案或者需要确认嫌疑人员身份时，可利用已有的人脸图片从名单库快速确认目标身份信息。

- 人脸查重

针对一些惯犯或历史在逃人员，为隐藏自身的真实身份，嫌疑人可能会设法获得多个身份信息，本系统支持对某个名单库或者两个名单库进行身份查重分析，反馈一人多重身份的排查结果，便于民警对一人持有多证的人员进行重点关注、排查，深挖背后隐藏信息。

- 人脸1V1比对

一般犯罪嫌疑人在作案前后，会对自身进行化妆，尽量避免留下相同的影像踪迹。为快速帮助公安机关分析两张嫌疑人人脸图片的相似度，系统支持同时对两张已有的人脸图片进行建模、比对，返回相似度比对值。

- 身份核验

为便于基层派出所对辖区内服刑人员、吸毒人员等特殊人群的管理，系统支持外接智能人脸采集设备、身份证读卡器，实现人证比对应用，特殊人群定期前往派出所进行身份核验，一旦人证不匹配或者过期未进行验证，则可能该人员已不在辖区内，便于民警及时发现不稳定因素。

8.3人员布控预警

基于云解析系统建立的人脸模型，结合公安民警的黑名单库，实现对重点人员的实时布控预警，为指挥调度、案件侦破提供数据支撑。

- 人员布控

针对在逃、涉恐、涉案等人员的重点管控需求，系统可按布控对象、布控范围、有效期、预警阈值、预警时段提供实时布控功能，一旦在布控范围内出现关注人员，系统立刻产生报警，便于民警展开实时抓捕行动。

- 实时预警

系统支持接收、显示实时预警信息；支持显示具体预警信息的报警详情，并能将报警详情转发至对应民警的手机中。

- 历史预警

系统支持按布控任务、布控范围、布控对象、相似度、时间、报警确认情况为条件，进行单一或组合的历史预警信息查询，查询结果支持按相似度/时间/地点/目标进行分组显示；同时，查询结果支持关联视频回放，结果导出。

（三）云存储系统

1.系统概述

依据苍南县幼儿园人脸项目现状，以及结合目前视频存储系统技术发展的主要方向，本次存储系统的建设需要达成以下目标：

- 采用目前技术领先的云存储方式，新建云存储系统，有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求，实现分布式存储，虚拟化集中管理。

- 云存储系统提供高速数据接口，为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能，为公安业务应用提供有力支撑。

- 云存储系统提供标准的运维接口，维护便捷，实现高效实用的管理及使用机制。

- 无缝对接前期云存储系统。

2.存储系统功能

视频云存储系统面向视频、图片应用定制化开发，提供了丰富的功能接口供上层视频监控平台调用，主要功能如下图所示：

3.存储业务流程

3.1 视频存储业务流程

- 视频存储流程

视频数据存储由视频监控平台向视频云存储子系统的管理服务器下发视频录像计划，管理服务器根据各存储的负载状况，给存储服务器的接入服务软件下发录像计划。接入服务软件获取录像计划后，直连监控点IPC，获取视频数据后调用数据管理软件将数据写入存储服务器中。

当监控点录像计划发生变更时需及时通知管理服务器；由管理服务器统一控制并分发给接入服务软件。接入服务软件定期向管理服务器获取录像计划并上报自身状态。

如上图所示，视频存储流程为：

- 平台向管理服务器下发计划；

- 管理服务器向存储服务器同步录像计划；

- 存储服务器向前端取流；

- 存储服务器向管理服务器同步取流信息。

- 视频检索流程

视频监控平台检索视频录像信息时向视频云存储子系统管理服务器发送检索指令，管理服务器查询本地数据库后直接将检索信息发送到视频监控平台，整个流程采用一级检索方案完成。

如上图所示，视频检索流程为：

- 平台向管理服务器下发检索指令；

- 管理服务器向平台返回检索信息。

- 视频获取流程

用户通过视频监控平台查看监控点视频数据时视频监控平台向视频云存储子系统发送获取数据请求，管理服务器转发请求到存储节点，由存储节点的数据管理服务软件将视频数据发送到用户。

如上图所示，视频检索流程为：

- 平台向管理服务器下发检索指令；

- 管理服务器向平台返回检索信息。

#### 3.2 图片存储业务流程

- 图片存储流程

图片存储流程由卡口抓拍设备发起，抓拍机抓取图片后主动写入云存储中。写入完成后将云存储返回的URL地址上传至平台的接入服务器，由接入服务器写入数据库中保存。

存储节点设备之间能够自动进行均衡负载，保证在故障时做到自动切换，不间断的提供图片数据的存储业务。

详细的图片存储流程如下图所示：

流程优点：

- 图片数据由前端抓拍机直写入云存储，节省了大量接入服务器。

- 图片数据的存储方案提供前端较高的兼容性能，能够支持多厂商前端的图片写入。

- 图片数据是分散存储，将接入服务器推送的图片按照算法分散到不同的存储服务器上，提高数据写的速度，在可靠性和安全性上得到了加强。

- 图片检索流程

图片数据的索引数据是存储在平台自身的数据库中，包含云存储URL地址、过车信息等。因此图片检索流程由平台完成。

- 图片下载流程

图片数据下载：用户通过视频监控平台下载监控点图片时，视频监控平台向视频云存储系统发送下载数据的请求，存储管理服务器转发请求到存储节点，数据从存储节点由数据管理服务软件直接（或转发）送至视频监控平台。

详细的图片下载流程如下图所示：

流程优点：图片数据是分散存储的，便于数据的快速提取及分析，提高了数据读取的速度，在可靠性和安全性上得到了加强。

3.4.存储容量计算

1.视频存储计算

存储服务器（视频）：存储前端采集设备的实时视频。按照此次苍南县幼儿园人脸项目157路前端智能摄像机接入，每路设置4Mbps，存储周期按照30天计算。

157路* 4Mbps码流* 3600秒* 24小时 *30天/8/1024/1024≈194.05T

还需扩容194.05T存储容量。

#### 2.图片存储计算

存储服务器（图片）：存储前端采集设备的抓拍图片。按照本项目157路前端智能摄像机接入，每路3500张/天图片抓拍量，图片存储不少于365天需求。

存储服务器（图片）容量需≥（157路* 3500张/路 * 0.65M/张 * 365天）/1024/1024≈124.32T。

4.系统安全管理

- 用户管理

支持系统所有用户的登记注册功能，并针对任意用户进行精细化权限设置，同时支持对用户的鉴权认证，以保证接入的安全性；所有用户操作都采用令牌机制，并对令牌进行加密；兼容公安PKI证书登录。

- 资源服务管理

支持对系统所有前端人脸卡口设备进行注册登记、合法性认证与管理；支持中心服务器的配置与管理。

- 名单任务管理

支持批量导入人像资源，并能对导入任务信息进行查看，删除建模失败的任务；支持对名单库及名单库内人员信息进行新增、修改、删除、查看功能。

（三）采购清单、技术指标要求

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 参照技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端产品 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 【全景4Mp全彩4mm;细节4Mp红外23倍】 | 台 | 102 |
|  |  |  | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 |  |  |
|  |  |  | 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 |  |  |
|  |  |  | 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 |  |  |
|  |  |  | 内置加热玻璃，有效除雾 |  |  |
|  |  |  | 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS |  |  |
|  |  |  | 最低照度: |  |  |
|  |  |  | 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light |  |  |
|  |  |  | 【细节】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR |  |  |
|  |  |  | 宽动态: 120 dB超宽动态 |  |  |
|  |  |  | 焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 |  |  |
|  |  |  | ★内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 ； |  |  |
|  |  |  | 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） |  |  |
|  |  |  | 水平范围: 360° |  |  |
|  |  |  | 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） |  |  |
|  |  |  | 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s |  |  |
|  |  |  | 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s |  |  |
|  |  |  | 主码流帧率分辨率: |  |  |
|  |  |  | 【全景】：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) |  |  |
|  |  |  | 【细节】： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) |  |  |
|  |  |  | 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG |  |  |
|  |  |  | 网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR |  |  |
|  |  |  | 网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |  |  |
|  |  |  | SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |  |  |
|  |  |  | 报警输入: 2路报警输入 |  |  |
|  |  |  | 报警输出: 1路报警输出 |  |  |
|  |  |  | 音频输入: 1路音频输入 |  |  |
|  |  |  | 音频输出: 1路音频输出 |  |  |
|  |  |  | 白光照射距离:【全景】30 m |  |  |
|  |  |  | 红外照射距离:【细节】150 m |  |  |
|  |  |  | 供电方式: DC36V±25% |  |  |
|  |  |  | 设备功耗: 最大功耗：60 W |  |  |
|  |  |  | 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% |  |  |
|  |  |  | 除雾: 加热玻璃除雾 |  |  |
|  |  |  | 尺寸: Φ220×373.3mm |  |  |
|  |  |  | 重量: 6Kg |  |  |
|  |  |  | 防护: IP66 |  |  |
| 2 |  | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 【支持声光警戒功能，全景4Mp全彩4mm;细节4Mp全彩32倍】 | 台 | 55 |
|  |  |  | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 |  |  |
|  |  |  | 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。 |  |  |
|  |  |  | 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 |  |  |
|  |  |  | 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 |  |  |
|  |  |  | ★支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 |  |  |
|  |  |  | 内置加热玻璃，有效除雾 |  |  |
|  |  |  | 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m |  |  |
|  |  |  | 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS |  |  |
|  |  |  | 最低照度: |  |  |
|  |  |  | 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR |  |  |
|  |  |  | 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light |  |  |
|  |  |  | 宽动态: 120 dB超宽动态 |  |  |
|  |  |  | 焦距: 【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 |  |  |
|  |  |  | 视场角: 【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） |  |  |
|  |  |  | 水平范围: 360° |  |  |
|  |  |  | 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） |  |  |
|  |  |  | 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s |  |  |
|  |  |  | 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s |  |  |
|  |  |  | 主码流帧率分辨率: |  |  |
|  |  |  | 【全景】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） |  |  |
|  |  |  | 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） |  |  |
|  |  |  | 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG |  |  |
|  |  |  | 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR |  |  |
|  |  |  | 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 |  |  |
|  |  |  | SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB |  |  |
|  |  |  | 报警输入: 2路报警输入 |  |  |
|  |  |  | 报警输出: 1路报警输出 |  |  |
|  |  |  | 音频输入: 1路音频输入 |  |  |
|  |  |  | 音频输出: 1路音频输出 |  |  |
|  |  |  | 补光: |  |  |
|  |  |  | 白光照射距离: 【细节】30 m；【全景】30 m |  |  |
|  |  |  | 红外照射距离: 【细节】150 m |  |  |
|  |  |  | 报警灯: 30 m |  |  |
|  |  |  | 供电方式: DC36 V ± 25% |  |  |
|  |  |  | 设备功耗: 最大功耗：60 W |  |  |
|  |  |  | 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90% |  |  |
|  |  |  | 恢复出厂设置: 支持 |  |  |
|  |  |  | 除雾: 加热玻璃除雾 |  |  |
|  |  |  | 尺寸: Ø220 × 382.1 mm |  |  |
|  |  |  | 重量: 6 kg |  |  |
|  |  |  | 防护:IP66 |  |  |
| 3 | 数据中心 | 全分析智能服务器 | 【全分析服务器】 | 台 | 1 |
|  |  |  | 产品性能： |  |  |
|  |  |  | 智能分析性能（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： |  |  |
|  |  |  | 人脸分析：图片160张/秒 或 视频32路（1080P）（支持100W黑名单，最多支持16个库）； |  |  |
|  |  |  | 车辆分析：600万张/天（700W）； |  |  |
|  |  |  | 视频结构化：32路（1080P）； |  |  |
|  |  |  | 治安场景图片分析性能（车辆、人体）：120张/秒（200W）或48张/秒（500W）或36张/秒（800W）； |  |  |
|  |  |  | 支持集群部署； |  |  |
|  |  |  | 产品应用： |  |  |
|  |  |  | 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； |  |  |
|  |  |  | 支持1V1比对功能； |  |  |
|  |  |  | 支持人体属性、车辆属性识别 |  |  |
|  |  |  | 硬件规格： |  |  |
|  |  |  | 处理器：Intel 至强系列高性能64位CPU；集成专业级GPU芯片； |  |  |
|  |  |  | 内存：4GB DDR3 * 2 |  |  |
|  |  |  | 硬盘：240G SSD * 1（系统盘） |  |  |
|  |  |  | 数据接口：4个千兆网口，1个VGA接口，4个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； |  |  |
|  |  |  | 额定功率：550W 1+1冗余电源； |  |  |
|  |  |  | 实际功率：165W |  |  |
|  |  |  | 机箱规格：19英寸1U标准机架式，439mm（宽）×591mm（深）×44mm（高） |  |  |
|  |  |  | 设备重量：17KG |  |  |
|  |  |  | ★无缝对接苍南县公安局人脸系统（提供证明材料或承诺书） |  |  |
| 4 |  | 融合大数据服务器 | 硬件规格： | 台 | 1 |
|  |  |  | 处理器：2颗10核 X86架构CPU（2.40 GHz） |  |  |
|  |  |  | 内存：256G |  |  |
|  |  |  | 硬盘：240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 480G*6 SSD + 4T*4 SATA |  |  |
|  |  |  | 热插拔：支持 |  |  |
|  |  |  | RAID：支持 |  |  |
|  |  |  | 网络接口：OCP 万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个） |  |  |
|  |  |  | USB：4个 ；VGA ：1个 |  |  |
|  |  |  | PCI扩展：最大支持6个PCIE扩展，含2个专用 |  |  |
|  |  |  | 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 |  |  |
|  |  |  | 电源模块：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源 |  |  |
|  |  |  | 工作温度：工作5℃～40℃(41℉～104℉) |  |  |
|  |  |  | 储藏温度：储藏-40℃～70℃(-40℉～158℉) |  |  |
|  |  |  | 工作湿度：35％～80％ RH |  |  |
|  |  |  | 机箱尺寸：87.8mm(高)x 482mm(宽)x 729.8mm(深) |  |  |
|  |  |  | ★无缝对接苍南县公安局人脸系统（提供证明材料或承诺书） |  |  |
| 5 |  | 融合大数据软件 | 支持数据： | 套 | 1 |
|  |  |  | 人脸、车辆、人体 |  |  |
|  |  |  | 数据应用（基于感知数据服务软件实现）： |  |  |
|  |  |  | 1、人脸数据应用 |  |  |
|  |  |  | 属性检索、以图搜图、区域碰撞、频繁过人分析、落脚点分析、同行人分析、数据统计、人员布控 |  |  |
|  |  |  | 2、车辆数据应用 |  |  |
|  |  |  | 过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联； |  |  |
|  |  |  | 落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单 |  |  |
|  |  |  | 3、人体数据应用 |  |  |
|  |  |  | 属性检索、统计分析、以图搜图 |  |  |
|  |  |  | ★无缝对接苍南县公安局人脸系统（提供证明材料或承诺书） |  |  |
| 6 | 业务应用平台 | 业务应用平台路数授权 | 按路数授权 | 路 | 157 |
| 7 | 存储产品 | IoT-视频云存储 | 单设备配置64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；36块8T企业级SATA磁盘；2个千兆网口；1个系统SSD盘；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。满配36块8T企业级硬盘（8TB,7200,3.5",SATA）。 | 台 | 1 |
|  |  |  | ★无缝对接苍南县公安局人脸系统视频云存储系统（提供证明材料或承诺书） |  |  |
| 8 |  | IoT-图片云存储 | 4U机架式36盘位，双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展至256GB）；36块8T企业级SATA磁盘；6个千兆网口，冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘；满配36块8T企业级硬盘（8TB,7200,3.5",SATA）。 | 台 | 1 |
|  |  |  | ★无缝对接苍南县公安局人脸系统图片云存储系统（提供证明材料或承诺书） |  |  |
| 9 | 前端产品配件 | 补光灯 | 1、大功率LED光源，具有功耗低，光效高，寿命长(≥50000Hrs)的特点 | 台 | 157 |
|  |  |  | 2、光显色性好(≥75)，可与多种CCD，CMOS摄像机匹配 |  |  |
|  |  |  | 3，独特的二次光学设计，可以自由选择不同角度光束投射模式 |  |  |
|  |  |  | 4、内置自动光控开关，实现白天黑夜自动切换工作模式 |  |  |
|  |  |  | 5、光控开关设有延时电路，避免临界状态出现频闪现象及不被瞬间强光干扰而误动作 |  |  |
|  |  |  | 6、多散热鳍片高导热系数压铸铝外壳，优异的散热特性，保证了LED的使用寿命 |  |  |
|  |  |  | 7、防流涌恒流驱动电源，能有效保证LED的稳定性 |  |  |
|  |  |  | 8、外型设计时尚，美观，安装十分方便 |  |  |
|  |  | 抱杆 | 抱杆符合 DB33/T 502-2004，杆件需防锈镀锌处理，根据现场环境定制。 | 根 | 36 |
| 10 |  | 支架 | 30-60CM球机伸缩支架， 48卡口，材质铝合金 壁厚2MM 管径45-38MM，底盘直径14Cm | 根 | 157 |
| 11 |  | 网络箱 | 不锈钢400*350*150，含空开、二合一网络电源避雷器，机箱正面有明显*安全视频监控标志LOGO，国标编码颜色鲜艳、清晰 | 个 | 146 |
| 12 | 后端施工 | 监控设备施工 | 前端设备安装、调试，平台录入，点位信息标注等。 | 项 | 157 |
| 13 |  | 抱杆施工 | 包括抱杆施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 项 | 36 |
| 14 |  | 补光灯安装 | 包括补光灯施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 项 | 157 |
| 15 |  | 线路施工（含材料） | 布放网络、PVC管、电源线、光缆等，含ONU传输设备 | 项 | 146 |
| 16 | 链路及维护 | 运营商链路费 | 本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者GPON组网方式，各网络提供商要保证所有网络设备专网专用；网络线路含5年费用。2．系统软硬件维护、设备清洁等工作（含5年费用）；3、为本项目提供机房，且机房为苍南本地机房，机房要符合国家标准，含机房托管费及电费（5年）。 | 项 | 146 |
| 17 | 检测费 | 检测费 | 对本期建设点位的图像质量、安装工艺、坐标、编码检测、接地电阻、计算机网络按约定要求进行检测，抽检比例为30%。 | 项 | 47 |
| 18 | 咨询监理费用 | 咨询监理费用 | 项目咨询、监理 | 项 | 1 |

▲注：

1.以上采购清单做为投标报价依据，投标文件里不得减少产品类别和数量，否则做无效标处理。如有涉及暂定、暂估等预估内容投标时不得更改，结算时按实际发生的数量进行结算

2.设备清单中所列线材和接插件等辅材数量为项目建设推荐的最小使用量，施工时不足部分由中标供应商免费补足。

3.投标供应商可以自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本次报价包含清单内所有软硬件设计、供货、运输、安装、施工完毕实现所有采购内容的功能后通过采购人验收的全部费用，任何有漏去一些分项内容需在报价明细表中自行添加否则将被视为其费用已包含在投标总价中。除非发生采购数量变更，否则投标价格不予改变。

4.施工工艺按采购文件结合采购人要求。

5.100人以上幼儿园及周边重点区域人脸监控点位清单（如有调整，以采购人为准）。

| 序号 | 点位名称 | 地址 | 点位个数 | 设备类型 | 设备类型 | 设备名称 | 安装类型 | 是否新网络箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县赤溪镇第一幼儿园 | 苍南县赤溪镇镇中路 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 2 | 苍南县矾山镇诺亚舟幼儿园 | 苍南县矾山镇人民东街25-27号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 3 | 苍南县南宋镇中心幼儿园 | 苍南县南宋镇北山二街57-15 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 4 | 苍南县矾山镇中心幼儿园 | 苍南县矾山镇高岚路土管所旁 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 5 | 金乡镇乐乐幼儿园 | 金乡镇湖兴路172号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 6 | 苍南县金乡镇爱心幼儿园 | 苍南县金乡镇前堡村二环东路38-52号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 7 | 苍南县金乡镇金星幼儿园 | 苍南县金乡镇金发西路245号1-6 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 8 | 苍南县金乡镇娃哈哈幼儿园 | 苍南县金乡镇公园巷4号 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 9 | 苍南县金乡镇绿草地幼儿园 | 苍南县金乡镇金海名都十栋202 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 10 | 苍南县金乡镇童心幼儿园 | 苍南县金乡镇狮山路8号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 11 | 金乡第一幼儿园 | 金乡镇黄坭岙153-155号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 12 | 苍南县贝瑞森国际幼儿园 | 金乡镇涌金街168号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 13 | 苍南县金乡镇金七彩幼儿园 | 苍南县金乡镇金龙大道88-1号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 14 | 苍南县金乡镇爱迪尔幼儿园 | 苍南县金乡镇涌金花苑六幢101-106室-单元201、301室 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 15 | 金乡镇第二小学附属幼儿园 | 金乡镇育才路89号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 16 | 苍南县金乡镇金太阳（中心）幼儿园 | 金乡镇大仓桥23号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 17 | 苍南县灵溪镇城北幼儿园 | 城北小区2-18幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 18 | 苍南县灵溪镇小玲珑幼儿园 | 苍南县灵溪镇城北小区1-18幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 19 | 苍南县灵溪镇渎浦艺鸣幼儿园 | 灵溪镇渎浦街300号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 20 | 苍南县（海西）太阳人国际幼儿园 | 灵溪镇惠达路以北 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 21 | 苍南县灵溪镇沪山小太阳幼儿园 | 灵溪镇沪山新村1-11幢101-116室 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 22 | 苍南县灵溪镇渎浦小博士幼儿园 | 苍南县灵溪镇山海小区3-27幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 23 | 苍南县灵溪镇灵江第一幼儿园 | 灵江府前路14——21号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 24 | 苍南县灵溪镇对务蓝天蓝天幼儿园 | 灵溪镇上江小区1-9幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 25 | 苍南县书香童话国际幼儿园 | 兴园路277号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 26 | 苍南县灵溪镇沪山星星幼儿园 | 沪山龙庆南路135号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 27 | 苍南县灵溪镇渎浦新村幼儿园 | 灵溪镇渎浦路 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 28 | 苍南县灵溪镇春晖幼儿园 | 灵溪镇春晖幼儿园 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 29 | 苍南县灵溪镇绿都花城幼儿园 | "人民大道1055号 （绿都三期小区内）" | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 30 | 苍南县灵溪镇洛基山幼儿园 | 灵溪镇新桥村新桥头路 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 31 | 苍南县世纪阳光幼儿园 | 苍南县灵溪镇同安路398号 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 32 | 苍南县灵溪镇华阳雪园幼儿园 | 苍南县灵溪镇华阳小学路28-32号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 33 | 苍南县灵溪镇笑眯眯托儿所 | 苍南县灵溪镇玉南一街43-57号前面 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 34 | 苍南县灵溪镇渡龙幼儿园 | 灵溪镇西程村523号后面14 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 35 | 苍南县灵溪镇第一幼儿园 | 灵溪镇雁山路245号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 36 | 苍南县灵溪镇智慧树幼儿园 | 灵溪镇江湾北路上垟庄小区1-7幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 37 | 苍南县灵溪镇童歆幼儿园 | 灵溪镇宫后陈小区1-4幢 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 38 | 苍南县灵溪镇希阳幼儿园 | 灵溪镇塘北西路2－11至2－29号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 39 | 苍南县灵溪镇成鸣幼儿园 | 灵溪镇沪山西路138号 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 40 | 苍南县灵溪镇海燕幼儿园 | 对务北路宫后陈农贸市场二楼 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 41 | 苍南县灵溪镇乐乐幼儿园 | 灵溪镇塘南一街85-103号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 42 | 苍南县灵溪镇凤池幼儿园 | 苍南县灵溪镇双益村 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 43 | 苍南县灵溪镇晨一幼儿园 | 苍南县灵溪镇坝头村正茂苑2-15幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 44 | 苍南县灵溪镇南水头幼儿园 | 灵溪镇水头村 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 45 | 苍南县灵溪镇大观新明幼儿园 | 苍南县灵溪镇公园南路112号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 46 | 苍南县机关幼儿园 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路5号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 47 | 苍南县灵溪镇对务童秋幼儿园 | 灵溪镇东仓小区20幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 48 | 苍南县灵溪镇旭日幼儿园 | 灵溪仁英路89号后 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 49 | 苍南县灵溪镇太阳人幼儿园 | 灵溪镇灵堡路79号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 50 | 苍南县灵溪镇大观欢乐城幼儿园 | 三街渔塘口小区C-5幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 51 | 苍南县绿童国际幼儿园 | 苍南县灵溪镇观美新岸新庄299号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 52 | 苍南县灵溪镇城东幼儿园 | 灵溪镇学士路798号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 53 | 苍南县灵溪镇启明星幼儿园 | 苍南县灵溪镇康乐路397号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 54 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾江湾幼儿园 | 灵溪镇上垟庄小区2-13幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 55 | 苍南县灵溪镇小月亮幼儿园 | 苍南县灵溪镇双台小区16幢 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 56 | 苍南县灵溪镇春秋幼儿园 | 灵溪镇春秋幼儿园 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 57 | 苍南县江南新区小童城幼儿园有限公司 | 灵溪镇雁山路222号 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 58 | 苍南县灵溪镇海贝幼儿园 | 灵溪镇仁英路470号后座 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 59 | 苍南县灵溪镇七色花幼儿园 | 灵溪镇家堡一街29-57号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 60 | 苍南县灵溪镇新时代幼儿园 | 灵溪镇城东小区4-5幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 61 | 苍南县灵溪镇小熊猫幼儿园 | 灵溪镇粮食市场7号楼 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 62 | 苍南县灵溪镇观美幼儿园 | 观美社区集美街161号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 63 | 苍南县灵溪镇蓝精灵幼儿园 | 苍南县灵溪镇华侨路 255号后 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 64 | 苍南县灵溪镇绘童幼儿园 | 苍南县灵溪镇求知东路181号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 65 | 苍南县灵溪镇小曙光幼儿园 | 苍南县灵溪镇城西小区1-3幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 66 | 苍南县灵溪镇金蓓蕾幼儿园 | 苍南县灵溪镇仁英路169号后座 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 67 | 苍南县灵溪镇小童城幼儿园 | 灵溪镇莲池路206号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 68 | 苍南县灵溪镇风车王幼儿园 | 灵溪镇商城街19号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 69 | 苍南县马站镇中心幼儿园 | 苍南县马站镇学堂巷18号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 70 | 苍南县马站镇新生幼儿园 | 苍南县马站镇河滨西路139号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 71 | 苍南县马站镇北兴第一幼儿园 | 苍南县马站镇北兴西路3-11号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 72 | 苍南县马站镇金心幼儿园 | 苍南县马站镇塔桥路186号凤山嘉园3.5.6幢一楼 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 73 | 苍南县马站镇第一幼儿园 | 苍南县马站镇第一幼儿园 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 74 | 苍南县钱库镇金豆豆幼儿园 | 苍南县钱库镇项桥项东旗杆公寓34-43号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 75 | 苍南县钱库镇未来之星托儿所 | 苍南县钱库镇中学西路2号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 76 | 苍南县钱库镇小精灵托儿所 | 苍南县钱库镇大港西路20号后座 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 77 | 苍南县钱库镇阳光幼儿园 | 苍南县钱库镇李家车村381号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 78 | 苍南县钱库镇曙光幼儿园 | 苍南县钱库镇金泰商城6幢101-108号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 79 | 苍南县钱库镇乐育幼儿园 | 苍南县钱库镇中学北路6-26号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 80 | 苍南县钱库镇新安幼儿园 | 苍南县钱库镇新安新社村 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 81 | 苍南县钱库镇爱心幼儿园 | 苍南县钱库镇永康路 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 82 | 苍南县钱库镇智多星幼儿园 | 苍南县钱库镇钱金小区D幢5-14号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 83 | 苍南县钱库镇新安蓓蕾幼儿园 | 苍南县钱库镇新安大河川底村1998-200号后面 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 84 | 苍南县钱库镇苹果树幼儿园 | 苍南县钱库镇锦绣西路锦绣嘉园第六幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 85 | 苍南县钱库镇童乐幼儿园 | 苍南县钱库镇钱东路273-1号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 86 | 苍南县钱库镇五育幼儿园 | 苍南县钱库镇花鱼街256号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 87 | 苍南县钱库镇小乐园幼儿园 | 苍南县钱库镇金鑫西59路 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 88 | 苍南县钱库镇小明星（中心）幼儿园 | 苍南县钱库镇春园北街20号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 89 | 苍南县钱库镇育苗幼儿园 | 苍南县钱库镇公园中路 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 90 | 苍南县莒溪镇中心幼儿园 | 莒溪镇寺后街 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 91 | 苍南县桥墩镇玲玲幼儿园 | 苍南县桥墩镇桥南路1号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 92 | 桥墩镇太阳城幼儿园 | 桥墩镇柳垟村104国道旁 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（32倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 93 | 苍南县桥墩镇六一幼儿园 | 苍南县桥墩镇西园路263号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 94 | 苍南县桥墩镇中心幼儿园 | 苍南县桥墩镇云桂路31号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 95 | 望里镇第一幼儿园 | 苍南县望里镇马鞍村 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 96 | 苍南县望里镇百花幼儿园 | 苍南县望里镇六龙桥西边 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 97 | 苍南县望里镇望洲幼儿园 | 苍南县望里镇宫西路66号侧后栋 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 98 | 苍南县望里镇中心幼儿园 | 苍南县望里镇望中西路34号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 99 | 宜山镇春苗幼儿园幼儿园 | 宜山镇下黄村133号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 100 | 宜山镇新星幼儿园 | 宜山镇纺织城旁边 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 101 | 苍南县宜山镇百灵幼儿园 | 宜山镇张南大楼东 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 102 | 苍南县宜山镇第二幼儿园 | 苍南县宜山镇环河路1号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 103 | 宜山镇中心幼儿园 | 苍南县宜山镇球新路126号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 104 | 宜山镇台谊幼儿园 | 宜山镇铁龙街30号 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 105 | 苍南县宜山镇喜洋洋幼儿园 | 宜山镇宜山大道北首 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 106 | 苍南县宜山镇环球幼儿园 | 苍南县宜山镇环球西路180号后幢 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 107 | 苍南县宜山镇南洋幼儿园 | 苍南县宜山镇球新西路128号后 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 108 | 宜山镇宜一幼儿园 | 宜山镇环城南路23号 | 2 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 109 | 苍南县藻溪镇中心幼儿园 | 苍南县藻溪镇兴康路 | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 110 | 藻溪镇第一幼儿园 |  | 1 | 人脸 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 墙壁 | 新网络箱 |
| 111 | 苍南县贝瑞森国际幼儿园 | 金乡镇涌金街168号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 112 | 苍南县灵溪镇春晖幼儿园 | 灵溪镇春晖幼儿园 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 113 | 苍南县灵溪镇洛基山幼儿园 | 灵溪镇新桥村新桥头路 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 114 | 苍南县灵溪镇海贝幼儿园 | 灵溪镇仁英路470号后座 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 115 | 苍南县宜山镇百灵幼儿园 | 宜山镇张南大楼东 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 116 | 宜山镇中心幼儿园 | 苍南县宜山镇球新路126号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 117 | 宜山镇台谊幼儿园 | 宜山镇铁龙街30号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 118 | 苍南县宜山镇南洋幼儿园 | 苍南县宜山镇球新西路128号后 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 119 | 金乡第一幼儿园 | 金乡镇黄坭岙153-155号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 120 | 苍南县（海西）太阳人国际幼儿园 | 灵溪镇惠达路以北 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 121 | 苍南县灵溪镇绿都花城幼儿园 | "人民大道1055号 （绿都三期小区内）" | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 122 | 苍南县世纪阳光幼儿园 | 苍南县灵溪镇同安路398号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 123 | 苍南县灵溪镇第一幼儿园 | 灵溪镇雁山路245号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 124 | 苍南县灵溪镇海燕幼儿园 | 对务北路宫后陈农贸市场二楼 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 125 | 苍南县江南新区小童城幼儿园有限公司 | 灵溪镇雁山路222号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 126 | 苍南县灵溪镇小熊猫幼儿园 | 灵溪镇粮食市场7号楼 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 127 | 苍南县灵溪镇绘童幼儿园 | 苍南县灵溪镇求知东路181号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 128 | 望里镇第一幼儿园 | 苍南县望里镇马鞍村 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 129 | 宜山镇宜一幼儿园 | 宜山镇环城南路23号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 130 | 苍南县灵溪中学三禾高中 | 苍南县城车站大道与环城南路交汇处 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 131 | 苍南县新星实验学校 | 苍南县灵溪镇求知西路20号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 132 | 灵溪镇观美小学 | 灵溪镇观美社区镇府路55号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 133 | 苍南县树人学校 | 苍南县灵溪镇山海大道699号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 134 | 苍南县宜山镇第一中学（南校） | 苍南县宜山镇兴华街38号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 135 | 苍南县炎亭镇第一幼儿园 | 炎亭镇文兴东路188号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 136 | 蓝天幼儿园 | 金乡镇油车街29-1-3# | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 137 | 苍南县民族中学 | 灵溪镇渎浦路与江滨路交界 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 138 | 飞林职校灵溪分校 | 苍南县灵溪镇江滨路1号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 139 | 灵溪镇第四中学 | 灵溪镇迎福路1号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 140 | 灵溪镇凤池学校 | 灵溪镇翔凤路1号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 141 | 灵溪第二高级中学 | 苍南县灵溪镇建兴东路1001号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 142 | 灵溪镇第四小学 | 灵溪镇建兴东路897号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 143 | 灵溪镇浦亭学校 | 灵溪镇浦亭社区燕头村 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 144 | 县少艺校灵溪镇第六小学 | 灵溪镇玉苍路855号 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 145 | 灵溪镇第十中学 | 渎浦社区横浦村 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |
| 146 | 苍南县宜山镇第二小学 | 宜山镇上黄村 | 1 | 人脸监控 | 球机 | 全彩全景枪球智能一体机（23倍） | 抱杆 | 新网络箱 |

（四）特别强调的注意事项：

1.硬件验收和软件测试验收需进行上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现投标文件中声明响应而实际未实现的为虚假投标行为，采购人将拒绝支付款项没收履约保证金处理，同时由采购主管单位进行处罚并保留对投标供应商追究相关法律责任的权利。

2.供应商提供的软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等。

3.苍南境内所有权、使用权版权归采购人所有。

（五）商务条款

1、▲硬件质保期及软件维护期

1.1.本合同项下货物质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），软件维护期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（软件另有超过维护期规定的按原规定执行，维护期内软件需免费升级，升级过程需增加硬件设备，中标供应商需免费提供在质保期（维护期））所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.投标供应商应确保能为在使用期内的所有设备提供备品备件。投标供应商应提供7×24小时的服务热线，并能承诺在接到故障电话后立即响应、在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障予以解决。

1.4.中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

2、培训计划

2.1.供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

3、▲履约保证金及付款方式等：

3.1.合同签订后15日内供应商须提交合同总价5%的履约保证金至采购人指定账户。

3.2.合同签订以及具备实施条件后15日内支付预付款30%；软硬件设备安装完成15日内支付进度款60%；验收合格后15日内支付剩余合同款并无息退还履约保证金。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5．▲完工期

5.1．签订合同后20日历天内建设完成，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。

（六）工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.硬件质保期和软件维护期内的维保维修、软件维护及质保期及维护期后的终身维修维护；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法条组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取投标总价低的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.2、非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品；多家供应商中，有供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按6.1规定处理。

7.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.2、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系或是直系血亲关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

7.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

8、招标文件如允许联合体投标，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

9、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

11、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知。

13、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标二部分组成，须分别编制。

2.1、商务标组成

- 开标一览表（附件一）

- 报价明细表（附件二）

- 中小企业声明函（如是）,监狱企业证明文件（如是）（由相关部门出具）,残疾人福利性单位声明函（如是）（附件三）

2.2、技术资信标组成

- 评标索引（附件A)

- 目录；

- 投标函（附件四）

- 总公司（总机构）投标授权书 （附件五（一））：依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足上述条款的“通讯”特殊行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次采购活动。当分支机构符合以上要求参加投标时，本招标文件中所列的“法定代表人”也是指该分支机构营业执照上所列的“负责人”等。（如为分支机构投标，必须按该条要求提供材料，否则做无效投标处理）

- 法定代表人授权委托书（附件五（二））；

- 投标供应商情况声明（附件五（三）），供应商营业执照或事业法人证书及税务登记证、认证证书、资格要求中的相关证书（扫描件加盖公章）；

- 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，扫描件加盖供应商公章）；

- 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（附件五（五）；

- 供应商需提供软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等的承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）；

- 通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的“投标供应商”信用记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（加盖供应商公章）；

- 最近一次缴纳税收和社会保障资金的承诺书（格式自拟）或有效凭证（扫描件加盖供应商公章）；

- 商务、技术偏离表（须明确列出）（附件六）；

- 项目实施方案、实施本项目的程序等说明；

- 项目组成人员情况；

- 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件七）；

- 《节能、环保产品声明函》及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）（附件八）

- 供应商类似项目业绩；

- 优惠条件（供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠）；

- 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件内容，认为需要提供的其它文件、资料等。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标分项数量、价格（附件二）。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用：

- 产品（服务）价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 总包配合费

- 招标代理服务费

- 完成本项目通过验收的其他一切费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在投标价格中，则填“含”，如免费则填“免”，空白视为“含”。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 9、投标文件的签署和份数：详见投标通知(邀请)书

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知(邀请)书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

# 六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知(邀请)书”执行，开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期、完工期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后招标代理机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果发出中标通知书，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门进行处理，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

5、招标代理服务费（采购代理服务费）

中标供应商在领取中标通知书向采购代理机构支付叁万玖仟元的采购代理服务费(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在报价总价中。如中标后有发生重新评审或复核或协助质疑答复等，该笔费用由中标人另行按实际支出支付给采购代理机构。

户    名：苍南顺欣招标代理有限公司

帐    号：201000168020105

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交单价 | 合价 | 交货期/完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元 |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

签订合同后      日历天内建设完成，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。

第六条：供货安装

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后按采购人要求送货至采购人指定地点并进行安装。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金

按招标文件执行

第九条：付款方式

按招标文件执行

第十条：硬件质保期及软件维护期

1、本合同项下货物质量质保期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），软件维护期为向买方移交，通过最终验收之日起3年（软件另有超过维护期规定的按原规定执行，维护期内软件需免费升级，升级过程需增加硬件设备，中标供应商需免费提供在质保期（维护期））所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

2、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、质量保修期内，要求供应商7×24×4小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，3个自然日派技术人员到现场维修。

4、中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价的20%违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延软、硬件交付，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交付违约责任按每延期一天支付违约金5000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能交付，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。如造成损失超过违约金的，超过部分由中标供应商继续承担赔偿责任。

第十三条：不可抗力

1、合同履行期内，如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，双方均同意提交温州仲裁委员会仲裁。

第十五条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、本合同经中标供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式**份，采购人与中标供应商双方各贰份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

5、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人或授权委托人：                                法定代表人或授权委托人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第五部分    投标文件格式

附件一

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标总价 （元人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完工期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

项目名称：                               招标编号：                     价格单位：   元

| 序号 | 投标内容 | 品牌 /规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据“采购内容”详细逐项列出投标内容； |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商认为完成本项目所有软、硬件功能、工程的不可或缺的其他费用，由供应商自行完善补充，任何漏报的工程或货物或服务，均视为含在投标价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  | 含 |
| 合计（小写）： | 元 |
| 合计（大写）： | 元 |

▲合计报价应与开标一览表中投标价一致

▲招标清单中的每一子项的综合单价与总价均需填写，投标报价单中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将被认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，应由供应商承担全部相关费用，结算时不作调整。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

（一）中小企业声明函（本项目属于货物采购项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位：苍南县公安局）的（苍南县公安局人脸监控系统（四期）建设 项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

- （标的名称：如：全彩全景枪球智能一体机（23倍）） ，属于（采购文件中明确的所属行业为：“工业”）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

2. （标的名称：如：网络箱） ，属于（采购文件中明确的所属行业为：“工业”）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

3.……（（按本页序号2格式自行增加））（注：享受价格扣除的投标供应商所投产品必须所有投标产品制造商均为小微型企业，才符合要求，并且需要将本项目所有采购产品的以上信息补充增加填写清楚），按“第二部分采购内容”-“采购清单”按序号逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料相应责任。

投标供应商全称（盖公章）：

日 期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；

（2）新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于小微企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需在下划线空格中填写“无上一年度数据的新成立企业”，否则做无效声明函；

（3）中小企业划分标准文件：工信部联企业[2011]300号文件，本项目所属行业以本页为准，不允许更改；

（4）享受小微型企业的价格扣除扶持政策：在货物采购项目中，货物应当由小微企业制造，不对其中涉及的服务或工程的承接商作出要求；

（5）供应商所投标全部的货物,必须是小微型企业制造的货物。（备注：供应商提供的货物既有小微型企业制造货物，也有中型、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的扶持政策。）

（6）《中小企业声明函》中表述错误、不明确、矛盾的以及不按要求编制的做无效声明函处理。

（7）不享受小微型企业价格扣除扶持政策的企业无需填写。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供其他企业的残疾人福利性单位声明函。

不符合规定的，无需提供。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：不符合规定的，无需提供。

附件四

投标函

采购人名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的所有规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及有关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括招标文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：

邮编：               电    话：                 传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件五（一）

资格、资质证明文件

总公司（总机构）投标授权书

采购人 ：

本授权书声明：注册于 （供应商注册地址）的 （供应商名称）就贵方组织的（项目名称）招标活动，招标编号：         ，现授权委托 （供应商分支机构名称） 以本供应商名义参加投标，并承诺中标后以本供应商名义与贵方签订合同，承担一切法律责任。如我方违反承诺，贵方可按招标文件有关规定处理。

本授权书于      年      月      日签字盖章生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（本总公司（总机构）投标授权书为参考格式，允许投标公司按总公司规范格式提供，但必须能实质性的体现出允许该分支机构独立参加“招投标”权限）

注：

- 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，允许满足供应商资格要求的“通讯”特定行业供应商（指：中国移动、联通、电信等）所设立的分支机构独立参加本次项目的投标，但该分支机构必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的总公司（总机构）投标授权书或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。可以允许其独立参加政府采购活动。

- 在满足以上要求的分支机构并且能够提供以上（1）和（2）中“能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）”证明材料的可不提供《总公司（总机构）投标授权书》，直接参与本次投标。否则除总公司直接参加投标外，分支机构参加投标的必须提供总公司对分支机构出具的《总公司（总机构）投标授权书》。

2、如总公司直接参加投标（即总公司在投标文件上直接加盖供应商印鉴的），可不提交此授权书。

# 附件五（二）

# 法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号）   系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （投标代表姓名，身份证号、手机号码） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，项目编号）  项目投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

法定代表人和授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

# 附件五（三）

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖投标人公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供扫描件加盖投标人公章）

# 附件五（五）

参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形，没有行贿犯罪档案记录）。严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购人监督。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

附件六

商务、技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |

▲注：（1）投标供应商根据《采购文件》-“第二部分采购内容及技术要求”内容如实填写上表内容；（2）“偏离情况说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”,偏离的需说明偏离内容；（3）本表可自行延申。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标项目：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投入本项目产品详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）、检测报告（如有）等附后。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

节能、环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司满足以下条件：

1.此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证,具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 节能/环境标志产品认证 | 是否为节能产品强制采购产品 |
| --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）为准。

附件A

评标索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评标索引，供应商根据评审办法内容编制。

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商被撤销中标资格或自行放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型和微型企业给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1供应商必须满足以下规定，才能享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

- 供应商报价响应文件中提交《中小企业声明函》的证明材料。

注：对符合本办法规定的货物小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评审办法

（二）、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评审 内容 | 分值 | 评分 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商综合实力 | 0-3 | 1.1投标供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供其中一个有效的认证证书得1分，本项最高得3分。注：提供认证证书扫描件或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-5 | 1.2投标人提供自有光纤链路资源的得5分，租赁第三方光纤链路资源的得3分，其他不得分。注：须提供自有的证明材料或针对本项目租赁承诺加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-2 | 1.3投标供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001:2013标准）的得2分。注：提供认证证书扫描件或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 0-8 | 2018年1月1日以来，投标供应商每具有1个类似项目业绩的得2分，最高得8分。注：须提供合同或中标通知书扫描件加盖投标人公章，否则不予认可。 |
|  | 投标产品参数与招标指标的符合性 | 0-18 | 3.1根据投标人所投产品的技术参数与招标技术参数的满足程度进行打分，最高14分。招标文件中第二部分“采购清单”中带★的指标，每负偏离1项扣2分，扣完为止。（注：若投标响应描述与招标描述不同，但实现的功能一致不视为负偏离。） |
|  |  |  | 3.2根据所投产品厂商的企业实力、技术力量、质量体系认证、经营信誉、市场知名度等情况，有评委进行打分（0-4分） |
|  | 投入本项目的人员情况 | 0-6 | 4.1拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程专业）、IT服务项目经理证书（ITSS）的，每具备以上其中一个证书的得2分，本项最高得6分。注：提供相关证书扫描件加盖投标人公章及上述人员由社保部门出具的近3个月的任意一个月社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-2 | 4.2拟派的售后负责人具有PMP证书、IT服务项目经理（ITSS）证书，每具备以上一个证书得1分，本项最高的2分。注：提供相关证书扫描件加盖投标人公章及上述人员由社保部门出具的近3个月的任意一个月社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-4 | 4.3项目团队中的其他成员（除项目负责人及售后负责人以外）具有高级工程师（系统集成）专业证书、智能建筑弱电专业证书、系统集成项目管理工程师（中级）、电工作业证书的，每个得1分，本项最高得4分。注：同类证书不重复得分，提供相关证书扫描件加盖投标人公章及上述人员由社保部门出具的近3个月的任意一个月社保证明加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 设计 方案 | 0-6 | 5.1根据供应商的设计方案的可行性、完整性、科学性等内容进行打分（0-3分）； |
|  |  |  | 5.2根据供应商现场勘察后所提供的所投产品的技术方案、详细设计图纸等内容进行打分（0-3分）。 |
|  | 实施 方案 | 0-6 | 6.1根据实施计划、项目管理方案的完整性、合理性和科学性进行打分（0-3分）； |
|  |  |  | 6.2根据工期管理、质量保证方案的完整性、合理性和科学性进行打分（0-3分）； |
|  | 培训 方案 | 0-3 | 根据培训方案中培训承诺、培训方式、培训内容等由专家进行综合评分。 |
|  | 售后服务 | 0-3 | 为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等)进行打分。 |
|  | 政策分 | 0-2 | 投标主要产品设备已纳入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单，需提供国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构单位出具的认证证书或者证书的查询网址及截图，一个证书1分，总分2分。 |
|  | 投标文件制作质量 | 0-2 | 有编制“评标索引”和“政采云线上评审关联点”并且定位准确的得1分，其他依据响应文件内容编排顺序、格式是否符合采购文件要求综合打分（0-1）。 |

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐得分最高的供应商为预中标供应商，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐，以上都相同由采购人根据得分相同家数数量编号“1号”/“2号”/....以此类推，随机抽取数值大者为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由     （投标公司）负责人 （姓名）合法授权参加       项目（招标编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后，按采购代理机构线上询标函要求再进行线上回复。）