苍 南 县 国 企 采 购 竞争性磋商文件 项目名称：苍南县公交车主动安全系统建设项目 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：苍南县鸿图公交有限公司 苍南县城乡公共交通有限公司 代理机构：浙江东瓯工程造价咨询有限公司 联 系 人：高小平 联系电话：0577-68898877、13858716880 备案机构：苍南县交通运输集团有限公司 2022年9月

苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司关于苍南县公交车主动安全系统建设项目的竞争性磋商公告

浙江东瓯工程造价咨询有限公司受苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司的委托，就其苍南县公交车主动安全系统建设项目进行竞争性磋商，欢迎合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：CNDL2022301

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价 （元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县公交车主动安全系统建设项目 | 1 | 项 | 1630000 | 1630000 | 具体采购内容及要求见本采购文件相关部分 |

- 投标人资格要求：

1、投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

3、本项目不接受联合体投标。

- 获取采购文件时间及地点：

1、本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）；

（2）投标人网上报名操作指南：“乐采云平台-办事指南-省采中心-网上报名”

3、方式：潜在投标人登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件工本费:0元；）；

4、投标人获取采购文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 投标截止时间：2022年10月13日09时30分整(以采购公告为准)。

七、投标地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

- 开标时间：同投标截止时间。

- 开标地点：（1）乐采云平台在线投标，投标投标人无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

- 投标保证金及交付方式：

本项目无需缴纳投标保证金。

十一、其他事项：

1、采购公告期限：3个工作日，从公告在乐采云平台上发布的次日起算。

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在7个工作日内（质疑文件原件签收之日起算）作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、本项目开标会议通过乐采云电子交易系统在线完成，请投标人代表自行准备联网的计算机设备、“乐采云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注乐采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、本项目为非政府采购，如与政府采购法相关规定不一致的，以本采购文件为准。

十二、联系方式

1、采购人名称：苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司

联系人：吕先生、 陈先生

联系电话：18267891977、13506610120

地址：温州市苍南县广场南路与车站大道交叉路口往东北约50米(苍南汽车北站)

2、采购代理机构名称：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

联系人：高小平

联系电话：0577-68898877、13858716880

地址：苍南县灵溪镇上江小区13幢1单元301室

3、备案机构信息

名 称：苍南县交通运输集团有限公司

地 址：苍南县广场南路与车站大道交叉路口往东北约50米(苍南汽车北站)

联 系 人：王先生

联系电话：13506539963

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江东瓯工程造价咨询有限公司对苍南县公交车主动安全系统建设项目进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2022301 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县公交车主动安全系统建设项目 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 采购预算 | ▲本项目采购预算为 ¥1630000元；供应商投标报价超出该采购最高限价的，该供应商按无效投标处理。 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 120日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2022-10-13 09:30:00 |
| 投标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：浙江东瓯工程造价咨询有限公司（ 苍南县灵溪镇上江小区13幢1单元301室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：高小平，联系电话：0577-68898877、13858716880。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4、投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、磋商响应文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、磋商响应文件的签章：乐采云平台认可的电子签章。 3、磋商响应文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区13幢1单元301室（浙江东瓯工程造价咨询有限公司 高小平收 联系电话：13858716880）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介-----------------------------------------------10-

第二部分 采购内容及技术要求-------------------------------------10-

一、采购总说明----------------------------------------10-

二、采购内容及技术要求--------------------------------11-

三、商务条款------------------------------------------24-

第三部分 供应商须知---------------------------------------------25-

一、说 明----------------------------------------------25-

二、供应商资格条件-------------------------------------25-

三、招标文件-------------------------------------------25-

四、投标文件-------------------------------------------26-

五、投标文件的密封与递交-------------------------------28-

六、开标和评标-----------------------------------------29-

七、授予合同-------------------------------------------31-

第四部分、合同格式------------------------------------------------33-

第五部分、附件：投标文件格式--------------------------------------34-

第六部分、评标办法------------------------------------------------49-

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的 条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因 误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。

第一部份   项目简介

一、项目简介

浙江东瓯工程造价咨询有限公司受苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司委托，以竞争性磋商方式采购苍南县公交车主动安全系统建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、采购说明

城市公共交通行业是满足人民群众基本出行需求的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产、生活活动息息相关，是城市功能正常运转的基础支撑。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳而有序运行，对于促进社会经济可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明建设、保障广大人民群众基本出行权益至关重要。城市交通对城市经济具有全局性、先导性的影响，是城市经济实现高质量发展的重要内容。城市公共交通具有集约高效、节能环保等优点，优先发展公共交通是缓解交通拥堵、转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平的必然要求，是构建资源节约型、环境友好型社会的战略选择。

目前苍南县城市公共交通出行的安全是市民出行与公交公司管理的一大问题。驾驶员的不规范驾驶、复杂的道路环境都影响着驾驶员的安全驾驶。为了提升苍南县城市公共交通运行的安全性、减少交通事故，帮助苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司更好落地安全生产监管，在公交车现有的常规视频监控基础上，增加主动安全预警模块，帮助驾驶员提升驾驶行为的合规合法，降低车辆事故率。

二、采购内容及要求

本期375辆（鸿图公交是137辆、城乡公交是238辆）公交车辆新增主动安全子系统的建设需求，使用智能驾驶辅助终端，通过外接ADAS相机、DBA相机机实现驾驶员行为分析、高级辅助驾驶、前车监测。并通过通信模块，实现与中心平台进行信息交互。后端管理平台实现报警数据接收、统计、分析功能。

具体功能需求如下：

一、驾驶员行为分析预警

疲劳驾驶预警、不目视前方预警、抽烟预警、接打电话预警、不系安全带预警、离岗预警、遮挡摄像头预警、红外墨镜阻断预警、人脸比对（身份核验、替驾）

二、辅助驾驶功能

车道偏离预警、车距过近预警、前向碰撞预警、行人碰撞预警、急加速/急减速、路口超速预警。

采购清单：

| 硬件部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能安全驾驶辅助系统 | 应采用支持深度学习的嵌入式处理器； 视频输入≥3路，采用航空接口 视频编码应支持H.264格式，支持报警事件录像及存储； 图像编码应支持JPG格式，支持报警事件抓拍及存储； 内置麦克风≥1路； ★内置GPS模块，应支持GPS/北斗/GLONASS，支持混合模式定位，定位信息保存在录像资料中（提供公安部检验报告复印件证明）； ★以太网接口≥1路，应采用航空接口转百兆以太网接口（提供公安部检验报告复印件证明）； 存储卡接口≥1个； USB接口≥1个，应支持USB3.0； RS485/RS232通讯接口≥1个； 具备CAN输入接口，左右转信号接口，速度信号接口，刹车信号接口； 电源输入：DC9V~36V； 工作温度：-20~+75℃； 智能终端设计小巧，外观不大于长180×宽120×高40mm； 移动通讯网络模块可选配，选配的模块应支持全网通，包含GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE通讯方式; 支持APP实时预览、参数配置等功能，可由APP进行设备ADAS、驾驶员行为分析等功能的灵敏度参数、音量参数、速度报警阈值参数配置； ★前方碰撞预警：当车辆在行驶状态下，通过前车摄像机检测到与前车距离过近有碰撞发生可能的情况下，触发前车碰撞预警。（提供检测依据JT/T 883-2014《营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法》的前方碰撞预警系统检测报告） ★车道偏离预警：当车辆在行驶状态下，车辆不打转向灯变道、压车道线或疲劳跑偏压线时触发报警。(提供检测依据JT/T 883-2014《营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法》、GB/T 26773-2011《智能运输系统车道偏离报警系统性能要求与检测方法》的车道偏离预警系统检测报告) 右侧盲区碰撞预警：当车辆在行驶状态下，车载设备检测到车辆右侧盲区范围。有机动车、非机动车、行人时触发报警； ★支持人员打电话识别功能，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； ★支持人员抽烟识别功能，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； ★支持人员目不视前方识别功能，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； ★支持人员打哈欠识别功能，且识别准确率不得低于98%（提供公安部检验报告复印件证明）； 支持驾驶员闭眼疲劳驾驶报警，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； ★支持驾驶员离岗报警，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； 支持驾驶员不系安全带检测，且识别准确率不得低于99%（提供公安部检验报告复印件证明）； 可支持红外阻断式墨镜检测功能 | 台 | 375 |  |
| 2 | ADAS相机 | 传感器类型 Progressive Scan CMOS 最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 快门 1/30秒至1/22,500秒 镜头 6mm 出线长度 2米 镜头接口类型 M12 调整角度 垂直: 65° 日夜转换模式 单彩 帧率 720p@30fps 同步方式 内同步 宽动态 120dB 信噪比 42dB 视频输出 1Vpp Composite Output(航空头) 工作温度和湿度 -30℃~75℃，90% 电源供应 DC9V-16V 接口线序：1-电源；2-地；3-音频；4-视频 线长：2000mm 功耗 2W MAX 尺寸 85.2(长)×62.2(宽)×38.4(高)mm | 台 | 375 |  |
| 3 | 车载DBA摄像机 | 传感器类型 Progressive Scan CMOS 最低照度 0 Lux with IR，红外常开 快门 1/30秒至1/50,000秒 镜头焦距 6mm 视场角：水平: 52° 垂直:28° 对角：60.5° 镜头接口类型 M12 调整角度 支架:前后：0~50°；左右0~5°，旋转0~360° 日夜转换模式 红外常开,图像常黑白 帧率 720p@30fps 同步方式 内同步 信噪比 42dB 工作温度和湿度 -40℃~75℃，90% 电源供应 DC 9V-16V 红外照射距离 3米 出线长度：2500mm 接口线序：1-电源；2-地；3-音频；4-视频 功耗 2.5W MAX 尺寸(不含支架) 66(长)×44(宽)×34.1(厚)mm | 台 | 375 |  |
| 4 | 固态硬盘 | 512G SSD固态硬盘 | 台 | 375 |  |
| 5 | 流量卡 | 流量卡1年（满足设备使用要求不设上限流量） | 套 | 375 |  |
| 6 | 整车设备施工安装 | 含安装、辅材 | 套 | 375 |  |
| 7 | 整车设备维护 | 运维一年 | 套 | 375 |  |
| 8 | 平台服务 | 平台服务租赁一年 | 套 | 1 |  |
| 平台功能需求 |
| 序号 | 业务模块 | 功能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全监管 | ★报警功能 | 预警类 | 与车辆数据处理终端进行对接，实时采集在途车辆行驶状态信息，能够对车道偏离、车距过近、碰撞预警等报警信息进行自动提醒。提供简洁的操作界面，能够进行信息查看、统计等功能。 | 套 | 1 | 租赁服务一年 |
| 2 |  |  | 监管类 | 能够采集设备上传的驾驶员超速、超时、疲劳驾驶、抽烟、打电话、分神等报警并进行自动提醒。提供简洁的操作界面，能够进行信息查看、统计等功能。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 违规类 | 驾驶员遮挡摄像头、红码上车、未绑定上车、人车不一致等报警，提供简洁的操作界面，能够进行信息查看、统计等功能。 |  |  |  |
| 4 |  | GPS定位 | 向后台管理员实时提供车辆位置，并提供车辆运行状态数据。 |  |  |  |
| 5 |  | 视频监控 | 能够实时查看驾驶员、车辆前方等视频画面，能够远程调取设备内存视频。视频窗口支持1、4、6、8、9、16、25窗口选择，默认显示4格窗口，支持视频正常尺寸或铺满屏幕，支持视频图片抓拍。 |  |  |  |
| 6 |  | 视频回放 | 能够方便、快速的调取、查看、下载车辆本地的视频数据，支持视频正常尺寸或铺满屏幕，支持视频图片抓拍，支持视频上传服务器。 |  |  |  |
| 7 |  | 语音对讲 | 监控中心能够实时通过语音呼叫驾驶员 |  |  |  |
| 8 | 自动语音 | 电子围栏提醒 | 当车辆接近事故高发地、严管路段、限行区域，提醒司机谨慎驾驶。 |  |  |  |
| 9 |  | 超时、超速提醒 | 因按照台公交【2019】8号文件《关于严格监督执行工程运输车积分制自律规定的通知》相关要求对超速、超时、停运休息进行有效监控提醒。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全通知 | 以TTS形式对司机提醒通知，督促司机注意行车安全。同时可查看发送的车辆和提醒的内容。 |  |  |  |
| 11 | ★故障分析 | 3天无定位、3天有定位无速度、DSM有报警无图片、ADAS有报警图片、人脸识别异常、录像硬盘故障 |  |  |  |
| 12 | 工作台 | 对驾驶员违规申诉、驾驶员入职等信息审核 |  |  |  |
| 13 | 大数据看板 | 基础信息看板 |  |  |  |  |
| 14 |  | 安全管控看板 | / |  |  |  |
| 15 | 报表功能 | 里程统计 | 里程分析统计所选车辆在设置的时间段内里程的情况，通过报表管理者可以了解车辆行驶里程 |  |  |  |
| 16 |  | 停车统计 | 停车统计通过报表可以查看车辆的信息、停车的次数、停车的时长，帮助与管理者了解车辆停车情况 |  |  |  |
| 17 |  | 行驶统计 | 行驶记录分析报表是用来统计车辆在某时间段内的行驶情况，包括行驶开始时间内、结束时间、行驶的时间、停留的时间、行驶的里程 |  |  |  |
| 18 |  | ★运营安全报告 | 基础数据、动态监管数据、数据统计分析、报警趋势分析、报警区域分析、驾驶员违规积分趋势分析、违规次数最多和最少的企业排名、重点车辆运力分析 |  |  |  |
| 19 |  |  | 可以生成月报、季报进行汇总分析 |  |  |  |
| 20 |  | 运营联单分析 | 支持分公司、车队、驾驶员、详细报警4级进行对整体的违规、学习、申诉进行统计分析，支持上下级联动 |  |  |  |
| 21 |  | 视频下载记录 | 可以根据时间选择查看历史下载的视频，支持对历史下载视频直接下载 |  |  |  |
| 22 |  | ACC工作明细 | ACC工作明细统计所选车辆在设定的时间段ACC开启和关闭的情况。 |  |  |  |
| 23 |  | ★人工处理统计 | 人工处理统计是查询人工处理的数量、处理用时，管理者可分析出人工处理的效率。 |  |  |  |
| 24 |  | 消息记录 | 记录人工和系统对驾驶员下发的文本信息 |  |  |  |
| 25 |  | 围栏报警统计 | 统计围栏报警的详细内容 |  |  |  |
| 26 |  | 驾驶员积分明细 | 统计驾驶员积分详细内容 |  |  |  |
| 27 |  | 驾驶员学习明细 | 统计驾驶员学习详细内容 |  |  |  |
| 28 | 基础数据 | 企业信息 | 按照属地管理原则建立企业登记制度，登记企业相关信息。 |  |  |  |
| 29 |  | 车辆信息 | 实现对车牌号、车辆图片、车型、品牌、VIN码，运输类型等车辆相关基础信息录入。 |  |  |  |
| 30 |  | 驾驶员信息 | 驾驶员人脸库录入，实现一车多驾，多驾分别统计驾驶数据。 |  |  |  |
| 31 |  |  | 录入驾驶员姓名、年龄、性别、民族、身份证号码，、驾驶证编号、准驾车型、发证单位、有效期等基本信息，实现一人一档管理。 |  |  |  |
| 32 | 安全教育 | 违规教育 | 题库管理 | 可以管理单选题、判断题、多选题 |  |  |  |
| 33 |  |  | 视频管理 | 可以管理学习视频 |  |  |  |
| 34 |  |  | 试卷管理 | 可以自定义管理题库或视频内容，并可以设置试卷的题目类型数量、分值、准确性 |  |  |  |
| 35 | 规则设置 | 围栏管理 | 支持线路、围栏进行配置 |  |  |  |
| 36 |  |  | 支持驶入、驶出、区域超速、偏离线路功能 |  |  |  |
| 37 |  | 积分管理 | 对各项违规报警进行积分设置管理 |  |  |  |
| 38 |  | 报警等级设置 | 可以自定义根据报警速度、次数来设置4级报警等级 |  |  |  |
| 39 |  |  | 根据不同的报警等级设置自动通知驾驶员和安全员 |  |  |  |
| 41 | 数据对接 | 数据接口能力 | 与省联网联控系统对接 |  |  |  |
| 42 | 司机APP功能 | 实名认证 | 司机通过照相机拍照获取身份证信息和司机头像 |  |  |  |
| 43 |  | 试卷学习 | 通过APP进行在线试卷考试，学习过程支持人脸识别比对 |  |  |  |
| 44 |  | 视频学习 | 通过APP进行在线视频学习，学习过程支持人脸识别比对 |  |  |  |
| 45 |  | 上下车绑定 | 驾驶员可以进行上下车关联操作 |  |  |  |
| 46 |  | 安全码显示 | 显示驾驶员安全吗状态 |  |  |  |
| 47 |  | 人脸识别 | 通过摄像头抓拍司机头像，与司机的实名认证头像进行人脸比对认证 |  |  |  |
| 48 | 车队长APP | 实时视频 | 可以查看车辆实时视频功能 |  |  |  |
| 49 |  | 视频回放 | 可以查看车辆视频回放功能 |  |  |  |
| 50 |  | 实时定位 | 可以查看车辆实时定位功能 |  |  |  |
| 51 |  | 轨迹回放 | 可以查看车辆轨迹回放功能 |  |  |  |
| 52 |  | 审核 | 驾驶员上车申请审核 |  |  |  |
| 53 |  |  | 驾驶员申请离职审核 |  |  |  |
| 54 |  |  | 驾驶员分配车辆 |  |  |  |
| 55 |  |  | 驾驶员入职申请审核 |  |  |  |
| 56 |  | 统计分析 | 可以查看公司驾驶员的积分、学习、红码情况 |  |  |  |

注：1.本项目中的流量卡、整车设备维护、平台服务均按1年使用采购，如使用期满后采购人需继续使用，则按中标单位流量卡、整车设备维护、平台服务的投标报价另行签订流量卡、整车设备维护、平台服务使用一年服务合同，价格不予调整且供应商不得拒签，供应商自行考虑风险。

- 提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时不得少于招标文件中的设备、材料数量。如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；安装数量以业主实际确认的为准，结算时按实际安装数量*投标单价，供应商自行考虑风险。

3.投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

三、商务要求

1、保质期

1.1▲保质期：硬件3年（项目验收合格并交付使用后起算）。

1.2 供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3▲中标方须提供热线电话保障7×24小时的及时技术咨询与服务，接到采购方维护电话后即时做出响应，维护服务人员必须在1小时内到达招标方现场，投标时作出承诺。如果中标方在接到通知后的2个小时内未到达招标方现场，则由于故障所造成的全部损失由中标方承担。

1.4▲为保障项目顺利实施，中标方须在项目中标、通过验收和保质期内保证至少固定的2名人员组建本地团队网点提供本地化技术服务，随时响应采购人要求（若中标供应商在实施过程中未履行该要求，采购人有权单方面解除合同，并追究中标供应商赔偿责任）。

1.5做好与苍南县公共数据平台的数据归集与组件共享等工作。

1.6▲要求中标单位后续按照业主方要求做好与业务主管部门平台对接工作。

1.7提供24小时的数据备份、图片、统计、预警数据等文件。

1.8如业主单位与中标单位提前中止合作，中标单位需提供原平台数据5年的访问权限。

1.9▲系统必须能提供标准化的接口，对接端口免费开放，供应商需考虑自身产品与各平台的兼容性。

1.8中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、培训计划

供应商须提供详细的培训计划，使采购人的具体使用、维护人员对系统能够达到熟练使用、简单维护维修的程度。

3、付款方式：

乙方须提交合同总价5%的履约保证金（允许保函或保单）；合同签订后15日内采购人向供应商支付合同总价30%预付款；项目完成所有货物的安装、调试，经初验合格后15个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%（供应商开具正式的税务发票）；经三个月试运行并终验合格后，凭竣工验收报告（监理报告），15个工作日内，甲方支付乙方合同价款的40%（供应商开具正式的税务发票）后并无息退还全部履约保证金。

4、供货期：▲签订合同后6个月内完成项目所有的供货安装及试运行工作（3个月的项目实施期，系统完成进入试运行阶段，系统试运行满90天，无运维及质量问题，对项目进行验收）。

5、培训

1）卖方应对用户提供培训，使其能对产品日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2）卖方应对用户提供操作培训，并使其能熟练应用产品。

3)旨在提供更好的其他方式培训。

8、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备及软件；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在买方的配合下通过验收；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价价中。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

3、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、采用竞争性磋商采购方式采购的项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

6、▲本项目采购预算金额1630000元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该标段投标报价，该标段供应商投标按无效投标处理。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册。

1.2采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

投标供应商应当按照以下内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

2.1、商务报价部分组成

1）初次报价一览表（附件1-1）；

2）报价报价明细表及附件 (附件1-2)

2.2、技术资信部分组成

1) 磋商响应函（附件2-1）；

2) 投标人情况声明（附件2-2）；

3) 法定代表人授权书（附件2-3）；

4）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件2-4、2-5）

5）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

7) 项目团队人员情况（附件2-7）；

8）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件2-8）；

9）投标人类似业绩清单（附件2-9）；

10）对项目的理解及分析（格式自拟）；

11）项目实施方案（格式自拟）；

12）服务组织架构、工作计划和流程、服务机制（格式自拟）；

13）信息化服务（格式自拟）；

14）服务能力及承诺（格式自拟）；

15）风险防范及争议处理（格式自拟）；

16）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

17）其它应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，包含为完成本项目所需要的一切费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：按规定无需缴纳。

6、磋商响应文件的有效期

6.1自开标日起120天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 7、磋商响应文件的签署和份数

7.1磋商响应文件的签章：

1）磋商响应文件的签章：见《投 标 通 知 (邀 请) 书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2磋商响应文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区13幢1单元301室（浙江东瓯工程造价咨询有限公司 高小平收 联系电话：13858716880）。

# 五、磋商响应文件的上传与递交

# 1、磋商响应文件的密封及标记

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

2、磋商响应截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

# 六、开标和评标

1、开标形式

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对国企采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《国企采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“乐采云平台”或发送至购组织机构邮箱：1522241313@qq.com，否则按投标供应商默认处理；

注：格式详见“第四部分磋商响应文件格式”中的“三、国企采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入商务技术评审；

（5）开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表）分别进行磋商。磋商方式采用乐采云平台或电话方式进行（供应商的联系电话号码以投标报名时填写的有效电话号码为准，下同）。

（6）磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价（二次报价）。

（7）商务技术评审结束后，通过发送邮件形式公布供应商务技术评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（8）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5、磋商响应文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、磋商响应文件的错误修正

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9、评审

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、因计算机病毒程序导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

1.1本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》依法确定成交供应商。

1.2采购组织机构在评审结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到《评审报告》后的5个工作日内依法确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

2、中标通知书

2.1、采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在乐采云平台、苍南县公共资源交易中心网站对外发布成交结果公告，同时向成交供应商签发成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。在领取成交通知书后30日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2采购文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的5%支付违约金给成交供应商。

5、招标代理服务费

5.1、中标人向招标代理机构支付16100元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：浙江东瓯工程造价咨询有限公司苍南分公司

帐  号：201000123776457

开户行：浙江苍南农村商业银行灵溪支行河滨分理处

5.2、中标人向乐采云公司支付中标价（万分之五，下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。

第四部分、合同格式（仅供参考）

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

合同编号： CNDL2022301

招标人：                         （以下简称甲方）

中标人：                         （以下简称乙方）

甲乙双方根据                                招标结果达成以下条款：

一、服务要求等有关指标见中标人《投标文件》

二、采购清单：

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安全驾驶辅助系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | ADAS相机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车载DBA摄像机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 固态硬盘 |  |  |  |  |  |
| 5 | 流量卡 |  |  |  |  |  |
| 6 | 整车设备施工安装 |  |  |  |  |  |
| 7 | 整车设备维护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 服务平台 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

三、质保服务期：自最终验收合格之日起三年。

四、合同价格及付款方式：

本合同金额为人民币（大写）： ___________________ 元（¥__________元）。

乙方要考虑实现采购文件需求的所有费用（包括招标范围内全部工作内容的价格表现， 其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、 保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、光纤租赁费用、安全文明施 工设施费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用）， 对采购文件中未体现，但又是提供服务所必须的设备，乙方必须自行增加，同时，乙方 需对服务项目建设及运营期间的安全责任问题及第三方损失赔偿负责，投标的报价包含 实现采购文件的所有功能及安全保障工作，甲方不再另外增加费用。

五、履约保证金：

1.金额：签约合同价的 5%。

2.收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函；

六、结算方法：

项目结算时按中标单价结算，数量清单如有增减，按实际发生数量结算。

七、付款方式：

合同签订后15日内采购人向供应商支付合同总价30%预付款；项目完成所有货物的安装、调试，经初验合格后15个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%（供应商开具正式的税务发票）；经三个月试运行并终验合格后，凭竣工验收报告（监理报告），15个工作日内，甲方支付乙方合同价款的40%（供应商开具正式的税务发票）后并无息退还全部履约保证金。

八、技术资料：

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权：

1.乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3.本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向 第三方提供。

4.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十、质量保证及后续服务：

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、转包或分包：

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十二、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、双方责任：

1.乙方责任

（1）认真履行采购需求相关条款规定，提供高质量第三方技术支撑服务。

（2）负责施工工程质量把关，做好督监服务。

2.甲方责任

（1）按照议定的项目金额和付款方式，按时、足额付款。

（2）为乙方开展工作创造积极条件，营造有利工作氛围。

3.其他

（1）服务有效期内.乙方利用甲方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

（2）服务有效期内，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

十四、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，扣除合同款项伍仟元作为违约金。逾期超过约定日期10个工作日无法提供的，甲方可单方解除本合同。

4.乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，扣除合同款项壹万元作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.承包人擅自更换派驻现场服务人员的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向甲方提出申请，甲方应同意更换，更换到位的服务人员资质不低于原服务人员；除上述情形外不允许更换。如承包人擅自更换，按岗位人员每更换一人次扣除叁仟元。

6.未经过甲方同意擅自减少服务人员的，每发现一次扣除合同款项叁仟元作为违约金，乙方一年内发生三次的，甲方有权解除合同，没收履约保证金。

7.合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为或不服从甲方要求进行实施，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

8.乙方应按投标文件承诺在项目合同签订后 30 日内在温岭市范围内设置售后服务机构（提供公司营业执照），合同期内，若售后服务机构不符合要求（承诺），甲方有权无条件中止合同责令整改并扣除罚金叁万元，整改期间给甲方造成的相关损失由乙方全权承担。以上情况出现第二次时，甲方将无条件终止合同，同时扣除罚金拾万元，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

9.乙方未按投标文件承诺提供服务（含售后服务）的，甲方有权没收全额履约保证金并追究乙方的违约责任（乙方向甲方偿付合同金额 2 倍的违约金）。

10.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十五、不可抗力事件处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。建经投资咨询有限公司

十六、争议的解决：

在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，双方商定，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它：

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，甲乙双方各执壹正贰副，其余送交有关部门备案。

甲    方：（盖章）                      乙    方：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

地    址：                                  地    址：

日    期：                                  日    期：

第五部分    磋商响应文件格式

一、商务报价部分

（封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-1、

投标一览表（初次报价表）

| 项目名称 | 苍南县公交车主动安全系统建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | CNDL2022301 |
| 招标内容 | 苍南县公交车主动安全系统建设项目 |
| 投标价（总价） | 小写： |
|  | 大写： |
| 工 期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-2、

投标报价组成明细表

项目名称：苍南县公交车主动安全系统建设项目

项目编号： CNDL2022301

| 序号 | 项目 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安全驾驶辅助系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | ADAS相机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车载DBA摄像机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 固态硬盘 |  |  |  |  |  |
| 5 | 流量卡 |  |  |  |  |  |
| 6 | 整车设备施工安装 |  |  |  |  |  |
| 7 | 整车设备维护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 服务平台 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 应计入投标总价的其他费用 |  |
| 合计投标报价 |  |

备注：按招标文件规定填写，表格可延续或自行编制。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、技术资信部分

（封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1、

投  标  函（响应函）

苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2-2、

投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）如有则提供

附件2-3、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件2-4、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-5、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-6、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司：

我公司参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件2-7、

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须随表提交相应的证书复印件或扫描件。

2、一旦我单位中标，将配备上述团队小组成员，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件2-8 、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县鸿图公交有限公司、苍南县城乡公共交通有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件2-9、

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：苍南县公交车主动安全系统建设项目

项目编号：CNDL2022301

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：依据评审细则要求提供证明材料。

供应商全称（盖章）：

日期：

三、国企采购活动现场确认声明书格式

国企采购活动现场确认声明书

浙江东瓯工程造价咨询有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）国企采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

2022年   月    日

# 第六部分  评审办法

遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在乐采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用乐采云平台或电话方式分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人评价 | 具备有效期内质量安全管理体系认证证书；得1分。 具备有效期内职业健康安全管理体系认证证书；得1分。 具备有效期内环境管理体系认证证书；得1分。 具备有效期内信息技术服务管理体系认证；得1分。 具备信息系统安全等级保护测评证明，第三级及以上得2分。 具备有效期内ITSS认证证书；得2分。 注：以上需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。 | 0-8分 |
| 2 | 施工组织 | 1、根据投标人对整体系统的前期建设情况、现场查看情况、系统组成等熟悉程度；投标施工方案的合理性和可靠性进行打分。0-3分 2、根据工期安排计划的及时性、详细程度，确保工期的措施方案进行合理打分。0-3分 | 0-6分 |
| 3 | 知识产权 | 所投的平台系统具有以下软件著作权证书： 1、车辆主动安全驾驶辅助系统软件著作权证书 2、驾驶员安全行为大数据分析系统软件著作权证书 3、驾驶员人脸对比分析系统软件著作权证书 4、驾驶员安全驾驶等级评分系统软件著作权证书 每提供一项得1分，最高得4分 | 0-4分 |
| 4 | 技术力量和人力资源安排 | 项目经理同时具有建造师（机电工程）、ITSS、网络应用工程师证书得4分，每拥有一项得1分。 技术负责人具有系统分析师、信息系统监理师、CISA证书的每拥有一项得1分，最高得3分。 项目团队成员中（除项目经理和技术负责人外）具有高级工程师（系统集成）、信息系统项目管理师、智能建筑弱电高级工程师、PMP证书一项得1分，最高得4分。 （投标时须同时提供证书复印件及社保部门出具的投标人为其缴纳近三个月社保证明的复印件，并加盖投标人盖章，不提供不得分。） | 0-11分 |
| 5 | 投标产品对采购文件的响应度及符合性 | 硬件技术参数要求 | 根据投标投标人所投产品的硬件技术参数要求符合性进行打分，完全响应或正偏离的，得满分10分；技术参数中带“★”条款为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他非关键、重要参数，每负偏离一项扣1分；扣完为止。 投标人需对各项技术参数逐条响应并如实填写《偏离表》，评委根据技术参数响应情况进行打分，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答偏离表的，按无效标处理并追究相关责任。 | 0-10分 |
|  |  | 系统平台功能要求 | 投标投标人需进行所投设备功能演示（演示内容为系统平台技术参数中各功能模块），并拍摄演示视频（视频时长不超过15分钟），由评委根据演示情况进行打分。完全响应或正偏离的，得满分10分；技术参数中带“★”条款为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他非关键、重要参数，每负偏离一项扣1分；扣完为止。备注：投标文件中需体现相关内容，演示视频拷入U盘，密封包装，于投标截止时间前递交至开标地点或投标截止时间提前一天邮寄至代理公司。 | 0-9分 |
| 6 | 技术方案 | 1、根据投标人技术方案的合理性，叙述的准确性，结构图、流程图、系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性，由专家进行打分。其中：合理可行的7-10分；基本合理的3-6分；部分合理的0-3分 | 0-10分 |
| 7 | 售后服务 | 售后服务能力符合GB/T 27922-2011要求，达到五星级及以上的加1分； 具备业务连续性管理体系认证证书的加1分； 根据投标投标人提供的售后解决方案、售后服务方案、响应时间及售后服务承诺与保证措施等进行合理打分：合理可行的2.6-5分，部分可行的0-2.5分。 投标投标人承诺中标后提供人员常驻在苍南县进行日常维护的，得2分。不提供不得分； | 0-9分 |
| 8 | 企业业绩 | 根据投标投标人提供的2019年以来（时间以合同签订日期为准）已完成验收的类似项目1个得1分，本项最高得3分。(提供合同及验收证明加盖公章证明。）。 | 0-3分 |
| 合 计 | 0-70 |

二、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

▲2、投标报价高于最高限价的，做无效标处理。

▲3、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；（如果得分相同报价也相同，则按技术标优劣依次推荐为预中标单位）；

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。