浙江中合工程管理有限公司关于苍南县水利局新办公用房装修改造工程的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CNDL2022367

原公告的采购项目名称：苍南县水利局新办公用房装修改造工程

首次公告日期：2022年11月08日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件中 第五部分 项目详细货物配置清单 第91页序号108项更正 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 6寸400万红外网络球机 |
| 2 | 工程量清单中 单位(专业)工程名称 设备部分-室外安装--设备部分 序号1监控摄像设备的项目特征更正 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2、支持绊线入侵，区域入侵 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 ★6、当触发报警时，视频录像顿率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部检测报告） 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 ★10、欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部检测报告） 11、支持MIC ★12、同一静态场景相同图像质量下，样机开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码率节约1/2（提供公安部检测报告） 13、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 14、支持IK10防护等级 ★15、外壳防护能力应符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求（提供公安部检测报告） | ★摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。内置1颗GPU芯片，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡插槽。（提供第三方检测报告证明） 400万像素；最大补光距离：150m（红外）；光学变倍：23倍；镜头焦距：5~115mm； ★补光灯关闭情况下：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供第三方检测报告证明） 补光灯数量：1颗（红外灯） 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 ★设备具有快速连续聚焦功能，跟踪行人或者机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1针画面均清晰可见（提供第三方检测报告证明） 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警 ★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供第三方检测报告证明） 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略 报警事件：视频动态/遮挡检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测 报警联动：抓图；预置点；巡航；巡迹；SD卡录像；触发开关量输出；发送邮件 OSD信息叠加：通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；巡迹；地理位置；图片 工作温度：-40℃~+60℃；工作湿度：≤95% 供电方式：AC24V/1.5A±10%；防护等级：IP67 |

更正日期：2022年11月17日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苍南县水利局

地    址：苍南县灵溪镇江滨路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：刘先生

项目联系方式（询问）：0577-64767260

质疑联系人：刘先生

质疑联系方式：13819781516

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中合工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇人民大道175号B单元801室

传    真：/

项目联系人（询问）：林先生、陈先生

项目联系方式（询问）：13587442350、13758881256

质疑联系人：蔡齐够

质疑联系方式：19906692570

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927