苍 南 县 国 企 采 购 招 标 文 件 项目名称: 苍南县经济开发区道路科技项目（一期） 采购方式：公开招标（线上电子招投标） 项目编号：CNDL2022 采 购 人：苍南县台商小镇开发建设有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：13738388687 代理机构：欧邦工程管理集团有限公司 联 系 人：颜女士 联系电话：0577-64798998 备案机构：苍南县政府国有资产监督管理办公室 二○二二年十二月

关于苍南县经济开发区道路科技项目（一期）的采购公告

欧邦工程管理集团有限公司受苍南县台商小镇开发建设有限公司的委托， 根据《苍南县县属国有企业采购管理办法（试行）》，就苍南县经济开发区道路科技项目（一期）进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、采购项目编号：CNDL2022

二、采购组织类型：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍南县经济开发区道路科技项目（一期） | 1 | 批 | 4702176 | 4702176 | 苍南县经济开发区道路科技项目（一期），是苍南县经济开发区管理委员会联合苍南县交通警察大队通过对重要路口及路段电子警察系统及违停抓拍系统等进行建设，实现主要路口的信号灯进行合理调度，有序地保证密集来往车辆的行驶畅通。具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

四、投标人资格要求：

1、投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

五、获取采购文件时间及地点：

1、本项目采购文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

2、地点：

（1）乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”

3、方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件工本费:0元；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2022年12月  日09时30分整(以采购公告为准)。

七、投标地点：通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

八、开标时间：同投标截止时间。

九、开标地点：（1）乐采云平台平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

十、投标保证金及交付方式：本项目无需缴纳投标保证金。

十一、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

4、本项目开标会议通过乐采云电子交易系统在线完成，请供应商代表自行准备联网的计算机设备、“乐采云平台”CA数字证书。会议开始后，应全程关注乐采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

5、本项目为非政府采购，如与政府采购法相关规定不一致的，以本采购文件为准。

十二、联系方式

1、采购人名称：苍南县台商小镇开发建设有限公司

联系人：郑先生

联系电话： 13738388687

2、采购代理机构名称：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：颜女士

联系电话：0577-64798998

质疑联系人：颜女士

联系方式：0577-64798998

地址：苍南县灵溪镇春晖路海西清创园905室

3、备案机构信息

名    称： 苍南县政府国有资产监督管理办公室

传真：0577-59867837

联系人：易先生

联系电话：0577-59867837

地址：温州市苍南县灵溪镇春晖路555号

对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

投 标 通 知 (邀 请) 书

欧邦工程管理集团有限公司对苍南县经济开发区道路科技项目（一期）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2022 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县经济开发区道路科技项目（一期）：苍南县经济开发区管理委员会联合苍南县交通警察大队对兴园路、成功路、银杏路、山海大道等四条道路，布设高清电子警察抓拍系统、红绿灯控制系统、高清自动违停抓拍系统、AR超级云眼系统、后端存储扩容设备等，实现苍南县经济开发区综合交通管理。 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 最高限价 | 470.2176万元（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标保证金 | 投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件递交截止与开标时间 | 2022年12月 日09时30分 |
| 投标响应文件递交平台与开标平台 | 通过“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）”在线响应投标） |
| 投标响应文件签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 联合体 | 本招标项目不接受联合体投标 |
| 现场勘查 | 投标供应商应当自行进行现场踏勘，以了解准确的报价依据。如果由于投标供应商不进行现场踏勘而导致投标方案与实际需求严重不符，由此产生的一切后果由投标供应商自行负责。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标供应商自行承担。 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 投标响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“乐采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“乐采云平台”，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，不予受理。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求）： a.投标供应商在“乐采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份投标文件》（邮寄地址：苍南县灵溪镇春晖路海西清创园905室，颜女士收，邮编325800，联系电话：0577-64798998/15057367299）。 注：投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份投标文件》而未将《电子加密投标文件》成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按乐采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份响应文件》的，以《备份响应文件》为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将《备份响应文件》上传至《乐采云平台》，上传成功后，《电子加密响应文件》自动失效），否则视为响应文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-质疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份响应文件。 3.通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，投标供应商在收到《政府采购活动现场确认声明书》后，须在30分钟内填写完成（签章）并扫描回传（采购组织机构邮箱：243948086@qq.com，下同），否则按投标供应商默认处理。 4.如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 5.评审过程中涉及询标、二次报价、报价签字等事项，请各投标人15分钟内在乐采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在乐采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过乐采云系统生成的电子签章均为有效电子签章。 8.所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，开标过程中如需电话联系，以投标人在乐采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。（请提前检查“乐采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 9.如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 10.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标响应文件解密失败。 11.请务必确保投标响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标响应文件解密失败。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的作无效投标处理。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、建设原则

二、建设目标、周期与内容

三、采购清单

四、总体要求

五、技术标准

六、商务条款

第三部分  供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标

七、评标

八、投标文件的澄清

九、授予合同

第四部分  采购合同

第五部分  附件：投标文件格式

第六部分  评审办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部份   项目简介

一、项目简介

欧邦工程管理集团有限公司受苍南县台商小镇开发建设有限公司委托，以公开招标方式采购苍南县经济开发区道路科技项目（一期），本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、建设原则

本项目建设主要按照“安全、高效、便捷、舒适”的建设原则，坚持科技强警的方针，以“为民、便民、惠民，提升市民体验”为导向，围绕市民当前广泛关注和亟待解决的交通问题，强化资源整合、模式创新，使市民享受到安全、高效、便捷、舒适的交通服务，提升市民获得感和幸福感，推动苍南县经济开发区道路的整体性优化和系统性重塑。

二、建设目标、周期与内容

1、项目建设目标

实施整治兴园路、成功路、银杏路、山海大道等四条道路提升优化交通组织，梳理人车关系，缓解交通压力，完善道路功能，提高通行能力和安全性，针对道路交叉口拥堵节点进行渠化改造，实现有序的交通组织体系管理需求，本次项目将在苍南县经济开发区内布设高清电子警察抓拍系统、红绿灯控制系统、高清自动违停抓拍系统、AR超级云眼系统、后端存储扩容设备等，实现苍南县经济开发区综合交通管理。基于对苍南县经济开发区道路交通的智能化建设，实现辖区全节点、全地域的数字化、全域化的统一交通管理，不但使管理的力度更精细，也使苍南县经济开发区道路交通管理更全面、更方便、更可靠、更简单，为创建有序、安全、畅通的道路交通环境提供支持与保障。以“为民、便民、惠民，提升市民体验”为导向，围绕市民当前广泛关注和亟待解决的交通问题，强化资源整合、模式创新，使市民享受到安全、高效、便捷、舒适的交通服务，提升市民获得感和幸福感。

2、项目建设周期

本项目建设周期为3个月（不包括试运行）。

3、项目建设内容

- 电子警察抓拍系统

- 红绿灯信号控制系统

- 高空瞭望系统

- 监控球机系统

- 自动违停抓拍系统

- AR超级云眼系统

- 存储及服务器设备

- 交通标识牌

三、采购清单

（一）整体采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置、性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察抓拍系统 |
| 1 | 900W高清抓拍系统（含护罩、电源、镜头、支架） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 图像传感器：采用1英寸GMOS 设备应采用深度学习芯片 分辨率：支持4096*2160 图像输出格式：JPEG 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能； 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不低于7100种，通过车尾可识别不低于3800种，全天识别准确率不低于99%（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持26块及以上感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★具有至少以下八个设置选项：抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 | 台 | 66 |
| 2 | 终端控制设备 | 支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储。 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，单块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 个 | 9 |
| 3 | 信号检测器 | 交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 6路RS485接口； 一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 一个电源开关，AC220V供电。 |  | 9 |
| 4 | LED补光灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66或更高级别 功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关) |  | 99 |
| 5 | 闪光灯 | 单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征。 峰值功率大，有效提升白天人脸效果； 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m。 工作环境-25～+70℃； 电平量触发（可定制开关量触发）。 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便。 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染。 一般规范 防护等级：IP65或更高级别 电源：AC220V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 |  | 66 |
| 6 | 光纤收发器 | 1个千兆口光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； |  | 33 |
| 7 | 交换机 | 工业以太网交换机 端口规格：24个百兆电口，2个千兆电口，2个千兆光口 工作温度：-40~75度 交换容量：≧12.8Gbps；包转发率：≧9.5232Mpps 工业导轨安装方式 无风扇设计，高可靠性 支持6 KV防浪涌 |  | 9 |
| 8 | 电子交流稳压器 | 2000W大功率稳压器 | 个 | 9 |
| 9 | 电源防雷 | 单相二线普通型电源防雷器 V20-C/2 | 个 | 33 |
| 红绿灯信号控制系统 |
| 1 | 一体式人行灯 | 【3米一体化不锈钢铝制303双8静态人行灯】 包含：一体化灯具 面罩材质：玻璃 信号灯：RX300-3-3910 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 计时方式 学习/触发/RS485通信 LED数量：人行灯：红60，绿56；倒计时：红140，绿140 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53或更高级别 | 个 | 66 |
| 2 | 红绿灯信号控制仪 | 1、名称：信号机； 2、设备参数：交通信号控制机应为联网协调智能信号机；支持控制灯组≥48个；单路输出最大功率≥300W；通信接口支持RS232C串口、以太网口；日计划时段数≥16个；周期方案≥16个；设置方式支持不同日期执行预设的配时方案；具有独立的故障检测和黄闪控制模块，对灯具的工作状态自动监控和记录，当发生绿冲突、红灯故障、红绿同亮等严重故障时立刻自动降级，黄闪控制模块能进行独立的故障黄闪；电源：交流220±44V、50Hz±2Hz；绝缘电阻＞100mΩ；支持电源防雷，网络防雷；工作温度：-30℃～＋70℃；相对湿度：45％～95％（无冷凝）；具备手动控制面板，支持手动步进控制功能；设备支持实时接收流量相机采集的流量信息，实现前端信号机单机单点自适应功能；支持PC客户端及远端服务器设置控制参数，支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务需 3、视频检测通讯模块：网络式交通数据接入通讯板，通过通信接口可连接视频检测器，支持≥4路视频检测设备接入； 4、感应控制软件：基于视频检测器实现路口信号根据路口交通流的变化适时调整信号的绿信比； | 个 | 9 |
| 监控球机系统 |
| 1 | 高清监控球机 | 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像;内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章） 全景通道采用1/1.8＂CMOS传感器，镜头焦距4mm；细节通道采用1/2.8＂CMOS传感器，23倍光学变倍，镜头4.8 mm~110 mm 视频输出分辨率：2560×1440 支持采用H.265、H.264视频编码标准 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章） ★支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 支持区域遮盖功能，支持设置不规则四边形区域遮盖，可设置不同颜色。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔; 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警； | 台 | 5 |
| 2 | 电源防雷 | 单相二线普通型电源防雷器 V20-C/2 | 个 | 5 |
| 高空瞭望系统 |
| 1 | 全景鹰眼 | 【1600万180°四代球型鹰眼】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列细节摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 【细节】支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标。 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒。 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 40倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远） ; 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） ; 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400） ;60 Hz：30 fps（5520 × 2400） 【细节】50 Hz：25 fps （2560 × 1440） ; 60 Hz：30 fps （2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 供电方式: DC：36 V 设备功耗: 135 W max（其中红外灯12 W max） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 防护: IP67或更高级别 | 台 | 11 |
| 2 | 电源防雷 | 单相二线普通型电源防雷器 V20- C/2 | 个 | 11 |
| 自动违停抓拍系统 |
| 1 | 高清自动违停抓拍系统 | 支持目标车辆视频接力跟踪功能 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片 图像分辨率：2560×1440 光学变倍: 40倍，焦距: 6~240 mm 水平旋转范围: 360° 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 支持多种城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 支持多种交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率； 支持多种道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 支持配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印； 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 支持违法数据的断点续传功能 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台； ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章）。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米（公安部检验报告证明并加盖投标人公章）。 可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%（公安部检验报告证明并加盖投标人公章）。 可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章） 可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%（公安部检验报告证明并加盖投标人公章）。 支持雨刷功能 | 台 | 28 |
| 2 | 电源防雷 | 单相二线普通型电源防雷器 V20-C/2 | 个 | 28 |
| AR超级云眼 |
| 1 | AR超级云眼摄像机及前端算法软件模块（含电源等） | 行业标准：符合《GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法》，并出具公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★目标检测功能：可对在全景通道监控画面内的车辆进行检测并框选，可联动细节通道放大变倍获取目标细节，可联动抓拍、聚焦、目标跟踪、报警上传、联动录像、开关量报警输出等。 可对距样机小于300米范围内不少于60个移动目标进行检测并框选。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★目标跟踪功能：样机可对指定车辆在设定时间内持续跟踪； 可手动切换跟踪目标，当手动点击全景通道监控画面中的目标，细节通道可以自动跟踪该目标并进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★自动联动多摄像机跟踪功能:当样机检测到目标后，在目标物持续运动过程中，可联动多个摄像机对目标进行持续跟踪监控，并对目标进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★手动联动多摄像机功能检验:当在视频画面中单击某一目标或框选某一区域,可联动设定范围内的摄像机转向该目标或区域获取监控画面，并对目标进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 标签功能:可通过客户端软件在视频画面上添加512个标签，标签可编辑标题和具体信息，具体信息应包括地址、相关说明、图片、联动IP地址、显示级别等。 标签分级显示:可通过IE浏览器和客户端软件设置标签的显示级别，可设置为0级~3级，当样机的镜头变倍时，标签可根据设定的级别显示或不显示。 标签跟随功能:当云台转动或样机镜头变倍时，当标签为显示级别时，标签可跟随所标定的目标移动。 标签搜索功能:可通过从标签列表中选择和输入标签名称两种方式对指定标签进行搜索，并可将选中的目标处于屏幕中心位置。 标签视频调看功能:可通过客户端软件设置附近球机的IP地址，当用鼠标点击标签时，可调看此球机的视频图像。 ★GPS动态标签功能:可通过客户端软件输入目标的GPS坐标信息，在全景通道和细节通道的视频画面上添加目标的GPS动态标签。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★GPS动态标签跟随:当样机云台转动、镜头变倍、目标移动时，GPS动态标签可跟随目标变换位置。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★GPS动态标签偏差范围:通过百度地图或谷歌地图标定样机所在位置的经度、纬度后，对距离样机小于800米的目标设置GPS动态标签，在监控画面中，GPS动态标签位置相对于目标的位置在百度地图或谷歌地图上的水平距离应≤10米。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 夜视距离:夜晚天气晴朗无遮挡，激光开启，可识别距离样机600米处的人体（1.7m x 0.5m）和车辆（2.3m x 4.6m）的轮廓 最大分辨率、帧率:全景通道： 主码流：7680 x 4320、30fps 子码流：2592 x 1944、30fps 细节通道： 主码流：3840 x 2160、30fps 子码流：704 x 576、30fps 第三码流：1920 x 1080、30fps 视场角:全景通道： 水平视场角≥180°，垂直视场角≥90° 监控范围:细节通道： 水平：0°~360°，垂直：0°~360° 变倍焦距:细节通道：≥33倍光学变倍，16倍电子变倍，焦距6.5-215mm ★云台定位准确度:≤0.01° ★水平手控最大速度:≥420°/s 防护等级:IP67或更高级别,TVS8000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准 | 台 | 3 |
| 后端服务器及存储系统 |
| 1 | 视频云存储管理服务器 | 2U机架式服务器 处理器：64位多核处理器（核数≧16） 内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至256GB 内置SSD硬盘：标配2个热插拔960GB SSD硬盘 网口：2个千兆网口，可扩展万兆口； 其它接口：1个RJ-45网络接口、4个USB 3.0接口，2个2.0接口，1个VGA接口 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 2 | 视频云存储运维服务器 | 64位CPU，核数≧16/16GB ECC内存/1颗SSD硬盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U | 台 | 1 |
| 3 | 视频云存储节点 | 单设备应配置≥2颗64位多核处理器 具有36块硬盘热插拔插槽； 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载 （以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 配置36块20T企业级硬盘 | 台 | 2 |
| 4 | 云存储管理软件 | ★云存储系统支持同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、hik、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 云存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失；（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换。 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。 存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式 提供视频云存储软件著作权登记证书 | 套 | 1 |
| 5 | 云存储运维软件 | 1、基础运维：为云存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示； 2、报告告警推送：web、邮件、短信、微信、钉钉等丰富的告警推送渠道，支持灵活的告警推送，用户按需对关注的信息进行自定义配置，灵活及时便捷。 3、业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据； 4、录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒，用户能更精准的了解系统运行和业务数据的健康状况； 5、视频质量诊断：对信号丢失，图像模糊，对比度，过亮，过暗，偏色，噪声，条纹干扰，画面冻结，摄像机抖动，视频剧变，场景变更，视频遮挡，黑白图像，视频丢帧等异常状态进行检测 | 套 | 1 |
| 路口指示牌 |
| 1 | 标识标牌 | 定制 | 批 | 1 |
| 壁挂机箱、检查井、落地机箱、工程辅材、链路及集成实施 |
| 1 | 壁挂机箱 | 定制 | 个 | 77 |
| 2 | 检查井 | 定制 | 批 | 1 |
| 3 | 落地机箱 | 定制 | 批 | 1 |
| 4 | 光纤链路 | 2年光纤链路（100M VPN） | 条 | 56 |
| 5 | 工程辅材及集成实施 | 辅材：空开、插排、接地系统、水晶头、光缆、网线、电源线、控制线；集成实施：含人工费用、穿线、机箱、设备安装、调试等 | 批 | 1 |

- 其中加★、▲清单汇总如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置、性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察抓拍系统 |
| 1 | 900W高清抓拍系统（含护罩、电源、镜头、支架） | ★支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持26块及以上感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章） 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 | 台 | 66 |
| 2 | 终端控制设备 | ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 | 个 | 9 |
| 监控球机系统 |
| 1 | 高清监控球机 | ★支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s（以公安部检验报告为准并加盖投标人公章）。 | 台 | 5 |
| 自动违停抓拍系统 |
| 1 | 高清自动违停抓拍系统 | ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（公安部检验报告证明并加盖投标人公章）。 | 台 | 28 |
| AR超级云眼 |
| 1 | AR超级云眼摄像机及前端算法软件模块（含电源等） | ★目标检测功能：可对在全景通道监控画面内的车辆进行检测并框选，可联动细节通道放大变倍获取目标细节，可联动抓拍、聚焦、目标跟踪、报警上传、联动录像、开关量报警输出等； 可对距样机小于300米范围内不少于60个移动目标进行检测并框选。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★目标跟踪功能：样机可对指定车辆在设定时间内持续跟踪； 可手动切换跟踪目标，当手动点击全景通道监控画面中的目标，细节通道可以自动跟踪该目标并进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★自动联动多摄像机跟踪功能:当样机检测到目标后，在目标物持续运动过程中，可联动多个摄像机对目标进行持续跟踪监控，并对目标进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★手动联动多摄像机功能检验:当在视频画面中单击某一目标或框选某一区域,可联动设定范围内的摄像机转向该目标或区域获取监控画面，并对目标进行放大变倍。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★GPS动态标签功能:可通过客户端软件输入目标的GPS坐标信息，在全景通道和细节通道的视频画面上添加目标的GPS动态标签。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★GPS动态标签跟随:当样机云台转动、镜头变倍、目标移动时，GPS动态标签可跟随目标变换位置。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★GPS动态标签偏差范围:通过百度地图或谷歌地图标定样机所在位置的经度、纬度后，对距离样机小于800米的目标设置GPS动态标签，在监控画面中，GPS动态标签位置相对于目标的位置在百度地图或谷歌地图上的水平距离应≤10米。（以公安部检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章为准，需标明该项内容在检验报告中对应的检验结果页码及序号）。 ★云台定位准确度:≤0.01° ★水平手控最大速度:≥420°/s | 台 | 3 |
| 后端服务器及存储系统 |
| 3 | 视频云存储节点 | ★更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |
| 4 | 云存储管理软件 | ★云存储系统支持同时提供7类数据存储服务，15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持超融合架构服务模式，利用云原生架构与容器技术，将设备内的计算、网络、存储资源进行虚拟化，对外可同时提供虚拟机、容器、流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口)服务（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复；（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理（以公安部检测报告为准并加盖投标人公章）。 | 套 | 1 |
| ▲所建系统需对接苍南县工业园区智慧安防平台及交警部门相关业务平台。（提供相关承诺） |  |  |

注：本项目属交钥匙工程。以上采购清单数量与技术参数为最低要求，供应商根据项目实施要求发现有缺项或漏项的均不另外增加费用，已含投价总费用中。

四、总体要求：

电子警察抓拍系统:要求具有高技术含量，可以对超速、逆行、闯红灯、禁停、压黄线、抢占公交车道等一系列违章现象进行准确、稳定、自动、全天候的监控、执法和处罚。

自动违停抓拍系统:要求采用智能违停抓拍系统,可以对违法停车进行智能检测和自动抓拍、违法数据自动录入等。

高空瞭望系统:要求通过在高点监控的建设，减少因为树木、房屋等遮挡物遮挡而造成的盲点，保证对监控区域的有效覆盖。通过高空瞭望点的建设，能实时掌握前线的一手动态资料，增强对整体的把握能力，为统筹指挥建立良好的信息基础。通过高倍数的镜头，实现远距离的监控。同时，由于监控点布置在高处，视野更好，范围更广。通过高空瞭望点的建设，对突发事件能够提早发现，提早应对；在事件发生以后，通过对现场的直观判断和持续监控，对救援、医疗、抢险等工作做出统一的部署，提高对突发事件的应对能力。通过高空瞭望点的建设，合理优化对防区警力的配置，把有限的警力资源投入到更需要的地方服务。

监控球机系统:室外一体化高速智能球，要求有低照度摄像功能，实现夜间弱灯光时监控，并保证白天的监控效果不受干扰。能控制锁定目标，全方位、多角度进行清晰的动态监控。数字信号采用光纤传输方式，保证安全可靠。中央控制室设备采用数字硬盘录像机监控系统进行实时监控录像，指挥中心设大屏幕显示设备。传输图像信号和控制信号的传输线路（光纤或同轴电缆）；将视频信号接收并在屏幕上再现图像的监视器；控制摄像机和转动云台的控制系统（对监视点的摄像机变焦(长、短)，聚焦(远、近)，光圈(大、小)，云台的上、下、左、右等动作进行遥控；采用一台遥控键盘，其他操作员可以采用副控键盘实现多人同时控制；长时电脑录像，实现多路同时录像，任选段落回放，压缩成文件网络内传输共享。

AR超级云眼系统:要求有以下功能

1.视频地图

1.1标签分层显示:标签支持分7个图层显示，可根据镜头变倍显示相应图层的标签。

1.2标签搜索:支持从标签列表中选择或模糊输入标签标题两种方式检索，并能通过云台转动，将搜索的标签定位到屏幕中心。

1.3标签跟随:支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所目标物移动。

1.4标签搜索:可通过从标签列表中选择和输入标签名称两种方式对指定标签进行搜索，并可将选中的目标处于屏幕中心位置。

1.5支持普通标签，矢量标签及区域标签功能

2.动态标签

2.1 GPS动态标签功能:可通过客户端软件输入目标的GPS坐标信息，在全景通道和细节通道的视频画面上添加目标的GPS动态标签。

2.2 GPS动态标签跟随：当样机云台转动、镜头变倍、目标移动时，GPS动态标签可跟随目标变换位置。

2.3 GPS动态标签偏差范围:通过百度地图或谷歌地图标定样机所在位置的经度、纬度后，对距离样机小于800米的目标设置GPS动态标签，在监控画面中，GPS动态标签位置相对于目标的位置在百度地图或谷歌地图上的水平距离≤10米。

3.交通业务管控模块

3.1交通信息发布联动:系统通过对接具有相关数据接口、开放对接协议的信息发布系统或智能交通管控平台，支持通过诱导屏等信息发布标签远程修改发布内容。

4.综合指挥调度模块

4.1实景化视频调度:支持通过对接相关数据接口、执法记录仪等移动执法设备相关系统或智能交通平台，支持对接手持警务终端、对讲机、执法记录仪等设备，进行GPS坐标映射，能实时定位出警员在视频画面中的具体位置。

4.2系统能够提供一键调度功能，该功能又称“指挥调度一张图”，是基于GIS地图汇聚各类资源，实现对资源信息的实时解析、可视化动态显示。

4.3实时位置显示:支持接入带定位功能的警务通、350M对讲机、4G执法记录仪、4G图传车、4G无人机、警用机器人等移动设备，在实景地图中动态精准定位警力实时位置，确保警力资源合理分布。

4.4可视化安保预案:系统支持在实景地图上绘制监控区域，用图标的形式在视频上部署警力分布，绘制疏导路线。预案执行时，关联移动警务终端、执法记录仪等设备，根据设备位置判断相关人员是否到达指定区域。

4.5智能可视化特勤保障:系统通过对接具有相关数据接口、开放对接协议的信息发布系统、信号控制系统或智能交通管控平台，支持联动特勤路线沿途的摄像机、信号机以及诱导屏来保障特勤车队顺利通过。

存储及后端扩容:要求具有以下功能

1.高效灵活的空间管理:视频云存储系统具有高效灵活的空间管理能力。

2.海量数据的快速检索:视频云存储系统管理着百PB级的存储容量空间，但是依然能够具备高效、准确、快速的数据检索能力。

3.持续可靠的数据服务:视频云存储系统为用户能够提供7X24小时不间断高效可持续的数据服务，充分保护数据安全和可靠性。

4.高可扩展的应用支撑:

数据应用性能支撑

由于视频数据具有持续时间长、数据量大等特点，在存储和读取上对存储设备的压力会尤其的严重。传统存储在遇到视频流数据的时候往往会出现存储/读取慢、前端支持路数底的瓶颈。而视频云存储系统就能够很好地解决这些问题。

流数据存储结构设计

视频云存储系统的集群化、分布式设计使得系统的性能有很大的提升，能够并发服务以满足视频数据的高速读取需求。

视频云存储系统的流数据结构系统也是专门为视频、图片数据而设计，能够合理将整段数据进行划分。这样设计的优点是满足视频数据的持续写入。

对于划分的粒度，通过多年视频监控的服务经验，同时配合对大数据服务的扩展需要，以及考虑到后期数据读取和应用的频率而进行的专业调整。在具体存储空间的分配上视频云存储也是自有知识产权的设计，摒弃传统存储的分配方式而为视频、图片数据而特别设计的。

高扩展性应用设计

视频录像的应用方面视频云存储也进行了充分的考虑。如支持对I帧的快速定位、对录像标注、修改、对存储周期采用时间和存储容量双轴线覆盖策略等。视频云存储这些专业化设计使得用户在应用过程中不再需要平台分析服务器采用反复读取完整录像后再进行分析而得出结论的方式。这样大大优化了应用的服务质量，使得监控系统的服务也更加专业、有效。同时为有云计算需求的用户提供了优质的数据基础。

5.开放透明的兼容系统:将所有不同类型的应用、业务接口全部封闭在云内，为上层业务和用户提供统一的、透明的、可调用的系统级存储资源。统一开发平台接口:

红绿灯信号控制系统:实现为驾驶员提供道路信息，起到道路语言作用；指挥控制交通，保障交通安全；指路导向，提高行车效率；为交通管理部门提供执法依据。

五、技术标准

1.《中国智能运输系统体系框架》

2.《城市道路交通管理评价指标体系》

3.《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

4.《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

5.《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》

6.《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

7.《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）

8.《计算机场地安全要求》（GB9361-2011）

9.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

10.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

11.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

12.《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

13.《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

14.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

15.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

16.《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

17.《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）

18.《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）

19.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

20.《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

21.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

22.《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）

23.《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）

24.《道路交通信号灯》(GB14887-2016)

25.《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB/14886-2016)；

26.《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2007）

27.《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

28.《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

29.《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）

30.《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

31.《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

32.《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

33.《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）

34.《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

35.《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）

36.《公安交通集成指挥平台结构和功能》（GA/T1146-2014）

37.《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

38.《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）

39.《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/T1399.2-2017）

40.《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）

41.《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）

42.《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）

43.《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）

44.《GA/T652-2017公安交通管理设备路口安装基础施工通用技术要求》

六、商务条款

1.报价要求

①投标报价应包括完成招标文件及“采购清单”范围内的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及保管、安装、系统所需要配件、辅助材料、调试、验收、保修、人员服务费用和检查、维护、保养费用等一切税金和费用。

②投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。

③中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。

2.供货要求

- 本次招标属“交钥匙”工程，中标人应在合同签订后7天内提交交货进度和施工进度计划给采购人确认。

- 投标人须提供满足标书要求且符合国家或行业标准的全新原厂产品。投标人必须逐条响应招标文件要求，提供详细的系统架构及网络设计拓扑图，提供详细杆件、基础设计图、现场安装示意及效果图。除必须提供采购人列出的重要设备外，投标人应在满足标书所有要求前提下根据所投系统补充全部组成设备，确保系统的完整性、可靠性和先进性。

- 投标人应保障采购人在使用系统软件或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方提出侵权指控与采购人无关，造成的损失由投标人负责。采购人对本项目涉及到的所有软件享有永久使用权及5年以上免费升级。

- 未经采购人事先书面同意，中标人不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

- 标书中提到的所有的参数指标均为在实际工程条件下的实测指标，非系统检测认证时中的测试指标。

- 中标人在提出初步验收申请时应提供项目性能及指标参数的自检报告。

- 工作界面如下

- 硬件方面：包括所有设备的设计、安装、调试等，含政府部门的相关审批手续、基础开挖、立杆、旧杆拆迁、破路、顶管、路面恢复、取电、防雷接地、路口各点之间的网络连接、安装点位到中心机房的通讯系统建设等 。

- 平台对接：

▲中标人需在验收前完成所建系统与苍南县工业园区智慧安防平台及交警部门相关业务平台的对接，由采购人和专家根据对接要求对结果进行评定）

3.工期

合同签订之日起3个月内，地点：业主指定地点。

4.验收要求

（一）各系统软硬件满足招投标文件中所有相关性能指标要求；

（二）系统平台接入园区智慧安防及交警部门相关业务平台，完成视频存储、直播、点播、解码输出等功能。

5.售后服务

（一）质保期：自验收合格之日起不少于三年。质保期满，更换设备价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明过质保期后的服务承诺。

（二）质保期满后，若原有配件已不销售，中标人应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。

（三）在质保期内提供售后服务电话7×24小时响应；供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内到达现场并故障排除后出具书面故障诊断报告备案，如在24小时内不能修复的，无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。报修的设备需中标供应商自行上门取回进行维修。

（四）中标人免费为采购人相关操作人员进行培训。

6.付款方式

合同总额组成为合同设备部分总额和固定维保金，其中固定维保金30万元。

（一）合同签订后十天内，招标人向中标人支付合同设备部分总额的30%作为预付款；

（二）中标人完成所有的安装调试工作并项目初步验收合格后，招标人向中标人支付至合同设备部分总额的70%；

（三）完成项目并投入试运行3个月内支付至合同设备部分总额的100%；

（四）维保金分三年支付，每年平均支付10万元。

（五）结算方式：合同设备部分费用，按实结算。

7.履约保证金

供应商领取中标通知书后7日内向采购人提交合同总价1%的履约保证金（允许保函或保单），履约保证金在竣工验收合格后15个工作日内无息退还。

8.工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、前期现场踏勘

2、提供完整成套的软硬件设备；

3、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

4、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内的维保及维修；

7、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用资格响应文件、商务报价文件与技术资信文件分别评审，代理机构首先对资格响应文件进行审查，投标供应商资格审查合格后，由评标委员会评审供应商的技术资信文件，技术资信文件无效的供应商不进入商务报价文件评审。要求供应商技术资信文件（资格响应文件）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

6、★若某些（个）供应商投标报价超出预算或单个最高限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

7、已成功报名的投标供应商如若不参加本项目的投标，应至少提前两个工作日（投标截止时间往前推）以书面的形式（格式自拟）告知我公司，书面文件扫描件发至我公司邮箱（243948086@qq.com）。

8、不符合以下情况的，其投标将被拒绝。

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

（三）本项目的特定资格要求：无。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

1.1.1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

1.1.2、获取地点：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）；

1.1.3、获取方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格响应文件，商务报价部分和技术资信标部分两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

| 序号 | 投标文件组成内容 | 投标 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格响应文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| 1.1 | 资格审查声明函，格式见附件 | 有 |
| 1.2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供扫描件加盖电子公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供扫描件加盖电子公章）。 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供扫描件加盖电子公章）。 | 无 |
| 1.3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函，格式见附件 | 有 |
| 1.4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件 | 有 |
| 1.5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的书面声明，格式见附件 | 有 |
| 1.6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件。 | 有 |
| 1.7 | 与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件。 | 有 |
| 1.8 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的证明材料：承诺函，格式见附件 | 有 |
| 1.9 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为授权代表提供授权书；（格式见附件） | 有 |
| 1.10 | 本项目的特定资格要求：无 | 无 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |
| 二、《技术资信文件》组成内容（按标项提供） |
| 2.1 | 《技术资信文件》封面 | 有 |
| 2.2 | 《技术资信文件》目录（带页码，自拟） | 无 |
| 2.3 | 评分索引表（带页码，格式见附件也可自拟） | 有 |
| 2.4 | ▲投标函（格式见附件） | 有 |
| 2.5 | 投标供应商基本情况说明 | 有 |
| 2.6 | 投标供应商类似项目业绩及证明材料(无业绩或评审办法中无业绩要求的可不提供) | 有 |
| 2.7 | 投标供应商拟派项目负责人情况及证书 | 无 |
| 2.8 | 投标供应商拟派项目组成员情况及证书 | 无 |
| 2.9 | 投标供应商体系认证证书等。 | 无 |
| 2.10 | 投标供应商相关资质证书、获得荣誉、软件证书等。 | 无 |
| 2.11 | 投标产品的配置及主要技术参数表 | 有 |
| 2.12 | 投标产品参数与招标指标要求的符合性表（列明参数并提供证明材料） | 无 |
| 2.13 | 商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）。 | 有 |
| 2.14 | 技术实施方案 | 无 |
| 2.15 | 售后服务方案 | 无 |
| 2.16 | 随货工具专用工具和备品备件清单（如有则提供） | 有 |
| 2.17 | 投标供应商提供所建系统能对接苍南县工业园区智慧安防平台及交警部门相关业务平台的承诺函 | 有 |
| 2.18 | 投标供应商认为有必要提供的其他有关文件和资料（如有） | 无 |
| 三、《商务报价文件》组成内容（按标项提供） |
| 3.1 | 《商务报价文件》封面 | 有 |
| 3.2 | 《商务报价文件》目录（格式自拟） | 无 |
| 3.3 | ▲开标一览表 | 有 |
| 3.4 | 投标报价组成明细表 |
| 备注说明 |
| （1）上述内容本文件《第五部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。 （3）提供扫描件的相关证明材料必须加盖投标供应商电子公章，否则视为未提供。 （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

①本项目实行电子交易。电子交易平台为乐采云平台。投标人应通过电子交易平台实行在线投标响应。

②投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

③投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见乐采云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

④投标人编制投标文件过程中，资格文件和技术资信文件部分不得出现本项目投标报价，如因  投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

⑤投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到  相关内容的，是投标人的责任。

⑥投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

⑦投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

⑧投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2、备份投标文件

①备份投标文件是指与电子交易平台上传的电子投标文件同时生成的备份文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

②通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

③备份投标文件不是投标备选方案。

3.3、投标文件的递交

①投标人必须按前附表规定的投标截止时间前使用电子交易平台上传投标文件。上传不成功的，视为撤回投标文件。

②备份投标文件的递交：见前附表。

③投标截止时间前，投标人仅递交了备份投标文件而未将投标文件成功上传至电子交易平台的，投标无效。

4、投标报价

4.1、投标人须按第五部分附件中的开标一览表、投标报价明细表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并按要求签字或盖章。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于当时其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。

6、投标保证金

投标人无需缴纳投标保证金。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

# 8、投标文件的签署和份数

8.1电子投标文件

电子投标文件按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

8.2备份投标文件的递交：见前附表。

# 五、投标文件的递交

1、投标文件的递交

1.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

# 1.2在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将被拒收。

1.3如果供应商未按上述要求递交的，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标文件的修改和撤回

2.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

# 2.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

# 2.3在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

3、发生下列情况之一的备份投标文件将拒收:

3.1未传输递交的电子投标文件的；

3.2在投标截止时间以后递交的投标文件；

3.3未密封或由于包装不妥在递交途中严重破损或失散的投标文件；

3.4以电讯形式递交的投标文件。

# 六、开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的技术资信文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）对通过资格审查、符合性审查的合格供应商进行商务技术部分的评审。

（5）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等，未在场的投标供应商通过发送邮件形式通知。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

七、评标

1、评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

3、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法向采购人推荐中标候选人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2)符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件（是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

10）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

11）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人签字或无授权代表签字或印章的；

12）投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书的；

13）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内递交备份投标文件的；

14）电子投标文件未按规定要求进行签章（指投标文件中涉及应加盖投标单位公章的地方）；

6、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

10、评标原则，评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

八、投标文件的澄清

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 九、授予合同

## 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力；

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购代理机构在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、中标供应商在领取中标通知书及时与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

3.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签章的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在质保期结束（扣除相应维修费用及罚款）后10个工作日内无息退还。

5.招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付伍万捌仟玖佰元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司银都支行

开户名称：欧邦工程管理集团有限公司苍南分公司

开户帐号：201000114917827

5.2中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

5.3电子信息交易费:

向政采云公司支付中标价（万分之五，下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。

# 合同格式（参考）

（以最终合同为准）

# 项目名称：         项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商)

甲、乙双方根据                       的结果，签署本合同。

一、采购商品清单

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              元（小写：￥          元）。

三、质量标准和要求

(一)中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

（二）中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

（三）中标供应商在设备安装前，需根据采购方提供的技术建设方案，绘制详细设备安装和布线图纸。

四、权利瑕疵担保

（一）中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

（二）中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

（三）中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

（四）如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

五、包装要求

（一）中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

（二）每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

六、工期

中标供应商在与采购人签署合同后，3个月内完成项目。

七、验收

项目建设完成后，中标供应商向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行项目终验。项目终验通过，进入正式运行阶段。项目终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

（一）已提供了合同要求的全部软件和资料；

（二）试运行时性能满足合同要求；

（三）性能测试和试运行时出现的问题已被解决。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

八、售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

九、履约保证金

在中标通知书发出7个工作日内签订合同协议书，中标供应商须以银行转账或银行保函方式向招标人提交履约担保（银行转账或银行保函），履约担保金额为签约合同价的1％，待质保期满后无息退还履约保证金。

十、货款的支付

合同总额组成为合同设备部分总额和固定维保金，其中固定维保金30万元。

（一）合同签订后十天内，招标人向中标人支付合同设备部分总额的30%作为预付款；

（二）中标人完成所有的安装调试工作并项目初步验收合格后，招标人向中标人支付至合同设备部分总额的70%；

（三）完成项目并投入试运行3个月内支付至合同设备部分总额的100%；

（四）维保金分三年支付，每年平均支付十万元。

（五）结算方式：合同设备部分费用，按实结算。

十一、质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确就位、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后3年免费维护期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在维护期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

十二、补救措施和索赔

（一）采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

（二）在维护期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价的20%违约金。

1.中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

2.根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标供应商商定降低货物的价格。

3.中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的维护期基础上相应延长修补和/或更换件的维护期。

（三）如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

十三、履约延误

（一）中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

（二）在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（三）如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限30日仍不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

十四、不可抗力

（一）如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

（三）在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成履行合同的方式。

十五、争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在乙方所在地人民法院提起诉讼的途径解决。

十六、违约处理

（一）所建系统若不能对接苍南县工业园区智慧安防平台及交警部门相关业务平台，中标供应商需要在规定时间内无偿更换满足采购要求的设备直至平台完全对接，违约责任按设备差价5倍的违约金处理。

（二）在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1.中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

2.中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

3.中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

（三）如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

十七、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十八、合同生效

（一）如甲乙双方签署的其它文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

（二）本合同经中标供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

（三）本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，苍南县采购监督管理办公室执壹份。

十九、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

（一）采购人的采购招标文件与采购补充文件；

（二）中标供应商投标文件及承诺书；

（三）成交通知书。

甲方：（印章）                         乙方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准

# 第五部分  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

### 一、“资格响应文件”部分格式

### 1.1、投标供应商资格审查声明函

投标供应商资格审查声明函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我公司郑重声明，我公司参加苍南县经济开发区道路科技项目（一期）（项目编号：CNDL2022）的采购活动中所提交的《资格响应文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日    期：___年  月  日

### 1.2、具有独立承担民事责任能力的证明材料

### 1.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我方参加苍南县经济开发区道路科技项目（一期）（项目编号：CNDL2022）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我方承诺具有履行苍南县经济开发区道路科技项目（一期）（项目编号：CNDL2022）合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的书面声明

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.6、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我方        （投标供应商名称）             在参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：___   年   月    日

### 1.7、与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县经济开发区道路科技项目（一期）（项目编号：CNDL2022）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：___   年   月    日

### 1.8、没有失信行为的承诺函

投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：___年  月  日

### 1.9、法定代表人授权书

法定代表人授权书

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位在职职工  （授权代表姓名、身份证号）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

法人代表身份证 扫描件或复印件（正反面均须提供）

被授权人（授权代表）身份证 扫描件或复印件（正反面均须提供）

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正反两面）

供应商：                     （盖单位公章）

年        月        日

### 二、“技术资信文件”部分格式

### 2.1、“技术资信文件”封面

苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

投标文件

（技术资信文件）

项目编号：             CNDL2022

标项名称：

供应商名称（电子签章）：

地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.3、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

### 2.4、投标函

投标函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

根据贵方的苍南县经济开发区道路科技项目（一期）的公开招标采购公告（项目编号： CNDL2022），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标供应商        （投标供应商名称）参与本次项目的投标，同时按《招标文件》要求提交投标文件。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部《招标文件》，包括补充（更正）文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于《招标文件》、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方向贵方提交的所有《投标文件》、资料都是准确和真实的；

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受《招标文件》的各项规定和要求，对《招标文件》的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务；

6、本投标文件有效期为自投标截止之日起120个日历日。

7、如中标（成交），本《投标文件》至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按《招标文件》、采购法律、法规的规定以及投标文件承诺履行合同责任和义务。

8、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表姓名：                     职务：

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

法定代表人或授权代表手机号码：

单位地址：                                     邮编：

单位电话：                                     单位传真：

开户银行：                                 银行帐号：

日    期：     年     月     日

### 2.5、投标供应商基本情况说明

投标供应商基本情况说明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.6、投标供应商类似成功项目业绩及证明材料

投标供应商类似项目业绩表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同主要内容 | 合同讫止时间 | 甲方联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）后附证明材料，详见第六部分 评审办法，若无要求可不提供。

（2）本表可根据具体需要自行增减。

（3）没有类似业绩的，此表可以不提供。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.7、拟派项目负责人情况表

拟派项目负责人情况表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 （曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应证书、社保（提供投标截止前半年内连续3个月的社保证明）复印件加盖公章。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.8、拟派项目组成员情况表

拟派项目组成员情况表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、须随表提交相应证书、社保（提供投标截止前半年内连续3个月的社保证明）复印件加盖公章，表格可以延续。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.11、投标产品配置及主要技术参数表

投标产品配置及主要技术参数表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要品牌型号、 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（电子签章）：

### 2.13.1、技术响应表

技术响应表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：没有填写此表视为完全响应招标文件要求。 |

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.13.2、商务响应表

商务响应表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：没有填写此表视为完全响应招标文件要求。 |

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.17、随机备品备件、专用工具清单（如有）

随机备品备件、专用工具清单（如有）

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号： CNDL2022

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2. 如果无此内容，投标时需说明。

投标供应商名称（电子签章）：

### 2.8、所建系统对接平台的承诺函

投标供应商所建系统对接平台承诺函

苍南县台商小镇开发建设有限公司：

我公司郑重承诺：本项目所建系统在验收前完成与苍南县工业园区智慧安防平台及交警部门相关业务平台的对接。如未能在规定时间内完成系统对接工作，愿承担一切责任。

特此声明！

投标供应商名称（电子签章）：_____________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：___年  月  日

### 三、“商务报价文件”部分格式

### 3.1、“商务报价文件”封面

苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

投标文件

（商务报价文件）

项目编号：            CNDL2022

标项名称：

供应商名称（电子签章）：

地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.3、开标一览表

开标一览表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号：CNDL2022

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 苍南县经济开发区道路科技项目（一期） |
| --- | --- |
| 投标总价 | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 投标总价组成 | 设备部分总额和固定维保金，其中固定维保金30万元。 |
| 供货期 |  |
| 项目负责人 |  |

注：1、▲开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。投标总价组成：设备部分总额和固定维保金，其中固定维保金30万元。

2、本表报价大小写不一致以大写为准；本表总价和投标明细表总价不一致以本表为准。

3、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.4、投标报价组成明细表

投标报价明细表

项目名称：苍南县经济开发区道路科技项目（一期）

项目编号：CNDL2022

| 序号 | 报价内容 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |

▲1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

4、表格根据实际情况自行延展，但内容不得缺失。

5、投标报价明细表所填内容按招标采购要求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十三

采购活动现场确认声明书

欧邦工程管理集团有限公司：

本人经由      （填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （项目名称）（项目编号）采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

其他投标文件

第六部分   评标办法

根据《苍南县县属国有企业采购管理办法（试行）》苍国资办[2022]33号文件，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

1、推选评审小组组长，由组长召集成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审办法、评审依据、评审标准等。

2、本项目首先由采购代理机构对投标供应商的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3、由评审小组对各投标供应商的投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

4、评审小组按采购文件规定的评审办法和评审标准，依法独立对投标供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分。

4.1“技术资信文件”评审。评标小组根据评审办法和评分标准，对各投标供应商的“技术资信文件”进行评审并打分。

4.2“技术资信文件”不合格的投标文件做无效标处理，不再进入后续所有的评审；

4.3“商务报价文件”评审。按招标文件的规定对各投标供应商的“商务报价文件”进行评审并按报价计分公式统一计算投标供应商该标项的报价得分。

5、评审人员如对投标供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议的，或者审查发现明显的文字或计算错误等情况，经商议认为需要投标供应商作出澄清或说明的，以书面形式通知有关投标供应商并要求其作出书面澄清或说明。

6、汇总、统计、核对、确认评审结果，并依据采购文件规定确定中标（成交）候选人排序名单，起草和签署评审报告。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评 标 细 则

一、商务报价评分30分

1、以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，在有效投标报价中以有效投标供应商中的最低投标报价作为评标基准价，商务报价评分计算公式为：商务报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。

2、本次招标设有最高限价，如果所有供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

二、技术资信综合评分 70分

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及所投原厂实力 | 10 | 1.投标供应商具有信息安全管理体系认证证书的得2分； |
|  |  |  | 2.投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； |
|  |  |  | 3.投标供应商具有质量管理体系认证证书的得2分； |
|  |  |  | 4.投标供应商具有环境管理体系认证证书的得2分。 |
|  |  |  | 5.投标供应商所投产品厂商具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的得2分，提供证明复印件加盖公章。 |
|  |  |  | 注：提供以上证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 产品、平台性能参数 | 34 | 满足基础参数的情况下，根据所投产品带★指标的偏离情况进行打分，全部满足得34分，带★指标每项负偏离（或未按要求提供证明材料）扣2分，累计扣完本项分数为止。 |
| 3 | 拟派项目人员情况 | 11 | 1、投标供应商拟派本项目的项目负责人（一人）具有网络规划设计师、网络工程师、传输与接入技术中级通信工程师证书，每提供一项证书得1分，全部提供得3分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 2、投标供应商拟派本项目的技术负责人（一人）具有IT服务工程师、网络工程师、ITIL认证证书的，每提供一项证书得1分，全部提供得3分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 3、投标供应商拟派项目团队中具有网络工程师证书、传输与接入技术中级通信工程师证书、系统架构设计师证书、互联网技术中级通信工程师证书、数据通信工程师证书、终端与业务中级通信工程师证书、注册信息安全工程师（CISE）证书的，每个证书得1分，本项最高得5分。 |
|  |  |  | 注：①提供以上相关证书扫描件加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前1个月内的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。） |
| 4 | 技术实施方案 | 8 | （1）投标人提供完整的技术方案，系统建设提出合理的技术应用方案（视技术方案的完整性、技术路线的可靠性综合评分，0-2分） |
|  |  |  | （2）投标人制定详细的供货及实施计划方案（视计划的合理性、可行性综合评分，0-2分）。 |
|  |  |  | （3）根据投标人指定的项目管理制度、安全和文明施工措施、质量保证等情况进行打分。（0-2分） |
|  |  |  | （4）是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量（0-2分） |
| 5 | 售后服务方案 | 4 | (1)产品运行服务保障措施及故障响应修复时间（0-2分）； |
|  |  |  | (2)根据投标人售后服务机构点位设置、售后服务体系等；（0-2分）。 |
| 6 | 同类项目业绩 | 3 | 根据投标人的2019年1月1日以来签署同类项目业绩，每个得1分，本项最高3分（提供合同或者中标通知书复印件）； |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐最终得分最高的供应商为预中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。