苍南县政府采购 公开招标文件 项目名称：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目 采购方式：公开招标（分散采购-分散委托中介） 采购人：苍南县金乡镇人民政府 联系人：何先生 代理机构：浙江浦发工程项目管理有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：0577-68899515 监督机构：苍南县政府采购管理办公室 二○二二年十一月

浙江浦发工程项目管理有限公司关于苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目的公开招标公告

项目概况

苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年XX月XX日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2022XXX

项目名称：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目

预算金额（元）：18172752

最高限价（元）：18113825

采购需求：金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升

标项名称: 苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目

数量: 不限

预算金额（元）: 18172752

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注： 无

合同履约期限：建设期6个月，运维期36个月。运维期从验收合格之日起算。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年XX月XX日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年XX月XX日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2022年XX月XX日 09:30

开标地点（网址）：苍南县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、在线电子投标说明：①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县金乡镇人民政府

地    址：

传    真：

项目联系人（询问）：

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：

质疑联系方式：

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浦发工程项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇上江小区1-25幢三单元202室

传    真：

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：15258099438

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-68899515

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知（邀请）书

浙江浦发工程项目管理有限公司对苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时上传和解密投标。

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目 。 二、项目实施地点：苍南县金乡镇人民政府及其指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第二部分——采购内容及要求。 四、完工期： 建设期6个月，运维期36个月，运维期从验收合格之日起算。 五、采购预算：人民币 18172752 元。 如供应商的投标报价超过最高限价18113825 元的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：(货物类 (工程类 (服务类 七、本项目采购标的所属行业： 工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中小型企业采购项目；☑非专门面向中小企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。（详见第六部分 评审办法） |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（服务费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下账号： 开户银行：中国建设银行苍南支行 开户名称：浙江浦发工程项目管理有限公司苍南分公司 开户账号：33050162722700000296 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“政采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇上江小区1-25幢三单元202室 张先生收 15258099438）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：同投标截止时间。 |
| 14 | 投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：同招标公告 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。投标供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标供应商拒绝签订合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。投标供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标供应商应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号-https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目非专门面向中小型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。具体详见“第六部分 评审办法”。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书. |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |

第一部分    项目简介

一、项目简介

经批准，浙江浦发工程项目管理有限公司对苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目进行公开招标。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分    采购内容及要求

## 一、总则

## 1、本部分所描述的采购服务或货物要求为本项目的最低要求，投标人可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品或货物。投标人所提供的服务产品或货物除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

## 2、投标人提供的服务产品或货物与本部分所描述的采购服务或货物要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人的服务产品或货物能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的服务产品或货物完全按照本招标文件要求。

## 3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

## 4、本招标文件中“供应商”和“投标供应商”的描述均为“投标人”；“招标单位”和“招标人”的描述均为“采购人”。

二、项目概况

（一）招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 项目服务期 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 总预算（万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目 | 农污处理终端及周边整治，详见技术需求 | 项目建设 | 1 | 项 | 1271.3825 | 1811.3825 | 建设期6个月，运维期36个月，运维期从验收合格之日起算 |
|  |  |  | 项目运维 | 1 | 项 | 540 |  |  |

（二）建设背景

## 1、项目背景

河道生态修复及入河排污口整治工作是生态文明建设重要内容，是民生工程，能强化水环境质量源头控制，促进水环境质量大幅改善。

金乡镇老城区，由于地下管线埋设较早，当初原始档案不齐，前期摸排工作无从展开。最难的就是管道的位置选定，由于地下管网包括燃气、自来水以及电力通信等多种管道，老城区历史上也没有统一科学的规划，所以很难在开挖之前完全设计好位置，只能在挖开之后根据实际情况现场规划设计。而一些老城区由于空间条件限制、房屋结构的脆弱、历史文化街区的保护等因素，旧城内仍保留着大量的合流排水管道，包括地下水渗入污水管网、雨水混流入污水管网、居民自备用水等。影响着居民基本生活、街区环境以及护城河等河道生态。

由于金乡镇与望里镇、炎亭镇、钱库镇等几个乡镇的生活污水都是通过市政污水管道进龙港市临港污水处理厂处理，而临港污水处理厂的处理能力不足，满负荷处理能力一天也就1.8万吨，远远不能解决污水集中处理问题，因此，导致金乡镇河道的雨污混流液排河污染现象，直接污染金乡护城河水系，尤其以鲤河河为例：目前鲤河的西水门已完全堵塞，沿河两岸排入鲤河的污水从北向南流动，在南水门附近渗入南水门水池或排入护城河。所以鲤河实际上已成为接纳污水的化粪池（没有河水流通）。而且鲤河两岸建筑物鳞次栉比，排水管网错综复杂，实施两岸截污非常困难。同时，鲤河两岸分布有居住小区、商业区、人流密集，就地实施清淤工程将严重影响居民生活，沿河两岸截污工程也暂时无法实施。经现场勘查和多次协商，鲤河的水污染治理采用如下方式：

通过鲤河清淤+MBR一体化设备终端+河道生态修复工艺，每日消纳5000吨（1770吨护城河河水+2700吨鲤河污水+凤凰村、湖里村4处农污终端生活污水530吨），后期逐步逐条地全面整改金乡镇黑臭河道。

（1）在西水门每天引入1770吨护城河河水进入西水门水池。当护城河河水经南水门水池流经鲤河河道时，其水流在携带鲤河沿岸排入河道污水的同时，逐步带走鲤河底部的污泥流向南水门。

（2）在南水门新建泵站，每天泵送4470吨污水至新建污水处理终端（金乡消防队旁处空地、龙金大道转盘附件），经MBR一体化设备站点后去除污染物，排入凉亭坑河砾石床内循环、河道生态修复。

（3）凤凰村、湖里村4处农污污水终端出水无法达到标准，本次设计拟分别建设提升管道，将4处终端生活污水（530吨）接入一体化设备站点一并处理。

## 2、项目位置及规模

鲤河位于苍南县金乡镇鲤河南街附近，长约为1200米，水深1.5-2米

3、治理技术

工艺流程及特点说明

MBR一体化设备工艺流程图

工艺原理：

- 在鲤河南段（南水门处）新建污水泵站，将鲤河污水提升至一体化设备站点。

- 通过格栅沉砂池将其中的杂物及大颗粒的固形物分离出来，清除稍大的垃圾杂物，防止进入后续污水处理工艺池，堵塞填料和管路。

3、经过格栅井分离的污水进入调节池，调节池的设置是为了满足工艺流程水头的需要，使进入MBR智能净化槽的水质及水量更加稳定。

4、调节池中的污水经过提升泵打入MBR一体化设备，采用生物膜处理工艺，通过微生物的作用降解污水中COD，同时实现反硝化脱氮，确保污水稳定达标排放。

## 三、项目的总目标

通过本项目方案实施，对鲤河水污染进行治理，改善入护城河水质，消除黑臭现象，改善河道水质：

3个月目标：完成设备安装调试；

6个月目标：消除鲤河污水对金乡护城河水质污染；

鲤河清淤污水处理出水就近排入纳污水体，污水处理后应达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》中一级A标准。

###### 出水水质表

| 项目 | pH值 | SS | BOD5 | CODCr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 浓度 | 6～9 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |

## 四、采购内容及技术要求

1、采购内容：

（1）建设期治理服务内容：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目，包括鲤河（暗渠）清淤1200m，污水收集管道、泵站、MBR一体化设备2套，总处理量5000m3/d，河道生态修复7800m2。设备整体采用集装箱钢制结构，方便设备安装。

（2）运营维护内容：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目，包括建设期治理服务内容的各项维护，一体化设备站点正常运行，出水达标，需保证出水口水质主要指标达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》中一级A水质标准，如发现出水水质未达标的，需及时排查原因，并解决；河道治理区设备正常运行，水体清澈、透明，无异味。运维期内所需电费、药剂费、污泥处置消纳费、人工费、设备维养费、水质检测费用等所有满足设备系统正常运行的费用由中标供应商自行解决。

2、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺部分 |  |  |  |
|  | 河道清淤工程 |  |  |  |
| 1 | 挖淤泥、流砂 | 1.土方类别:自行测算 2.开挖方式:泥浆水力冲挖至临时泥浆池再由中标供应商自行消纳，排泥管线长度，消纳费自行测算，标后不予以调整；（外运及消纳已另列） 3.本工程量内已包含河道内水草、杂物、杂树及垃圾等废弃物需人工捡集清理、消纳，包括相关处置费用，标后不予以调整。垃圾具体处置场地由承包人自行考虑，实施前上报发包人备案确认 4.水量充盈系数自行测定费用考虑在单价中，另外施工过程淤泥回流量也考虑在单价中. 5.河道清淤过程中涉及桥梁段时，需采取人工清理，且需对其基础进行加固保护所产生的费用，请投标人报价时综合考虑； 6.工作内容: 包括管道铺设、泥浆泵安拆、淤泥运输、淤泥消纳费用及其他各种辅助工作，不再单列计算；请承包人结合现场充分考虑相关费用，标后不予调整； 7.垃圾采用人工清理，清除垃圾过程中，对垃圾进行集中堆置，再由自卸汽车外运消纳。 8.如遇特殊情况河道清淤需超挖或无需清淤至设计清淤底高程，由业主及监理共同确认后续工作。 | m3 | 3798.00 |
| 2 | 余方弃置 | 1.泥浆水力冲挖至临时泥浆池再由中标供应商自行消纳，排泥管线长度，消纳费自行测算，标后不予以调整；（外运及消纳已另列） 2.本工程量内已包含河道内水草、杂物、杂树及垃圾等废弃物需人工捡集清理、消纳，包括相关处置费用，标后不予以调整。垃圾具体处置场地由承包人自行考虑，实施前上报发包人备案确认 | m3 | 3798.00 |
|  | 暗渠清淤工程 |  |  |  |
| 3 | 暗渠清淤 | 暗渠清淤，清淤方式自行综合考虑，含人工清理部分 | m3 | 379.80 |
| 4 | 余方弃置 | 余方弃置，弃置距离及消纳自行综合考虑 | m3 | 379.80 |
| 5 | 盖板 | 检查孔C30砼盖板预制安装，含钢筋。 | 块 | 40 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | 进水管 DN250PE管 1.0MPa | m | 561.00 |
| 7 | 塑料管 | 出水管 DN250PE管 1.0MPa | m | 175.00 |
| 8 | 固定器 | 进水管道沿河角钢固定 | 项 | 1 |
|  | 提升泵站 |  |  |  |
| 9 | 挖基坑土方 | 基坑土方开挖，土方类别自行综合考虑，含支护、围挡费用 | m3 | 58.52 |
| 10 | 余方弃置 | 余方弃置，弃置距离自行综合考虑 | m3 | 58.52 |
| 11 | 混凝土井 | 3.6*3.6*4.4m泵站： 1、块石挤淤50cm，C15素砼垫层15cm，30cmC30底板； 2、C30混凝土井壁； 3、C30梁； 4、预制盖板； 5、钢筋、模板制安； 6、详见图纸 | 座 | 1 |
|  | 一体化设备基础、设备间、场地硬化 |  |  |  |
| 12 | 挖基坑土方 | 基坑土方开挖，土方类别自行综合考虑，含支护、围挡费用 | m3 | 1011.39 |
| 13 | 余方弃置 | 余方弃置，弃置距离自行综合考虑 | m3 | 1011.39 |
| 14 | 圆木桩 | 稍径12cm，长度6m松木桩梅花形布置 | 根 | 1517 |
| 15 | 碎石 | 100mm厚碎石层 | m2 | 1632.00 |
| 16 | 水泥混凝土 | 300mm厚C30混凝土面层，含养护、刻槽、锯缝、模板等 | m2 | 957.74 |
| 17 | 水泥混凝土 | 300mm厚C30混凝土面层，含养护模板、钢筋等 | m2 | 674.26 |
| 18 | 厂区道路 | 长110m，宽4m，道路硬化 | m2 | 440.00 |
|  | 围栏 |  |  | 0 |
| 19 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别自行综合考虑 | m3 | 110.40 |
| 20 | 余方弃置 | 余方弃置，弃置距离自行综合考虑 | m3 | 110.40 |
| 21 | 围栏 | 镀锌钢管围栏、砖砌基础、C25钢筋砼柱，详见图纸 | m | 184.00 |
|  | 大门 |  |  |  |
| 22 | 大门 | 宽4m，高3m，详见图纸。 | 扇 | 1 |
|  | 农污站点污水提升 |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |
| 23 | 塑料管 | DN110PE管 | m | 1265.00 |
| 24 | 塑料管 | DN75PE管 | m | 2145.00 |
| 25 | 挖沟槽土方 | 沟槽土方开挖，土方类别自行综合考虑 | m3 | 606.00 |
| 26 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 227.25 |
| 27 | 余方弃置 | 余方弃置，弃置距离自行综合考虑 | m3 | 378.75 |
|  | 站点美化 |  |  |  |
| 28 | 站点美化 | 站点美化包括绿化，景观池，步道，箱体装饰，标识牌等，具体布置结合实际情况 绿化：绕站点一周种植茶梅球、金森女贞球等植物花卉 景观池：18*7.3*0.6m，布置一套灯光喷泉，投放一定数量锦鲤，池面睡莲点缀 步道：绕设备一周设置人行步道（烧结砖）245*190*60mm 箱体装饰：一体化设备箱体表面进行彩绘 具体美化需符合业主要求 | 项 | 1 |
|  | 河道生态修复 |  |  |  |
|  | 生态滤石床 |  |  |  |
| 29 | 钢管桩 | Φ63钢管桩，桩长6m，详见图纸。 | 根 | 816 |
| 30 | 生态滤石床 | 1、Φ63钢管桩加固，桩长6m； 2、竹篱片，土工布铺设； 3、卵石、砾石、陶粒1：4：5； 4、详见图纸。 | m | 200.00 |
|  | 提水植物 |  |  |  |
| 31 | 栽植色带 | 1、名称：美人蕉； 2、规格：H：40-50cm； 3、3株/孔，9孔/m2； | m2 | 150.00 |
| 32 | 栽植色带 | 1、名称：鸢尾； 2、规格：H：40-50cm ； 3、3株/孔，9孔/m2； | m2 | 150.00 |
| 33 | 微量元素 | 全河水体播撒调水灵、杀藻灵、调整水体PH值、微量元素。 | 项 | 1 |
|  | 光合菌培养系统 |  |  |  |
| 34 | 光合菌培养系统 | 光生物反应器、基础、风机房等，详见图纸。 | 套 | 2 |
|  | 浮岛式曝气生物滤床 |  |  |  |
| 35 | 浮岛式曝气生物滤床 | 浮岛式曝气生物滤床，具体详见图纸。 | 套 | 10 |
|  | 出水堰 |  |  |  |
| 36 | 出水堰 | 出水堰PE。 | m | 200.00 |
|  | 设备电气部分 |  |  |  |
| 37 | 潜水泵 | 1、污水泵 2、Q=110m3/h，H=15m，11KW 3、2用1备 | 台 | 3 |
| 38 | 潜水泵 | 1、污水泵 2、Q=12.5m3/h，H=22m，2.2KW 3、1用1备 | 台 | 6 |
| 39 | 潜水泵 | 1、污水泵 2、Q=25m3/h，H=22m，4KW 3、1用1备 | 台 | 2 |
| 40 | MBR一体化设备 | MBR一体化设备2500t/d：管件阀门、膜组器、曝气系统、回流系统、清洗系统、反洗系统、阀门等（具体设备清单及要求详见图纸） | 套 | 2 |
| 41 | 污泥脱水设备 | 叠螺式脱水机，絮凝剂加药系统1套 | 套 | 1 |
| 42 | 设备控制系统 | MBR设备、叠螺式脱水机等设备控制系统 | 套 | 1 |
| 43 | PH计 | 1、PH计 | 台 | 2 |
| 44 | 站点其他配件 | 流量计、仪表、管道阀门及附件等 | 项 | 1 |
| 45 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 46 | 系统调试 | 设备调试，技术服务 | 系统 | 1 |
| 47 | 电力输送 | 本工程电力输送由业主提供来源，由施工方实施，按暂定价150000元/项计入，按实结算 | 项 | 1 |
|  | 项目36个月运维费用 |  |  |  |
| 48 | 人工费 | 至少4名工作人员 | 项 | 1 |
| 49 | 电费 | 设备设计总功率为：283.35KW | 项 | 1 |
| 50 | 污泥处置消纳费 | 按运维期内每日2吨（含水80%）计入 | 项 | 1 |
| 51 | 药剂费 | 投标供应商根据实际情况自行考虑报价 | 项 | 1 |
| 52 | 检测费用 | 按每月至少委托第三方检测机构检测1次计入 | 项 | 1 |
| 53 | 项目运维所需其他费用 | 投标供应商根据实际情况自行考虑报价 | 项 | 1 |
|  | 其他费用 |  |  |  |
| 54 | 投标供应商根据实际现场勘查深化设计，优化后增加的子目及措施等内容自行报价 | 投标供应商根据实际现场勘查深化设计，优化后增加的子目及措施等内容自行报价（若有） | 项 | 1 |
| 55 | 投标供应商认为完成本项目（实现清单、图纸中及实际使用需求的所有内容）其他不可或缺的货物、服务、工程等内容，由供应商自行补充完善。 | 投标供应商认为完成本项目（实现清单、图纸中及实际使用需求的所有内容）其他不可或缺的货物、服务、工程等内容，由供应商自行补充完善。（若有） | 项 | 1 |

备注：

1、本项目为交钥匙工程，全部费用均由供应商承担，计入投标报价，未列费用视为免费提供，采购人不再另行支付。

2、招标人在招标文件所列采购清单中，只列主要产品、数量、技术参数等要求，其他 辅材、配件、模块、服务等未详细列入，均应包括在相应产品中。投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件、模块或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

3、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

4、签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供相关证书原件予以核查。

5、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报同级监管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

## 五、商务条款

▲1、服务期限：建设期6个月，运维期36个月。运维期从验收合格之日起算。提供运维期满36个月承诺书（格式自拟），若不提供则未响应采购文件，按无效标处理。

水质主要指标达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》中一级A水质标准，甲方对项目组织进行完工验收。

出具完工验收意见之日起36个月内，由中标供应商负责运维，运维期内所需水电费、药剂费、设备维养费、水质检测费等所有满足设备系统正常运行的费用由中标供应商自行解决，供应商投标报价时需综合考虑。

运维期内需保证河道水体水质主要指标达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》中一级A水质标准，如发现出水水质未达标的，需及时排查原因，并解决。

投标供应商在投标文件中需写明具体运维方案，及方案中所需具体药剂工具清单。

###### 出水水质表

| 项目 | pH值 | SS | BOD5 | CODCr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 浓度 | 6～9 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |

（1）维护人员安排

运维人员不少于4人，其中运维管理人员需具备中级及以上技术职称。

▲提供运维人员每个月到场时间不少于26天的承诺书（格式自拟），若不提供则未响应采购文件，按无效标处理。

（2）MBR站点

1）格栅提升池、MBR一体化设备、站点整体环境：检查曝气装置及潜污泵、MBR膜等，有老化、损毁发生时进行清洗或更换，确保MBR设备正常运行。

2）污泥及时处置及清运。

（3）河道治理区的养护

1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

2）植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法。

4）根据植物种类的不同，一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。

5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。

3、付款方式：

3.1履约保证金

① 中标供应商应向采购人交纳中标金额的1％的履约保证金。履约保证金可采用银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式。

② 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内应完全有效，待运维期3年满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

③ 中标供应商如未按时缴纳履约保证金，采购人有权解除合同并追究相关责任。

▲3.2 付款方式

预付款：合同签订后，在中标供应商申请下，支付项目建设费用总额的30%；

终端站点设备进场且河道生态修复治理区完工后，支付至项目建设费用总额的50%；

鲤河河道清淤完工且整个项目验收合格，并办理结算后，支付至项目建设结算审定价的100%。

运维期满1年，支付项目运维费用的30%，该年份内如有罚款，在该款项内扣除；

运维期满2年，支付至项目运维费用的60%，该年份内如有罚款，在该款项内扣除；

运维期满3年，支付至项目运维费用的100%，该年份内如有罚款，在该款项内扣除。

4、报价要求：

4.1 本项目为交钥匙工程，全部费用均由供应商承担，计入投标报价，未列费用视为免费提供，采购人不再另行支付。

4.2 招标人在招标文件所列采购清单中，只列主要产品、数量、技术参数等要求，其他 辅材、配件、模块、服务等未详细列入，均应包括在相应产品中。 投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件、模块或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

4.3 中标人的投标报价为完成本招标文件中提出的所有采购货物运至采购人指定地点完成合同约定的相应服务及运维应支付的各项金额总和，含货物以及免费质保运维期内备品备件、专用工具、辅料杂项、人工、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、并网、产品保护、验收、培训、保修、售后服务、技术服务、不可预见费、税费、代理服务费等涉及的完成本项目的一切费用。各投标人应根据采购人提供的设备清单、技术资料，并充分考虑本项目合同实施期间可能发生的风险因素，包括材料市场价格的浮动影响等，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自行报价。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4.4 运维期内所需电费、药剂费、污泥处置消纳费、人工费、设备维养费等所有满足设备系统正常运行且保证水质达标的费用由中标供应商自行解决，供应商投标报价时需综合考虑。

4.5 建设期及运维期内项目所在地所需的4亩地块租赁费用需由中标供应商自行给予支付。

5、运维期及售后服务

质量要求：合格，且符合国家相应工程规范、标准的要求。

▲5.1、本项目运维期36个月，运维期从验收合格之日起算；运维期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

5.2、在运维期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

5.3、供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划及具体运维方案，包括方案中所需具体药剂工具清单。

▲5.4、运维期内，采购人不定期对出水口进行抽检，委托有资质的第三方检测机构进行检测，发现一次水质不达标的扣除50000元的合同款项，一年内抽检三次及以上不合格的，采购人有权扣除全额履约保证金及相应运维费用，并解除合同。解除合同关系后中标供应商须继续履行运维服务至采购人重新招投标确定新的中标供应商为止。

6、工作范围根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

五、水质检测、验收及验收标准

采购人委托有资质的第三方检测机构进行检测，各项水质指标达到要求后方予以验收。

在中标供应商向采购人提交《验收申请书》后30天内，采购人组织相关部门和技术人员进行验收，由第三方进行提供检测报告，供应商提交完工验收报告，如验收合格通过，由采购人出具项目验收意见。供应商应在通过验收合格后15天内，应将归档的全部技术文件资料提供给采购人。

1.水质治理目标及验收标准

确保河道水体水质主要指标污水处理后应达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》中一级A水质标准。

2、检测采样：由采购人进行委托有资质的检测单位进行出水口水质检测，本项目实行全过程跟踪检测，采样时间由采购人确定。全部检测费用由中标供应商承担，综合考虑到投标报价内，今后由施工方结算给检测单位，费用不予另行增加。

3、检测项目：污水处理后应达到GB22922-2002《城镇污水处理厂污染物质排放标准》一级A水质标准。

###### 出水水质表

| 项目 | pH值 | SS | BOD5 | CODCr | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 浓度 | 6～9 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |

六、其他

1、中标人应加强对员工的施工安全教育，在服务期内若出现安全事故，中标供应商应自行承担全部责任与采购人无关。

2、供应商应按照国家劳动保护法的规定，定期发给员工必需的劳动保护用品，给工作人员等购买人身安全保险。供应商应加强对危险作业的安全检查，做好安检工作。

3、若供应商未在要求时间节点内实现相应阶段目标的，但供应商自愿延长养护期（须以书面形式报经采购人同意）且最终实现相应阶段目标的，相应工程款项支付顺延。

4、本项目实施过程中（包括招标过程），采购人可根据需要向供应商提供相关资料，供应商不得将资料的全部或者部分向任何第三方提供，否则，由此造成的一切后果由供应商承担。此条款不论供应商是否中标，均有效。

第三部分    供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所投标项全部内容进行报价，只对标项部分内容进行报价的供应商将按无效标处理。

3、无论招标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用资格投标文件、商务技术投标文件和报价要求投标文件分别评审。代理机构首先对资格投标文件进行审查。投标供应商资格审查合格后，由评标委员会评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件无效的供应商不进入报价评审。

5、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲6、本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包，报价如有遗漏，采购人不再另行支付。供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲7、本项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知（邀请）书”。

8、本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1）本项目对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 80% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3）中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

8.1符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物/工程/提供服务，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

8.2符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务），还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

▲9、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

10、供应商资格的审查和认定

10.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12.定义

12.1“采购人” 系指对本招标文件中所列服务有需求的苍南县金乡镇人民政府。

“供应商”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入投标程序的供应商。 “采购代理机构”系指浙江浦发工程项目管理有限公司；“投标文件”系指供应商为响应招标文件而编制、递交的投标文件。

12.2“买方” 系指苍南县金乡镇人民政府，“卖方” 系指中标供应商。

12.3“合同”系指买卖双方签署规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

12.4 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、软件系统、手册及其他有关说明资料和材料。

12.5 “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、技术培训以及其他类似的附随义务。

12.6“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其他义务。

13.本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

13.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

14、如供应商为通讯行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，单位负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

15、本项目采购预算是1811.3825万元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、招标文件获取时间（报名时间）和获取地址：

1.1.2.1、招标文件获取时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；

1.1.2.2、招标文件获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、招标文件获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：上传营业执照原件扫描件；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应在投标通知（邀请）书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各投标人自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件和技术资信文件部分、报价文件三部分组成。资格文件和技术资信文件中不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

2.1 资格文件：

（1）提供投标人营业执照扫描件（加盖公章）

2.2商务报价部分组成

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表（附件二（一））

4）报价明细表 （附件二（二））

5）《中小企业声明函》（附件三（一））；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件三（二））、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件三（三））；

2.3 技术资信部分组成

1) 封面

2）目录或评分索引（格式自拟）

3）投标函（附件一）；

4）法定代表人授权书（附件五）；

5）商务响应表（如有偏离须明确列出）（附件四（一））

6）技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件四（二））；

7）投标供应商情况声明；

8）供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）；

9) 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件六）

11）项目总负责人介绍，项目组成人员情况等（附件七）；

12）随机备品、备件、专用工具清单（如有）（附件八）；

13) 投标供应商项目业绩一览表（附件九）；

14）项目实施方案（附件十）；

15）投标人依法缴纳税收和社会保障金的承诺声明（附件十一）

16）政府采购活动现场确认声明书（附件十二）

17) 各种优惠条件（如有）。

18）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其他文件和资料（格式自拟）；

# 19) 供应商认为需要提供的文件和资料。

▲商务报价部分组成、技术资信部分组成的资料如为复印件，复印件需加盖有效公章或电子签章；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格投标文件》和《商务技术投标文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3）本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。8）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

9）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

10）投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

### 3.2投标文件的签章

### ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）商务技术投标文件、报价要求投标文件封面应盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式可以与实际公章款式不一致。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

### 3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知（邀请）书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。投标人应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

# 5.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知（邀请）书规定的日期内有效。

# 5.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知投标人延长投标有效期

# 5.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

### 投标

### 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知（邀请）书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知（邀请）书”

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

# 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

# 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.3投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，投标人打印并签署《政府采购活动现场确认声明书》，具体格式内容见招标文件《第五部分  投标文件格式》附件十二《政府采购活动现场确认声明书》签署完成后原件扫描并使用电子邮箱发送至1043217481@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术投标文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价投标文件》，“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构通过电子邮件的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 合格投标人不足 3 家的，不再评标。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3）报价均超过预算，不能支付的；

(4）因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商须按计价格[2002]1980号文中货物招标类型收费标准向招标代理咨询机构支付招标代理服务费     元。招标代理服务费包含在投标总价中，供应商报价时给予考虑。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国建设银行苍南支行

开户名称：浙江浦发工程项目管理有限公司苍南分公司

开户账号：33050162722700000296

5.2中标投标人在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四部分    合同格式（参考）

（以最终合同为准）

注：该合同样本仅做参考，中标 后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

甲方：（采购单位）

乙方：（供货商）

（项目名称）（项目编号）（标项名称）甲方通过竞争性磋商采购，确定（供货商）为中标单位，供方、需方双方经协商，达成以下条款：

- ：采购内容

- ：合同金额

本合同金额为（大写）：                               元（￥          元）人民币。

- ：技术要求（货物清单）

- ：知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方自行承担全部责任。

- ：履约保证金

第六条:合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：

- 履行方式：

- 履行地点：

第七条：履约期限

- ：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第九条：不可抗力事件处理

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第十一条：货款的支付

第十二条：其他约定

第十三条：违约责任

第十四条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指使用方享有与需方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：转包或分包

第十六条：合同的生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式伍份，采购人与成交供应商各贰份，苍南县财政局备案壹份。

3、相关磋商文件等与本合同具有同等法律效力。

第十七条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）                       （签字）

地址：                         地址：

邮编：                         邮编：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签约时间：（时间）

签约地点：（地点）

第五部分    投标文件格式

注：《政府采购招标文件》中提供投标格式，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）

投标文件封面格式参考：

苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目

（技术资信文件）/（商务文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

地址：

联系人：

日期：

附件一

投  标  函

苍南县金乡镇人民政府：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我方承诺我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

投标一览表

项目名称：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目

项目编号：CNDL2022XXX

| 序号名称 | 名称 | 项目服务期报价 | 投标总价（人民币：元） | 项目工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目 | 项目建设期报价： 元 | 小写： 大写: | 建设期6个月，运维期36个月，运维期从验收合格之日起算。 |
|  |  | 项目运维期报价： 元 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

- 投标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价，包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其他直至项目提供验收所需要的所有费用。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-2、

报价分析明细表

项目名称：苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目

项目编号：CNDL2022XXX                                            （价格单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货、包装、运输、装卸费用 | 含 |
| 检测费、本地化服务费 | 含 |
| 验收、售后服务、质保期保障费用 | 含 |
| 税费 | 含 |
| 三年运维期费用 |  |
| 总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |

附注：1.需根据工程量清单表进行逐项报价。

2. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三、（一）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  潜水泵 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. MBR一体化设备 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 污泥脱水设备 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 光合菌培养系统 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 浮岛式曝气生物滤床 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日      期：    年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的     项目名称   （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

# 附件四（一）

# 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

# 附件四（二）

# 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：投标人若有商务及技术偏离的应将偏离条款逐条提出或根据表格提出偏差，应对照采购文件要求注明“正偏离”、“负偏离”；如果无偏离的可不填写偏离说明表或在本页上写“无偏离”，视为完全响应本次采购文件。

# 附件五

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

# （二）投 标 人 情 况 声  明

# 1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

# 5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（盖章）：

日      期：

附件七

- 拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

### 附件八  随机备品备件、专用工具清单（如有）

采购单位：苍南县金乡镇人民政府

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

说明：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2. 如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件九

供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。

2. 供应商可按此表格式复制。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件十

项目实施方案

注明：以上内容格式不限

投标人全称（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件十一

投标人依法缴纳税收和社会保障金的承诺声明

苍南县金乡镇人民政府：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件十二

政府采购活动现场确认声明书

浙江浦发工程项目管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 苍南县农污提标改造工程——金乡镇凤凰村污水处理终端及周边设施整治提升项目 （编号：CNDL2022XXX ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）

（供应商代表签名）：

年 月 日

第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务价格评分（30分）

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=（评标基准价／最后报价）×30%×100。

2.2 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1）本项目对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 80% ）参与报价分评审。

(2）参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3）中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物/工程/提供服务，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务），还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

4、本次采购预算为1811.3825万元，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 技术、服务、资信业绩、资质综合评分（70分）

| 序号 | 评分要素 | 评审内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1、投标人自2019年1月1日以来完成过类似MBR一体化污水处理设施政府采购或国企采购项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 2、投标人自2019年1月1日以来承接过污水处理站（厂）项目运维业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 注：需提供合同原件扫描件并电子签章，合同认定时间以合同签订时间为准，合同中无法体现MBR一体化工艺的需提供业主单位加盖公章的证明材料等复印件加盖公章。 | 3 |
| 2 | 资质 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的一项得1分，最高得3分。 认证范围须包括污水处理等与本项目相关的内容。 注：提供有效的证书原件扫描件加盖投标供应商公章以及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，两者缺一不可，否则不得分。 | 3 |
| 3 | 综合实力 | 根据投标人在本项目相关（污水处理）方面获得荣誉或奖项、技术力量、企业资信、相关认证等情况横向比较打分，由评委综合打分0-4分。 注：须提供证书原件扫描件并电子签章，否则不得分。 | 4 |
| 4 | 主要设备选型及产品质量 | 根据投标人对主要设备的选型、品牌选用（主要设备如水泵、风机、MBR膜等需提供产品说明及第三方检测报告）、对周围环境的影响及质量控制等进行评分。（0-8分） | 8 |
| 5 | 项目团队人员配置 | 拟派项目负责人具备高级及以上职称并具备市政公用工程一级建造师得4分（具有B证）；具备中级职称并具备市政公用工程二级建造师得2分（具有B证）； 拟派项目负责人完成过污水处理一体化设备政府采购或国企采购项目业绩的，每个得0.5分，最高得1分； 本项目技术负责人具有水处理或给排水相关专业高级及以上职称的，得2分，同时具有注册环保工程师证书的得1分，最高得3分； 除了项目负责人及项目技术负责人外，项目组管理人员中 具备机电工程专业二级注册建造师或电气专业中级及以上职称的得2分； 具有质量员的得1分； 具有安全员（提供C证）的得1分； 具有施工员的得1分； 具有资料员的得1分； 具有特种作业人员操作证电工证的得1分； 具有应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割证书的得1分。 5、拟安排运维人员中具有环保设备运维工程师的得2分； 具有环保设备维修工证书的得1分。 注：以上人员不可重复得分，提供证书及在本单位缴纳的投标截止日前6个月内连续3个月及以上的社保证明扫描件并电子签章，未按要求提供的不得分。 | 19 |
| 6 | 项目实施设备配置 | 投标人为满足本项目施工和运行需要，配备必要的设施设备， 其中配置有吸污车1辆的得1分，最高得2分； 配备管道冲洗车、CCTV检测仪、管道内窥镜各1套的得1分； 配备移动水质检测设备（具备检测污水主要污染物指标COD、氨氮、TP、TN、PH、动植物油），指标齐全者得2分。 注：须为投标人自有车辆及设备，车辆需提供发票及行驶证、登记证，其他设备提供发票原件扫描件并电子签章。 | 5 |
| 7 | 项目重难点分析及合理化建议 | 根据供应商针对本项目污染源了解情况及所采用的治理思路、技术路线、措施整体上是否科学、合理，具有可行性；是否针对本项目现场存在的重点问题和困难提出了合理化建议方面由评委综合打分0-4分。 注：需提供现场勘查证明资料，否则不得分。 | 4 |
| 8 | 服务便利性 | 因藻类水华现象监测具备突发性、时效性、准确性要求，根据投标供应商的采样、检测、提供即时服务的便利性情况由评委综合打分0-2分。 | 2 |
| 9 | 项目施工方案 | 进度计划保障措施：根据投标供应商对供货时间、工程进度的控制、对进度影响因素考虑周全程度和响应程度等的措施等由评委综合打分0-3分。 | 3 |
|  |  | 质量保障措施：根据投标供应商对供货的质量、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理等由评委综合打分0-3分。 | 3 |
|  |  | 安全文明保障措施：根据投标供应商提供的安全生产、文明施工的目标是否明确，保证措施是否有效、可行由评委综合打分0-3分。 | 3 |
| 10 | 项目运维服务方案 | 根据投标供应商提供的工艺设施运行控制机械及电气设施维护管理；运维过程中人员的投入情况及拟投入人员资质经验等由专家综合打分0-4分。 | 4 |
|  |  | 根据投标供应商提供的保证水质在运维期内达标的方案，水质净化主要设备以及设备运行方案，特殊无碳源投加脱氮效果可达性等方面由专家综合打分0-4分。 | 4 |
| 11 | 预案措施方案 | 根据供应商提供的突发、应急事故预案及雨季洪涝保障措施响应方案方面由专家综合打分0-3分 | 3 |
| 12 | 标书制作质量 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无漏项，是否根据评分标准制作索引，由专家综合打分0-1分。 | 1 |
| 合计 | 70 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标小组推荐最终得分最高的供应商为预成交供应商；最终得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；最终得分相同且最后报价相同的，随机抽取数值大者为预成交供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本招标文件采购第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

# Text boxes

鼓风机

抽吸泵

污泥回流

MBR

一体化设备

格栅沉砂池

清水池

定期抽淤

河道生

态修复

进水

污泥池