| 2023年苍南县灵溪镇沪山村等5个村高标准农田建设项目 |
| --- |
| 预算书 |
| 预算价 | (小写): | 3727744元 |
|  | (大写): | 叁佰柒拾贰万柒仟柒佰肆拾肆元整 |
| 招标人: |  |  | 工程造价 咨询人: |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人: |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
| 编制人: |  |  | 复核人: |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编制时间: |  |  | 复核时间: |  |

2023年苍南县灵溪镇沪山村等5个村高标准农田建设项目编制说明

一 、项目概况

2023 年苍南县灵溪镇沪山村等 5 个村高标准农田建设项目位于温州市苍南县灵溪镇沪山村、山南村、畔垟村、新浦村、站北社区，项目类型为高标准农田建设项目，土地权属为灵溪镇沪山村、山南村、畔垟村、新浦村、站北社区集体所有。项目区总面积 29.5114 公顷（442.67 亩），规划建成高标准农田面积 29.4910 公顷（442.37 亩），同步粮功区改造提升面积 11.0781 公顷（166.17 亩），项目计划建设工期为 4 个月。

主要建设内容如下：

（1）土地平整工程

本工程设计对项目区内部分种植苗木、杂树和抛荒区域进行整治，对项目区地表硬化层进行拆除以及对地表堆放的建筑垃圾进行清理外运，恢复耕地种植条件。项目区苗木清理约 6.9 亩，抛荒整治约 66.2 亩，硬化层拆除 0.5 亩，拆除厚度 0.1m，建筑垃圾清理外运 4.4 亩，清理厚度

0.5m。对整治区域的农田进行土地平整、翻耕及施用施用商品有机肥。项目区土地平整 77.5 亩，平整厚度 0.3m，土地翻耕 77.5 亩，土壤培肥面积 77.5 亩。土壤培肥通过施用商品有机肥，土壤有机肥使用量为 0.5t/亩,共施用 38.75t。项目区地块平整后，重新修筑田埂，进行田块划分，田埂修筑 5000m。

（2）灌溉与排水工程

清理原有沟渠5 条长 375m，新建 0.4*0.4m 排水沟 1 条长 74m，新建 0.5*0.5m 灌渠 1 条长 282m，修复 0.5*0.5m灌排渠 1 条长 152m，拆建 0.5*0.5m 灌排渠 1 条长 29m，新建 0.5*0.5m 灌排渠 8 条长 1546m，拆建 0.6*0.6m 灌排渠 1 条长 52m，新建 0.6*0.6m 灌排渠 5 条长 872m，拆建 0.8*0.8m 排水沟 2 条长160m，新建 0.8*0.8m 排水沟 1 条长 26m，原有泵房拆除 3 座，修复泵站 1 座，新建泵站 6 座，渠道进出水口控制闸门 165 个，盖板 11 座，新建 DN500 钢筋砼管 156m

（3）田间道路工程

项目区修复 0.6m 宽生产路 4 条长 332m，修复 1.0m 宽生产路 2 条长 75m，修复 1.2m 宽生产路 2 条长 307m，新建 1.5m 宽生产路 6 条长 1049m，修复 2.0m 宽生产路 1 条长 161m，新建 2.0m宽生产路 1 条长 500m，修复 2.5m 宽生产路 3 条长 634m，修复 3m 宽田间道 1 条长 185m，修复3.5m 宽田间道 1 条长 158m，拓宽 3.5m 宽田间道 1 条长 235m，下田机坡 22 座，错车道 5 座，回车台 4 座。

其他工程

其他工程主要为在项目区新建公示牌1座。

# 二、编制依据：

1、业主单位提供的图纸《2023年苍南县灵溪镇沪山村等5个村高标准农田建设项目施工图》；

2、建设单位对工程和有关情况介绍，并经现场查勘、了解施工现场情况和临时工程布置。

3、主要材料单价为参考《苍南建材价格信息2023.4》。

# 三、取费标准和采用定额：

1、取费标准为：按浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）的水利三类工程取费。

2、采用定额：

（1）《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2021）》；

（2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）；

（3）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）。

3、取费标准：

（1）建筑工程措施费按直接工程费的3.5%计算；

（2）间接费按直接费乘以费率计算，其中：土方工程间接费为6.5％、砼工程为9.5%、基础处理工程为9%；

（3）企业利润按直接费与间接费之和的5.0%计算；

（4）税金按直接费与间接费及企业利润之和的9%计算；

# 四、标底编制说明：

1、人工预算单价：根据编制规定，工程人工预算单价为128元/工日。

2、材料预算价格：根据（2021编规）进入直接工程费的的主要材料（水泥、钢材、柴油、外购砂石料等）预算限价计算，其中水泥预算价限价为300元/t、柴油预算价限价为3000元/t、外购条石预算限价为300元/m3、外购砂石料1预算价限价为60元/m3、外购砂石料2预算价限价为30元/m3，超过限价部分作为材料预算价差，在计取税金之后列入相应单价内。

# 五、临时工程费用：

# 1、措施项目均一次性包干。

# 六、其他费用：

1、安全施工费：按21编规说明取指标，按一至四项建筑安装工程投资造价（不包括安全文明施工费、其他临时工程）的1%计取，作为不可竞争性费用，且实行标外管理。

2、工程保险费（包含建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）：按21编规说明取指标，以0.45%～0.5%，本项目取值按0.5%。按一至四项投资合计的0.5%计算。

3、文明标化工地建设费按一至四项建筑安装工程投资造价（不包括安全文明施工费、其他临时工程）的0.3%计取，作为不可竞争性费用，且实行标外管理。