苍 南 县 政 府 采 购

招 标 文 件

# 项目名称：苍南县藻溪镇智慧安防工程项目

# 采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县藻溪镇人民政府

联 系 人：彭先生

# 代理机构：浙江中驰工程项目管理有限公司

联 系 人：徐女士

联系电话：15869630515

# 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二○二三年十二月

目 录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

第三部分  项目技术规范和服务要求	29

第四部分  合同主要条款	42

第五部分  应提交的有关格式范例	48

# 第一部分  招标公告

项目概况： 苍南县藻溪镇智慧安防工程项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年1月25日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： CNDL2023356

项目名称：苍南县藻溪镇智慧安防工程项目

预算金额（元）：1191959

最高限价（元）：1191959

采购需求：

标项名称:苍南县藻溪镇智慧安防工程项目

数量: 1

预算金额（元）:   1191959

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，45日历天，完成所有设备的安装和调试，以顺利进入维护服务期。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年 1月 10 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：线上获取

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2024年1月25日09点30分（北京时间）

2、投标地点(网址）：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

3、开标时间：2024年1月25日09点30分

4、开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策、首台套政策。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称： 苍南县藻溪镇人民政府

地    址：苍南县藻溪镇

传    真：/

项目联系人（询问）： 彭先生

项目联系方式（询问）：0577-64800013

质疑联系人：彭希和

质疑联系方式：13566112939

2.采购代理机构信息

名   称： 浙江中驰工程项目管理有限公司

地   址：  浙江省温州市苍南县新欧小微园8幢201

传    真：/

项目联系人（询问）：徐熙蕾

项目联系方式（询问）：15088597153

质疑联系人： 陈小华

质疑联系方式：  15869630515

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 苍南县政府采购监督管理办公室

地    址： 苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真： 0577-59867927

联  系  人 ： 陈 先 生

# 监督投诉电话：0577-59867927

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县藻溪镇智慧安防工程项目。 二、项目实施地点：采购人指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲45日历天，完成所有设备的安装和调试，以顺利进入维护服务期。 五、采购预算：人民币1191959元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：(货物类 (工程类 (服务类 七、本项目采购标的所属行业： 工业 八、是否接受联合体：是， 项目接受联合体投标，联合体成员不得超过2 家(含2 家)，以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书。 九、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。 本项目货物采购，以产品制造商认定中小企业；中标单位中小企业声明函将在结果公告中公示。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（服务费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算22000元包干）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，不需单列。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。电子投标文件于投标截止前以U盘形式递交至代理机构或发送QQ邮箱，地址：苍南县灵溪镇新欧小微园8幢201室，徐女士，15869630515，采用邮寄方式的在寄出前需联系代理公司工作人员，以免遗漏。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“政采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）电子演示文件，密封包装后（直接送达或EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份于投标截止前以U盘形式递交至代理机构或发送QQ邮箱，地址：苍南县灵溪镇新欧小微园8幢201室，徐女士，15869630515，采用邮寄方式的在寄出前需联系代理公司工作人员，以免遗漏。（2）“备份投标文件”：密封包装后（直接送达或EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：地址：苍南县灵溪镇新欧小微园8幢201室，徐女士，15869630515）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”及“电子演示文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：同招标公告投标截止时间 |
| 14 | 投标地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2024年1月25日09点30分 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。投标供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 2、中标后，投标供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标供应商应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知 温财采〔2020〕3号-https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第二章 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 5、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县藻溪镇人民政府为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江中驰工程项目管理有限公司为采购代理机构，苍南县政府采购监督管理办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目不允许分包、转包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定，在本项目政府采购活动中提供本企业提供的产品或服务，或者提供其他中小企业提供的的产品或服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的的产品或服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函；

（9）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。按招标文件格式要求填写，本项目核心产品制造商为中小微企业的即可符合本项资格审查要求。

（10）联合体协议书（如有提供，格式详见附件。）

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）投标产品配置表；

（5）商务技术偏离表；

（6）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

（7）投标供应商项目业绩一览表 ；

（8）投标供应商针对本项目的方案

（9）投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

（10）服务承诺；

（11）其他必要提供的资料。

（12）投标供应商认为需要的其他文件资料

（13）投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段：通过“政府采购云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过政府采购云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟或评标委员会另行确定。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标供应商未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书及认证情况 | 1、投标人具备质量体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得2分。 | 0-6分 |
|  |  | 2、投标人具备信息安全管理体系认证证书，得2分； 3、投标人具备职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 |  |
|  |  | 注：以上证书均须在有效期内，提供复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 同类项目经验 | 投标人于2020年1月1日至今（合同签订日期为准），具有类似业绩的，每提供1个得1分，最高3分； | 0-3分 |
|  |  | 注：提供合同复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 投标产品的性能及技术指标 | 根据投标人提供的产品配置表、偏离表、相关检测报告、证明材料等。针对投标产品设备性能的符合性、先进性等情况，进行打分根据招标供应商所投产品功能要求的符合性进行评分：符合本招标文件采购清单具体技术参数要求的得25分，不满足每项扣1分，带★不满足，每项扣2分，扣完为止。 | 0-25分 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标人对项目总体技术方案的完备性、合理性进行综合评分；最高8分。 | 0-8分 |
|  |  | 1、阐述全面、合理，针对性强的，得8分； |  |
|  |  | 2、阐述较为全面、合理，针对性较强的，得6分， |  |
|  |  | 3、阐述简单，针对性一般的，得4分； |  |
|  |  | 4、不提供技术方案的不得分。 |  |
| 5 | 进度安排 | 根据提供的项目进度计划、进度保障措施进行评分： | 0-4分 |
|  |  | 1、进度计划合理且清晰、明了、明确各节点的完成时间满足采购文件要求的得4分； |  |
|  |  | 2、进度计划较合理、但不够清晰明了，或未能明确各个完成时间节点的得3分； |  |
|  |  | 3、进度计划一般，基本满足采购文件要求的得2分； |  |
|  |  | 4、不提供进度计划的不得分。 |  |
| 6 | 安装调试方案 | 根据安装、调试、验收方法或方案进行评分： | 0-4分 |
|  |  | 1、方案细致、完整、合理、针对本项目可行性高的得4分； |  |
|  |  | 2、方案考虑基本全面、基本可行的得3分； |  |
|  |  | 3、方案不够全面、部分满足项目的得2分； |  |
|  |  | 4、方案不完整或与项目无关、不适用于本项目或不提供的不得分。 |  |
| 7 | 质量保证措施 | 根据本项目要求投标人应建立完善的应急响应方案，有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修等方案， | 0-4分 |
|  |  | 1、内容齐全完善、可实施性强得4分； |  |
|  |  | 2、已较多考虑需求情况，内容基本齐全可实施得3分； |  |
|  |  | 3、初步考虑需求情况，内容略有欠缺基本可行得2分； |  |
|  |  | 4、内容缺陷明显不可行不得分。 |  |
|  |  | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容， | 0-3分 |
|  |  | 1、内容完善可实施强得3分； |  |
|  |  | 2、内容较完善可实施性一般得2分； |  |
|  |  | 3、内容略有欠缺基本可行得1分； |  |
|  |  | 4、不合理不得分。 |  |
| 8 | 技术服务及力量保障 | 1、项目负责人（1名）具备信息系统项目管理师证书、一级建造师（通信与广电工程）、网络与信息安全工程师证书，每提供一本证书得1分，最高得3分。 | 0-9分 |
|  |  | 2、项目技术负责人（1名）具备信息安全工程师证书、网络工程师证书、通信专业技术人员（传输与接入方向）证书，每提供一本证书得1分，最高得3分。 |  |
|  |  | 3、项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）具备安防系统工程师、信息系统运维管理工程师、硬件技术维护工程师，每提供一本证书得1分，最高得3分。（同一人员不重复计分）。 |  |
|  |  | 注：以上人员需提供证书以及在投标供应商近半年内连续三个月及以上的社保证明文件，提供复印件的需加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 9 | 售后服务能力 | 为本项目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由专家进行打分。 | 0-3分 |
|  |  | 1、阐述全面、合理，针对性强的，得3分； |  |
|  |  | 2、阐述较为全面、合理，针对性较强的，得2分， |  |
|  |  | 3、阐述简单，针对性一般的，得1分； |  |
|  |  | 响应时间明显不及时、不合理的，不得分。 |  |
| 10 | 节能环保 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：响应文件中必须提供所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 0-1分 |

3、商务、技术=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

5、中标通知书通过扫描件发邮箱，如需原件可邮寄发放。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）付款结算方式

合同签定后7日内，预付款为合同总价款45%。项目竣工验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的100%；当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，如实际需求数量超过招标采购需求的，中标单位需第一时间向采购人汇报，由采购人确定是否签订补充协议。

（五）服务期限

▲(1)供货期：45日历天，完成所有设备的安装和调试，以顺利进入维护服务期。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报苍南县政府采购监督管理办公室。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县藻溪镇人民政府和浙江中驰工程项目管理有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

## 一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

## 采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端监控系统 |  |  |  |
| 1 | 全彩枪球 | 1.全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 ，内置GPU芯片； 2.镜头焦距：全景：4mm细节：4.8-115mm，细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍； 3.★全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 4.支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； 5.★全景具备2个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯。有光警戒报警功能； 6.支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 7.★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标 当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 8.设备应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求； 9.电源电压在DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 | 71 | 台 |
| 2 | 球机专用支架 | 安装方式：壁装，材质：铝合金，承重：7KG。 | 71 | 个 |
| 3 | 全彩枪机 | 1.400万像素；传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2.最大分辨率：2688×1520； 3.最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4.最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 5.补光灯：2颗（红外灯）;2颗（混光（红外+暖光）灯）； 6.镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 7.镜头光圈：F1.6； 8.支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 9.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 10.★支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测； 11.★支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换； 12.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 13.★支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹； 14.支持IP67防护等级。 | 16 | 台 |
| 4 | 人脸抓拍机 | 1.双镜头像素均不小于400W，最大分辨率不低于2688×1520；内置GPU芯片； 2.具备全景细节双镜头，独立双舱一体化设计，支持多智能、分区补光等功能； 3.全景采用定焦镜头，细节采用8mm~32mm焦距镜头； 4.细节镜头支持多种智能资源切换：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计等； 5.补光灯数量不少于5颗，最大补光距离不低于100米； 6.为适应机房不同的出入口人脸识别场景，设备需支持云台、人脸识别、分区补光等功能； 7.★全景摄像机与细节摄像机均支持独立电动云台；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°； 8.人脸底库不小于5万； 9.★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制； 10.补光灯开启后， 补光亮度均匀， 无明显波纹状、 圆环状、 麻点状、 条纹状及不规则亮斑 11.内置扬声器和双MIC； 12.★设备内置水平仪,可检测设备是否水平状态； 13.支持DC12V供电方式，支持12V电源返送； 14.防护等级≥IP67。 | 7 | 台 |
| 5 | 补光灯 | 1.集成LED和气体放电光源 ； 2.支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3.支持LED亮度等级0~99级可调； 4.LED光源色温：3000K~6500K； 5.支持通过光敏进行红外和白光切换； 6.支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 7.支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8.在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 9.支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； 10.符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的要求； 11.★支持通过光敏进行红外和白光切换； 12.★在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%； 13.★支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式； 14.★支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式。 | 1 | 套 |
| 6 | 摄像机专用电源 | 输入：AC100-240V，输出：DC12V/3A。 | 26 | 个 |
| 7 | 高空鹰眼 | 1.全景采用6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出2400万(8192×2700)@25/30fps； 2.细节采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出400万(2560×1440)@25/30fps； 3.最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 4.光学变倍：40倍；数字变倍：16倍； 5.旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 6.球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米； 7.全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度； 8.球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别； 9.★设备具有微云台功能,可控制全景通道左右转动； 10.★设备可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30。~+30。范围内可设； 11.支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡； 12.支持1个网口（RJ-45），支持1个光口（FC）； 13.支持IP66防护等级。 | 1 | 台 |
| 8 | 900万生态环保抓拍相机 | 1.900万像素生态环保相机，采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯,即可输出高质量全彩图像； ★支持1.1英寸传感器； 3.★支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 4.★支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调； 5.★支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改； 6.支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线； 7.分别支持爆闪灯（含多合一灯）、频闪灯、常亮灯连接；可获取灯的工作模式（白天、夜晚、傍晚/清晨）、点亮时长、LED爆闪次数、氙气爆闪次数等状态进行监测和记录；可分别设置氙气爆闪灯亮度、氙气延时时间、LED频闪亮度、LED爆闪脉宽； 8.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议； 9.支持图片字符OSD叠加功能，可在抓拍的图片上叠加设备编号、地点、车道号、限速值、车速、车长、超速比、车牌号、车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆大小、时间（精确到毫秒）、 通行方向欠速比时间（精确到毫秒）、 通行方向、欠速比、安全带状态、遮阳板状态、车系、抽烟状态、打电话状态、GPS地点信息、年检标志、挂件、香水盒、纸巾盒等； 10.★支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； 11.★支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 12.卡口模式：支持黄牌占道、超速、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线、不按车道行驶、主驾驶员不系安全带、副驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货、违法停车、禁摩抓拍； 13.电警模式：支持闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、右转不礼让横向直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、禁摩抓拍； 14.★设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存； 15.★支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度； 16.★具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声； 17.支持帧率1~50fps可调； 18.工作温度：-45℃~65℃，防护等级：IP67，支持在100V~240V供电的条件下正常工作。 | 1 | 台 |
| 9 | 多合一补光灯 | 1.集成LED和气体放电光源 ； 2.支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3.支持LED亮度等级0~99级可调； 4.LED光源色温：3000K~6500K； 5.支持通过光敏进行红外和白光切换； 6.支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 7.支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8.在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 9.支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； 10.符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的要求； 11.★支持通过光敏进行红外和白光切换； 12.★在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%； 13.★支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式； 14.★支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式。 | 1 | 台 |
| 二、 | 存储服务器系统 |  |  |  |
| 10 | 集中存储 | 1.设备规格：≤4U，≥24盘位；本次项目配置24块8T硬盘； 2.★采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有1个128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。 支持1+1直流冗余白牌电源供电； 默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；选配支持带显示器的前面板； 3.可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出； 4.支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 5.可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s； 6.最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态； 7.★支持设备前面板自带的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息息； 8.具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯； 9.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用； 10.设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤； 11.主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态； 12.可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”； 13.★支持扩展 MiniSAS HD接口，支持通过电口SAS线或光口SAS线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； 14.支持任意N台设备（N≥2）通过 SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据。 | 1 | 台 |
| 11 | 服务器 | 1.处理器：2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz； 2.内存：32GB × 2-3200 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400 MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16 GB/32GB； 3.硬盘：2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s，可增加配置4个后置3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；需额外增加io模组； 4.电源：1+1冗余热插拔电源模块，具体电源：白金1200W 交流电源； 5.RAID：SAS3008IR RAID控制卡：支持0/1/10/1E，不支持电池掉电保护。 | 1 | 台 |
| 三、 | 平台软件系统 |  |  |  |
| 12 | 平台软件 | 1.支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序； 2.支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开； 3.支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序； 4.支持设置用户有效期截止时间； 5.支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段； 6.支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型； 7.支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端； 8.★支持为多个逻辑组织节点配置相同的设备或通道节点； 9.支持以逻辑组织作为级联的组织，自定义推送上级平台的组织信息； 10.★支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面； 11.支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； 12.★支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息； 13.★支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息； 14.支持光栅地图的比例尺设置； 15.支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控； 16.支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域； 17.支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示； 18.支持地图组织树在基础组织和逻辑组织间切换，每个逻辑组织有独立的地图配置和点位配置。 | 1 | 套 |
| 四、 | 网络连接系统 |  |  |  |
| 13 | 汇聚交换机 | 1.★性能要求 交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥165Mpps，提供官网截图证明及链接； 2.★配置要求 固化≥4个万兆光口，≥48个千兆电口； 3.★虚拟化 最大堆叠台数>=9台； 4.★防雷 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力 ，提供官网截图； 5.路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 6.★链路可靠性 支持ERPS功能，实现快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供工信部权威测试报告； 7.绿色节能 采用绿色节能设计，支持IEEE 802.3az（EEE）节能功能； 8.★网络运维工具 为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权；提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图； 9.★入网证 提供工信部入网许可证。 | 1 | 台 |
| 五、 | 前端施工设备系统 |  |  |  |
| 14 | 6米立杆 | 主杆φ114，长度：6米，横臂φ76，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，主杆壁厚度≥4MM，横臂厚度：3.0mm，主杆法兰：260*260；横臂法兰：φ200，基础笼尺寸：φ16*550*4。 | 10 | 根 |
| 15 | 4.5米立杆 | 主杆φ114，长度：4.5米，横臂φ76，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，主杆壁厚度≥4MM，横臂厚度：3.0mm，主杆法兰：260*260；横臂法兰：φ200，基础笼尺寸：φ16*550*4。 | 1 | 根 |
| 16 | 3.5米立杆 | 主杆φ114，长度：3.5米，横臂φ76，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，主杆壁厚度≥4MM，横臂厚度：3.0mm，主杆法兰：260*260；横臂法兰：φ200，基础笼尺寸：φ16*550*4。 | 3 | 根 |
| 17 | 3米抱杆 | 横臂φ60，长度：3米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：3.0mm，抱箍。 | 1 | 根 |
| 18 | 2米抱杆 | 横臂φ60，长度：2米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：2.3mm，抱箍。 | 8 | 根 |
| 19 | 1米抱杆 | 横臂φ60，长度：1米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：2.0mm，抱箍。 | 47 | 根 |
| 20 | 0.5米抱杆 | 横臂φ60，长度：0.5米，杆体热镀锌喷塑：整体内外表面热镀锌后喷塑，防护等级：IP54，材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度，横臂厚度：2.0mm，抱箍。 | 1 | 根 |
| 21 | 设备箱 | 网络箱：不锈钢400*350*150 监控电箱（含浪涌，二合一网络模块，空开，插排，接地，箱体，整套），机箱正面有明显藻溪镇安全视频监控标志LOGO，国标编码颜色鲜艳、清晰。 | 96 | 个 |
| 22 | 三合一避雷器 | 工作电压：Un12/24V DC/AC；最大持续运行电压 Uc： 30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；响应时间：≤25ns；标称工作电 压：5V DC/AC；最大持续运行电压 Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤ 30V；响应时间：≤10ns；接口：RJ45；传输速率：100Mbps。 | 96 | 个 |
| 23 | 自动合路电源保护器 | 1、额定电压 Un AC 220V(50Hz)，工作电压范围 140V-280V； 2、额定电流 In 10A； 3、漏电保护：额定漏电动作电流：≥30mA；额定漏电不动作电流：≤15mA；漏电保护动作时间＜0.1s； 4、过压保护 ：270V±10V,可调；过压保护动作时间 2- 5s； 5、欠压保护：154V±10V,可调；欠压保护动作时间 2- 5s； 6、过载（过流）保护 1.15In，过载（过流）保护动作时间≥2-5s，过载（过流）保护 1.15In； 7、短路保护≥3In，短路保护动作时间 ＜0.1s； 8、雷电保护：标称放电电流（8/20µs) 5kA，最大放电电流（8/20µs)10kA，电压保护水平，Up1.2kV，指定最大放电电流可达 20kA(8/20µs)； 9、安装方式：可 35mm 导轨安装； 10、工作环境：操作温度-25℃~+50℃； 11、防护等级：IP20。 | 96 | 个 |
| 24 | 电源断路器 | 规格：NXB-632PC20，触点负载：20，额定电流：20，防护特征：C。 | 96 | 个 |
| 25 | 模数化插座 | 接线方式：压板式，插孔电流：10A，额定电压：250V。 | 288 | 个 |
| 六、 | 基础施工服务 |  |  |  |
| 26 | 立杆基础施工 | 基础尺寸600*600*1000，基础螺栓M16*550*4根 ，立杆基础做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工序。 | 14 | 项 |
| 27 | 设备、抱杆施工 | 前端设备安装、调试，平台录入，点位信息标注；包括抱杆施工机械、材料和人工等必须的施工费用。 | 96 | 项 |
| 28 | 固定施工 | 钢丝绳、铁件挂钩。 | 9800 | 米 |
| 29 | 线缆及施工 | 布放网络、PVC管、电源线、光缆等，含ONU传输设备。 | 96 | 项 |
| 七、 | 链路及运维服务 |  |  |  |
| 30 | 后端数据传输 | 1年后端监控平台数据集成服务。 | 1 | 点 |
| 31 | 前端数据传输 | 1年前端视频监控数据传输服务。 | 96 | 点 |
| 32 | 运维服务费 | 1、提供3年平台运维服务；2、提供3年的日常清洁、巡检、维修、抢修、原点优化升级的全部费用。 | 96 | 点 |

## 三、服务要求

3.1运维要求

1.服务期从整体验收合格并投入使用起计算，投标方应根据业主需求及时更新提供服务所需的软件平台，涉及软件升级、BUG修补质保期内免费。

2.服务期内提供7×24小时电话热线支持，次数不限。服务出现问题后，应在30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持（含移机服务），供应商工程师须8小时内到达现场恢复服务，避免因设备不在线而错失报警信息的接收，保证系统的正常运行（提供承诺函，格式自拟）。

3、中标单位对安装产品需要进行定期巡查，确保设备完好，运行正常。

4.针对本工程配备的技术人员都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

3.2培训要求

1.培训总体要求

供应商应当制定详细的培训计划，培训计划要包括课程培训和实际操作培训。制作并提供所有必要的培训手册。培训手册需要和用户在培训之前确认定稿。具体的培训时间、地点、形式应与招标方商榷后确定。

2.培训内容要求

培训内容主要包括全部服务内容的培训。

3.培训人员要求

所有的培训都应当由工程师来进行，且具备与受培训人进行简明而有效的交流的能力。培训人员应包括所有参与该项目建设及运行维护管理人员以及用户的相关管理、建设人员。参与培训人员由招标方指定。

## 四、商务需求

1、维护服务期限：3年（维护服务期自整体验收合格并投入使用起开始计算）

2、▲(1)供货期：45日历天，完成所有安装和调试，以顺利进入维护服务期。

3、服务提供地址：采购人指定地点。

4、付款方式：合同签定后7日内，预付款为合同总价款45%。项目竣工验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的100%；当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，如实际需求数量超过招标采购需求的，中标单位需第一时间向采购人汇报，由采购人确定是否签订补充协议。

5、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，如实际需求数量超过招标采购需求的，中标单位需第一时间向采购人汇报，由采购人确定是否签订补充协议。

6、质量保障：

6.1▲免费质保期：整体质保期为  3  年（自整体验收合格并投入使用起开始计算），其保修价已包含在投标报价内。保修价包括所有主、配件维修及现场上门服务等所需的费用。

6.2质保期内：实行“三包”，所购设备各部件发生因质量原因导致的故障，供货方免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。当设备需要升级时免费升级。

6.3质保期后：供货方提供终身优惠服务和技术支持，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。

注：标有“▲”的条款属于不可偏离项，必须完全满足要求，否则作无效投标处理，标有★部分为重要指标参数。

五、工作范围根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据      年   月   日（项目编号：      ）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

（一）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.询标承诺

d.投标文件

e.招标文件

（二）项目采购内容及要求

详见招标文件相应内容。

（三）采购商品清单及合同价格（单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物总价款（大写）： |

注:

“合同”系指甲乙双方签署的，合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

“合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给乙方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸（含吊装）、安装调试、平台开发、验收、技术培训、售后服务、材料等全部费用。

“货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

“服务”是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

（四）合同价款的支付

4.1本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

4.2合同价支付：

4.2.1支付方式

合同签定后7日内，预付款为合同总价款45%。项目竣工验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的100%；当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，如实际需求数量超过招标采购需求的，中标单位需第一时间向采购人汇报，由采购人确定是否签订补充协议。

4.3甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

（五）项目实施范围：

（六）服务人员

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：              电话：

乙方代表：              电话：

（七）甲乙双方的权利和义务

7.1乙方的权利与义务

7.1.1在服务期限内，乙方负责项目投入所有配置的管理、运行、维护、维修、拆移机等工作，保证正常运行。

7.1.2严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度；

7.1.3应安全、优质地开展相关服务，并承担项目实施过程中的安全责任。

7.1.4 因解除合同、合同期满等可能变更乙方的，乙方应无条件配合，并做好资料、技术的交接工作，确保系统能持续稳定的运行。

7.1.5乙方须在签订合同后30天内将相关人员信息送至甲方处备案。

7.2甲方的权利与义务

7.2.1甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方作业人员、烟感设备等配置及到位情况；

7.2.2按合同规定向乙方支付货款。组织对货物的验收；

7.2.3因日常项目需要，协助乙方做好相关政策处理。

（八）违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

8.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

8.5乙方应安防设备的在线率达到100%以上，每降低1个百分点，扣除合同价款1000元，当在线率小于95%时，每降低1个百分点，扣除合同价款2000元。

8.6乙方工程师未能在8小时内到达现场使设备恢复正常使用的，每个点位每出现一次扣除合同价款的1000元。

8.7非甲方及受益方（指安装户主）原因造成安装户主经济损失或安全事故的，将追究乙方的相关法律、经济责任，且甲方有权解除合同，除物品的赔偿金外另收取合同价的20%作为赔偿金。

8.8在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

8.8.1乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

8.8.2甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败、欺诈及违法行为的。

8.8.3甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。

8.9 乙方在维护服务期内未按投标文件承诺投入人员的，甲方有权单方解除合同。乙方在维护服务期内未经甲方同意随意更换、减少人员的，每出现一次扣除合同价款5000元，出现3次及以上的，甲方有权单方解除合同。

（九）解决争议的方法

本合同为政府采购合同，未尽或需澄清说明的事宜双方均应主动沟通协商。在发生服务质量等问题时，甲方有权直接向乙方索赔并签订必要的书面处理协议。如协商不成，向温岭市人民法院起诉。

（十）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

（十一）转让和分包

本项目合同不允许分包和转让。

（十二）合同变更、解除

12.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

12.2有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

12.2.1发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

12.2.2属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

12.2.3合同主要条款以外的内容；

12.2.4法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

12.3有下列情形之一的，政府采购合同的双方当事人可以解除合同：

12.3.1在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

12.3.2乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

12.3.3乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

12.3.4乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

12.3.5法律、法规规定的其他情形。

甲方解除合同的，应当报同级财政部门备案。

（十三）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十四）计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十五）适用

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

（十六）合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。

（十七）合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

（十八）合同份数

本合同一式六份，具同等法律效力。甲方、乙方双方各执二份，采购监督部门留档一份、代理机构留档一份。

甲方（公章）:乙方（公章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：2024年   月  日         签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

# 第五部分  应提交的有关格式范例

## 一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

- 营业执照……………………………………………………………………………（页码）

- 最近一年度财务报表………………………………………………………………（页码）

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

- 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函……………………………………………（页码）

- 投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

- 投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函……………………………………（页码）

- 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料…………………（页码）

- 联合体协议书（如有提供）

# 营业执照

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我方参加           采购项目（项目编号：       ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县藻溪镇智慧安防工程项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

## 七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

## 八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

苍南县藻溪镇人民政府、浙江中驰工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接苍南县藻溪镇智慧安防工程项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

## 九、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

报价文件

目录

- 投标响应函…………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表…………………………………………………………………………（页码）

- 报价明细清单………………………………………………………………………（页码）

## 一、投标响应函

苍南县藻溪镇人民政府

浙江中驰工程项目管理有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县藻溪镇智慧安防工程项目(招标编号：      招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县藻溪镇智慧安防工程项目 | 大写： 小写： |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标综合单价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、三年保修运维、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

## 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人及技术负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………………（页码）

- 投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书（如有）………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

## 一、法定代表人授权委托书

苍南县藻溪镇人民政府

浙江中驰工程项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县藻溪镇智慧安防工程项目(编号：        )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

## 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

## 三、资质文件（如有）

### 四、投标产品配置表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

## 五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

# 五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

## 六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

## 拟派项目技术负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

## 七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

# 日期

## 八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

## 九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

## 十、                 服务承诺（自行编制）

1.服务期内提供7×24小时电话热线支持，次数不限。服务出现问题后，应在30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持（含移机服务），供应商工程师须8小时内到达现场恢复服务，避免因设备不在线而错失报警信息的接收，保证系统的正常运行（提供承诺函，格式自拟）。

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

## 十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

## 十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十三

（如有）投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件：

（如有）联合体协议书

自愿组成联合体，共同参加                          项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、             为联合体牵头人，             为联合体成员。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交上传投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式            份，联合体成员各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

### 投标文件封面

苍南县藻溪镇智慧安防工程项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，投标供应商填写并扫描发送至517105534@qq.com）

浙江中驰工程项目管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县藻溪镇智慧安防工程项目（编号： CNDL        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

## 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日